| Приложение к решению внеочередной сессии Совета муниципального образования городского округа «Усинск» пятого созыва от 10 марта 2020 года № 429 Статья 38. Списки видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства по зонам |
| --- |
| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ по классификатору (Приказ Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540) | ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА по классификатору (Приказ Минэконом развития России от 01.09.2014 № 540) | НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА (РЕКОНСТРУКЦИИ) РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА | ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |
| «Ж.3. Зона застройки средне этажными жилыми домами» |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |
| ДОПОЛНИТЬ: |
| Здравоохранение | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи | встроенные или встроенно-пристроенные объекты, предусмотренные проектной документацией, мощностью не более 100 посещений в сутки, при условии организации отдельного входа с улицы: аптеки; медицинские кабинеты; диагностические центры; станции донорства крови; пункты оказания первой медицинской помощи; центры матери и ребенка; амбулатории; кабинеты консультаций (без использования медицинского оборудования вредного для здоровья); поликлиники для обслуживания населения ; | минимальная/максимальная площадь земельных участков – не подлежит ограничению; минимальная ширина земельных участков вдоль фронта улицы (проезда) – не подлежит ограничению; минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м; максимальное количество надземных этажей зданий – 1 этаж; максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит ограничению Запрещено: размещение дерматовенерологических, психиатрических, инфекционных и фтизиатрических кабинетов врачебного приема, отделений (кабинетов) магнитно-резонансной томографии, стационарных отделений. | ЗЗиП – зоны затопления и подтопления; |
| «ОД. Общественно-деловая зона» |
| УСЛОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |
| ДОПОЛНИТЬ: |
| Заправка транспортных средств | Размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса | автозаправочные комплексы только для заправки легковых транспортных средств; автозаправочные станции не более 3-х колонок, только для заправки легковых транспортных средств; придорожный магазин для сопутствующей торговли; придорожное кафе, столовая; открытая стоянка для автомобилей сотрудников и посетителей; (возведенных до принятия Правил землепользования и застройки); | минимальная/максимальная площадь земельного участка автозаправочной станции – 500 кв.м. / максимальная 15000 кв.м.; минимальный отступ от границ участка - 1 м; максимальная высота зданий, строений, сооружений от уровня земли - 6 м; максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50%; санитарно-защитная зона ( V класс) - 50 м; | ОД.ВТ. Общественно-деловая зона в сфере действия ограничений санитарно-защитной зоны воздушного транспорта; ОД.ЗВ. Общественно-деловая зона в сфере действия ограничений зоны санитарной охраны источников водоснабжения; ОД.ВО.ЗВ. Общественно-деловая зона в сфере действия ограничений водоохраной зоны и зоны санитарной охраны источников водоснабжения; ЗЗиП – зоны затопления и подтопления; |