## УТВЕРЖДЕНА

## решением шестнадцатой сессии Совета муниципального образования городского округа «Усинск» пятого созыва

## от 26 апреля 2018 года № 188

(Приложение)

ПРОГРАММА

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «УСИНСК» НА 2017-2027 гг.

ТОМ 1. ПРОГРАММНЫЙ ДОКУМЕНТ

РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

ПАСПОРТ

программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования городского округа «Усинск» на 2017-2027 гг.

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования городского округа «Усинск» на 2017-2027 гг. (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Соисполнители Программы | ( |
| Основание для разработки Программы | Градостроительный кодекс Российской Федерации; Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетики»; Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»; Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»; Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергоснабжении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; постановление Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов; приказ Минрегионразвития РФ от 01.10.2013 № 359/ГС «Об утверждении методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры; приказ Минрегионразвития РФ от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»; Устав муниципального образования городского округа «Усинск»; Генеральный план муниципального образования городского округа «Усинск» на период до 2027 года (включительно), утвержденный решением Совета городского округа «Усинск» 20.10.2009 № 320. Муниципальный контракт от 27.06.2017 № 23/МЗ на выполнение работ по разработке программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования городского округа «Усинск» Республики Коми между муниципальным казенным учреждением «Управление жилищно-коммунального хозяйства» городского округа «Усинск» и ООО «Объединение энергоменеджмента» |
| Заказчик Программы | Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства» администрации муниципального образования городского округа «Усинск» |
| Разработчик Программы | Общество с ограниченной ответственностью «Объединение энергоменеджмента» (ООО «Объединение энергоменеджмента») 197227, г.Санкт-Петербург, Комендантский пр., д.4А, офис 407; тел./факс (812) 449-03-16, 449-00-26 |
| Ответственный исполнитель Программы | Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства» администрации муниципального образования городского округа «Усинск» |
| Цель Программы | Целью Программы является: разработка единого комплекса мероприятий, обеспечивающих сбалансированное перспективное развитие системы коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства обеспечения надежности, энергетической эффективности указанных системы, снижения негативного воздействия на окружающую среду и здоровье человека, повышения инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования городского округа «Усинск» на долгосрочный период до 2027 года включительно |
| Задачи Программы | Задачи Программы: определение потребности объемов и стоимости строительства и реконструкции сетей и сооружений инженерно-технического обеспечения; обеспечение жителей и предприятий муниципального образования городского округа «Усинск» надежными и качественными услугами тепло-, водо-, газоснабжения, электроснабжения и водоотведения (бытовой и ливневая канализация), а также обращением с ТКО; внедрение новейших технологий управления процессами производства, транспортного и распределения коммунальных ресурсов и услуг; разработка плана мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции системы коммунальной инфраструктуры; инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем; обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации; совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышения энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования городского округа «Усинск» обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. |
| Целевые показатели | Перспективная обеспеченность и потребность застройки поселения до 2027 года: Система теплоснабжения: Надёжность обслуживания – количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год – 0,111 ед./км. Удельный уровень потерь – не более 18%. Удельный вес сетей, нуждающихся в замене – не более 15%. Обеспеченность потребителей приборами учета – 100%. Система водоснабжения: Доля проб питьевой воды после водоподготовки, не соответствующих санитарным нормам и правилам, – 0% Доля проб питьевой воды в распределительной сети, не соответствующих санитарным нормам и правилам, – 0% Аварийность централизованных систем водоснабжения – 1 ед./100 км Удельный вес сетей водоснабжения, нуждающихся в замене – 5% Количество жалоб на услуги водоснабжения, качество питьевой воды – 0% Уровень потерь воды при транспортировке – 4% Доля абонентов, осуществляющих расчеты за полученную воду по приборам учета – 100% Система водоотведения: Удельное количество засоров на сетях водоотведения – 10 ед./100 км Удельный вес сетей водоотведения, нуждающихся в замене – 10% Доля заявок на подключение, исполненная по итогам года – 99% Доля хозяйственно – бытовых сточных вод, подвергающихся очистке, в общем объеме сбрасываемых сточных вод – 100% Система ливневой канализации: Удельное количество засоров на сетях ливневой канализации – 1 ед./100 км Удельный вес сетей ливневой канализации, нуждающихся в замене – 50% Доля ливневых сточных вод, подвергающихся очистке, в общем объеме сбрасываемых сточных вод – 100% Система электроснабжения: Обеспечить снижение технических и коммерческих потерь электроэнергии в распределительных сетях низкого напряжения до 8 – 10%; Осуществить замену парка приборов учёта на класс точности 0,5 – 1,0; Осуществить разделение физических и коммерческих потерь; Расширить использование тарифов по зонам суток; Оптимизировать реактивные и активные потери на базе применения новых информационных технологий. Система газоснабжения: Обеспечить пропускную способность газовых сетей, достаточную для покрытия роста потребления газа домохозяйствами по мере роста их благосостояния; Обеспечить бесперебойное снабжение населения газом; Обеспечить доступность для потребителей к подключению услуги централизованного газоснабжения. Система утилизации и захоронения ТКО: Удельная величина отходов ТКО – 469,7 кг/чел Отбор утильной фракции – 40% Уровень централизованного вывоза ТКО с территории городского округа – 100% |
| Сроки и этапы реализации Программы | Сроки реализации программы: 2017-2027 годы |
| Объёмы требуемых капитальных вложений | Общий объём финансирования программных мероприятий за период 2017-2027 гг. составляет 1 013,18 млн. руб., из них: системы теплоснабжения – 169,92 млн. руб.; системы водоснабжения – 212,99 млн. руб.; системы водоотведения – 407,73 млн. руб.; системы ливневой канализации – 0,00 млн. руб.; системы газоснабжения – 32,25 млн. руб.; системы электроснабжения – 25,3 млн. руб.; системы обращения с отходами – 164,99 млн. руб. К источникам финансирования программных мероприятий относятся: бюджетные средства – 9,47 млн. руб.; надбавка к тарифу – 649,01 млн. руб.; различные источники – 354,7 млн. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Развитие систем коммунальной инфраструктуры МО ГО «Усинск», обеспечивающее предоставление качественных коммунальных услуг в соответствии с экологическими требованиями при доступных для населения тарифах. |

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования городского округа «Усинск» на 2017-2027 гг. (далее – Программа) разработана в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ, постановления Правительства РФ от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов». При разработке Программы принимаются следующие определения и понятия.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения – документ, устанавливающий перечень мероприятий по строительству, реконструкции систем электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов, которые предусмотрены соответственно схемами и программами развития единой национальной (общероссийской) электрической сети на долгосрочный период, генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики, федеральной программой газификации, соответствующими межрегиональными, региональными программами газификации, схемами теплоснабжения, схемами водоснабжения и водоотведения, программами в области обращения с отходами.

Система коммунальной инфраструктуры – комплекс технологически связанных между собой объектов и инженерных сооружений, предназначенных для осуществления поставок товаров и оказания услуг в сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения до точек подключения (технологического присоединения) к инженерным системам электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения объектов капитального строительства, а также объекты, используемые для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов.

Инвестиционная программа организации коммунального комплекса по развитию системы коммунальной инфраструктуры – программа финансирования строительства и (или) модернизации системы коммунальной инфраструктуры в целях реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.

Ответственность за разработку Программы и её утверждение закреплены за органами местного самоуправления. Инвестиционные программы организаций коммунального комплекса по развитию системы коммунальной инфраструктуры разрабатываются организациями коммунального комплекса, согласуются и предоставляются в орган регулирования или утверждаются представительным органом муниципального образования.

На основании утвержденной Программы орган местного самоуправления может определять порядок и условия разработки производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса с учетом местных особенностей и муниципальных правовых актов. Программа является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных программ организаций коммунального комплекса муниципального образования.

Утвержденная Программа является документом, на основании которого органы местного самоуправления и организации коммунального комплекса принимают решение о подготовке проектной документации на различные виды объектов капитального строительства (объекты производственного назначения – головные объекты систем коммунальной инфраструктуры и линейные объекты систем коммунальной инфраструктуры), о подготовке проектной документации в отношении отдельных этапов строительства, реконструкции и капитального ремонта перечисленных объектов капитального строительства.

Логика разработки Программы базируется на необходимости достижения целевых уровней индикаторов состояния коммунальной инфраструктуры муниципального образования городского округа «Усинск» Республики Коми (далее – МО ГО «Усинск»), которые одновременно являются индикаторами выполнения производственных и инвестиционных программ организациями коммунального комплекса при соблюдении ограничений по финансовой нагрузке на семейные и местный бюджет, то есть при обеспечении не только технической, но и экономической доступности коммунальных услуг для потребителей МО ГО «Усинск». Коммунальные системы являются масштабными и капиталоемкими хозяйственными сферами. Отсюда достижение существенных изменений параметров их функционирования за ограниченный интервал времени затруднительно. В виду этого Программа рассматривается на длительном временном интервале – до 2027 года и в соответствии с генеральным планом развития (положением о территориальном планировании) МО ГО «Усинск».

Целью разработки Программы является разработка единого комплекса мероприятий, обеспечивающих сбалансированное перспективное развитие системы коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства обеспечения надежности, энергетической эффективности указанных системы, снижения негативного воздействия на окружающую среду и здоровье человека, повышения инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры на территории МО ГО «Усинск» на долгосрочный период до 2027 года включительно.

Программа представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры МО ГО «Усинск».

Основными задачами Программы МО ГО «Усинск» являются:

- определение потребности объемов и стоимости строительства и реконструкции сетей и сооружений инженерно-технического обеспечения;

- обеспечение жителей и предприятий МО ГО «Усинск» надежными и качественными услугами тепло-, водо-, газоснабжения, электроснабжения и водоотведения (бытовая и ливневая канализация), а также обращением с ТКО;

- внедрение новейших технологий управления процессами производства, транспортного и распределения коммунальных ресурсов и услуг;

- разработка плана мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции системы коммунальной инфраструктуры;

- инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем;

- обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации;

- совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышения энергоэффективности коммунальной инфраструктуры МО ГО «Усинск»;

- обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей;

- обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

Формирование и реализация Программы базируются на следующих принципах:

целевом – мероприятия и решения Программы должны обеспечивать достижение поставленных целей;

системности – рассмотрение всех субъектов коммунальной инфраструктуры как единой системы с учетом взаимного влияния всех элементов Программы друг на друга;

комплексности – формирование Программы в увязке с различными целевыми программами (республиканскими, муниципальными, предприятий и организаций), реализуемыми на территории муниципального образования.

Программа разработана в соответствии со следующими нормативно – правовыми актами и документами:

Федеральным Законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»;

Указом Президента Российской Федерации от 04.06.2008 № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики»;

Постановлением Правительства РФ от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»;

Постановлением Правительства РФ от 23.07.2007 № 464 «Правила финансирования инвестиционных программ коммунального комплекса – производителей товаров и услуг в сфере электро- и (или) теплоснабжения»;

Постановлением Правительства РФ от 14.07.2008 № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса»;

Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»;

Приказом Министерства регионального развития РФ от 14.04.2008 № 48 «Об утверждении Методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

Приказом Министерства регионального развития РФ от 10.07.2007 № 45, содержащего методические рекомендации по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса и методические рекомендации по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса.

Долгосрочными целевыми программами, реализуемыми на территории Республики Коми являются:

Государственная программа Республики Коми «Развитие культуры и туризма в Республике Коми» (постановление Правительства Республики Коми от 30.12.2011 № 651);

Государственная программа Республики Коми «Социальная защита населения» (постановление Правительства Республики Коми от 28.09.2012 № 412);

Государственная программа Республики Коми «Содействие занятости населения» (постановление Правительства Республики Коми от 28.09.2012 № 421);

Государственная программа Республики Коми «Развитие транспортной системы» (постановление Правительства Республики Коми от 30.12.2011 № 650).

Основными факторами, определяющими направления разработки программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры МО ГО «Усинск» на 2017-2027 гг., являются:

- тенденции социально – экономического развития МО ГО «Усинск», характеризующиеся развитием рынка жилья, сфер обслуживания и промышленности до 2027 года;

- состояние существующей системы коммунальной инфраструктуры;

- перспективное строительство многоэтажных жилых домов, направленное на улучшение жилищных условий граждан;

- сохранение оценочных показателей потребления коммунальных услуг нормативов потребления.

Мероприятия разрабатывались исходя из целевых индикаторов, представляющих собой доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития системы коммунальной инфраструктуры, условий их эксплуатации. Достижение целевых индикаторов в результате реализации программы комплексного развития характеризует будущую модель коммунального комплекса муниципального образования.

Комплекс мероприятий по развитию системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования разработан по следующим направлениям:

- строительство и модернизация оборудования, сетей организаций коммунального комплекса в целях повышения качества предоставляемых услуг, улучшения экологической ситуации;

- строительство и модернизация оборудования и сетей в целях подключения новых потребителей в объектах капитального строительства.

Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их актуальности в решении вопросов развития системы коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании и срокам реализации.

Сроки реализации мероприятий программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры, определены исходя из актуальности и эффективности мероприятий (в целях повышения качества товаров (услуг), улучшения экологической ситуации) и планируемых сроков ввода объектов капитального строительства.

Стоимость мероприятий учитывает проектно – изыскательские работы, налоги (налог на добавленную стоимость).

Источниками финансирования мероприятий Программы являются бюджет МО ГО «Усинск», а также внебюджетные источники.

Внебюджетными источниками в сферах деятельности организаций коммунального комплекса являются средства организаций коммунального комплекса, получаемые от потребителей за счет установления тарифов, надбавок к тарифам (инвестиционной составляющей в тарифе). Условием привлечения данных внебюджетных источников является обеспечение доступности оплаты ресурсов потребителями с учетом надбавок к тарифам (инвестиционной составляющей в тарифе).

РАЗДЕЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «УСИНСК»

2.1. Характеристики существующей системы централизованного теплоснабжения муниципального образования городского округа «Усинск».

На основании постановлений администрации МО ГО «Усинск»:

от 12 октября 2011 года № 1513 «Об определении единой теплоснабжающей организации»;

от 13 ноября 2014 года № 2461 «Об утверждении схемы теплоснабжения муниципального образования городского округа «Усинск» на период 2014-2029 гг.».

Единой теплоснабжающей организацией на территории МО ГО «Усинск» определено общество с ограниченной ответственностью «Усинская Тепловая Компания».

2.1.1.Источники теплоснабжения

Деятельность по производству и передаче потребителям тепловой энергии (пара, горячей воды) на территории МО ГО «Усинск» осуществляет общество с ограниченной ответственностью «Усинская Тепловая Компания» (ООО «Усинская ТК»).

Основное оборудование эксплуатируется предприятием на праве аренды по договору с администрацией МО ГО «Усинск».

Система теплоснабжения МО ГО «Усинск» включает в себя:

24 муниципальные котельные (одна из них – котельная № 25 д.Денисовка – находится на консервации). Две котельные (ЦВК и котельная № 8 работают на газообразном топливе, четыре (котельные №№ 3, 4, 7, 10) на сырой нефти, 15 котельных на угле, две (котельные №№ 15, 20) – на электрической энергии;

тепловые сети, паропровод, сети ГВС и сооружения на них. Суммарная протяжённость трубопроводов пара и горячей воды составляет 80,515 км в двухтрубном исполнении.

В состав системы централизованного теплоснабжения г. Усинска входят 11 тепловых пунктов: ЦТП-1, ЦТП-2, ЦТП-4, ТП-2, ГТП-1, ГТП-2, ГТП-3, ГТП-4, ГТП-5, ГТП-8, ГТП -7 (Воркутинская 21).

Характеристика системы теплоснабжения МО ГО «Усинск» представлена в таблице 2.1.1.1.

Таблица 2.1.1.1 – Перечень источников тепловой энергии на территории МО ГО «Усинск»

| № п/п | Наименование котельной | Местонахождение котельной | Кол. котлов, шт. | Марка котла | Тип котла | Мощ-ность, Гкал/ч | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Протяженность сетей, км (по результатам инвентаризации) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Центральная водогрейная | г.Усинск | 8 | КВГМ-100 | Водогрейный | 100,0 | 205,337 | Тепловые сети – |
|  | котельная |  |  | КВГМ-100 | Водогрейный | 100,0 |  | 51,680; |
|  | (ЦВК) |  |  | ПТВМ-30М | Водогрейный | 30,0 |  | паропровод – |
|  |  |  |  | ПТВМ-30М | Водогрейный | 30,0 |  | 4,594 |
|  |  |  |  | ПТВМ-30М | Водогрейный | 30,0 |  | (конденсато- |
|  |  |  |  | ДКВР-20-13 | Паровой | 13,0 | 0,415 | провод – |
|  |  |  |  | ДКВР-20-13 | Паровой | 13,0 |  | отсутствует); |
|  |  |  |  | ДКВР-20-13 | Паровой | 13,0 |  | сети ГВС – 2,342 |
|  |  |  |  |  |  | 344,0 | 205,752 | 58,616 |
| 2 | Котельная № 7 | пгт Парма | 7 | ПКМ-6,5 | Паровой | 4,225 |  | ГВС – нет |
| 2 |  |  |  | ПКМ-6,5 | Паровой | 4,225 |  |  |
|  |  |  |  | ПКМ-6,5 | Паровой | 4,225 |  |  |
|  |  |  |  | ПКМ-6,5 | Паровой | 4,225 |  |  |
|  |  |  |  | ПКМ-6,5 | Паровой | 4,225 |  |  |
|  |  |  |  | ПКМ-6,5 | Паровой | 4,225 |  |  |
|  |  |  |  | ПКМ-6,5 | Паровой | 4,225 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 29,575 | 3,669 | 9,828 |
| 33 | Котельная № 8 | КОС | 4 | ПКН-2С | Паровой | 0,65 |  |  |
|  |  |  |  | ПКН-2С | Паровой | 0,65 |  |  |
|  |  |  |  | ПКН-2М | Паровой | 0,65 |  |  |
|  |  |  |  | Е-1/9 | Паровой | 0,65 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2,6 | 1,320 | - |
| 44 | Котельная № 10 | пст.Усадор | 2 | ПКМ-4/13 | Паровой | 2,6 |  | Т/сети – 1,341 |
|  |  |  |  | ПКГМ-4/13 | Паровой | 2,6 |  | сети ГВС – 1,335 |
|  |  |  |  |  |  | 5,2 | 0,686 | 2,676 |
| 55 | Котельная № 3 | с.Колва | 5 | ПКН-2С | Водогрейный | 0,65 |  | ГВС – нет |
|  |  |  |  | ПКН-2С | Водогрейный | 0,65 |  |  |
|  |  |  |  | ПКН-2С | Водогрейный | 0,65 |  |  |
|  |  |  |  | Е-1-0,9ГМ | Водогрейный | 0,65 |  |  |
|  |  |  |  | Е-1-0,9ГМ | Водогрейный | 0,65 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3,25 | 1,089 | 2,388 |
| 66 | Котельная № 4 | с.Усть-Уса | 6 | ПКН-2М | Водогрейный | 0,65 |  | Т/сети – 2,682 |
|  |  |  |  | Е-1,0-0,9Г-3 | Водогрейный | 0,65 |  | сети ГВС – 1,968 |
|  |  |  |  | Е-1-0,9ГМ | Водогрейный | 0,65 |  |  |
|  |  |  |  | Е-1-0,9ГМ | Водогрейный | 0,65 |  |  |
|  |  |  |  | ВКГМ-2,5 | Водогрейный | 2,5 |  |  |
|  |  |  |  | ВКГМ-2,5 | Водогрейный | 2,5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 7,60 | 1,884 | 4,650 |
| 77 | Котельная № 1 | с.Усть-Уса | 2 | КВ-300 | Водогрейный | 0,195 |  |  |
|  |  |  |  | КВ-300 | Водогрейный | 0,195 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,39 | 0,045 | - |
| 8 | Котельная № 24 | с.Усть-Уса | 1 | КВ-300 | Водогрейный | 0,195 | 0,132 | - |
| 9 | Котельная № 5 | д.Новикбож | 2 | Универсал-6М | Водогрейный | 0,33 |  |  |
|  |  |  |  | Универсал-6М | Водогрейный | 0,33 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,66 | 0,179 | 0,142 |
| 10 | Котельная № 6 | с.Усть-Лыжа | 3 | Энергия | Водогрейный | 0,33 |  |  |
|  |  |  |  | Энергия | Водогрейный | 0,33 |  |  |
|  |  |  |  | КВр-0,22 | Водогрейный | 0,192 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,852 | 0,202 | 0,284 |
| 11 | Котельная № 9 | д.Акись | 2 | Е-1-0,9ГМ | Водогрейный | 0,65 |  |  |
|  |  |  |  | КВ-200 (самодельный) | Водогрейный | 0,13 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,78 | 0,064 | 0,319 |
| 12 | Котельная № 11 | с.Щельябож | 2 | Универсал-6М | Водогрейный | 0,33 |  |  |
|  |  |  |  | Универсал-6М | Водогрейный | 0,33 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,66 | 0,160 | 0,284 |
| 13 | Котельная № 13 | с.Щельябож | 3 | КЧМ-5 | Водогрейный | 0,065 |  |  |
|  |  |  |  | КЧМ-5 | Водогрейный | 0,065 |  |  |
|  |  |  |  | КЧМ-5 | Водогрейный | 0,065 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,195 | 0,063 | 0,039 |
| 14 | Котельная № 14 | с.Щельябож | 2 | ИжКсВр-0,63 К | Водогрейный | 0,542 |  |  |
|  |  |  |  | ИжКсВр-0,63 К | Водогрейный | 0,542 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1,084 | 0,168 | 0,177 |
| 15 | Котельная № 15 | д.Захарвань | 2 | КЧМ | Водогрейный | 0,065 | 0,023 | - |
|  |  |  |  | ВИН-35 (электрокотёл) | Водогрейный | 0,029 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,094 |  |  |
| 16 | Котельная № 16 | д.Захарвань | 2 | Универсал-6М | Водогрейный | 0,33 |  |  |
|  |  |  |  | Универсал-6М | Водогрейный | 0,33 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,66 | 0,246 | 0,224 |
| 17 | Котельная № 18 | д.Денисовка | 3 | КВ-300 | Водогрейный | 0,195 |  |  |
|  |  |  |  | ИжКсВр-0,63 К | Водогрейный | 0,542 |  |  |
|  |  |  |  | КВТ-0,3 | Водогрейный | 0,3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1,037 | 0,138 | 0,258 |
| 18 | Котельная № 19 | с.Мутный Материк | 1 | КВ-100 (самодельный) | Водогрейный | 0,065 | 0,038 | - |
| 19 | Котельная № 20 | с.Мутный Материк | 1 | ВИН-35 (электрокотёл) | Водогрейный | 0,031 | 0,017 | - |
| 20 | Котельная № 21 | с.Мутный Материк | 1 | КВ-100 (самодельный) | Водогрейный | 0,065 | 0,040 | - |
| 21 | Котельная № 22 | с.Мутный Материк | 2 | Универсал-6М | Водогрейный | 0,33 |  |  |
|  |  |  |  | Универсал-6М | Водогрейный | 0,33 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,66 | 0,115 | 0,259 |
| 22 | Котельная № 23 | с.Мутный | 3 | Луга | Водогрейный | 0,5 |  |  |
|  |  | Материк |  | КВ-0,5 | Водогрейный | 0,5 |  |  |
|  |  |  |  | Луга | Водогрейный | 0,5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1,5 | 0,301 | 0,057 |
| 23 | Котельная № 28 | с.Мутный Материк | 2 | ИжКсВр-0,4КД | Водогрейный | 0,344 |  |  |
|  |  |  |  | ИжКсВр-0,4КД | Водогрейный | 0,344 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,688 | 0,101 | 0,314 |
|  | ИТОГО |  | 66 |  |  | 401,8 | 216,5 | 80,515 |

Практически во всех населенных пунктах МО ГО «Усинск» где есть централизованное теплоснабжение, система теплоснабжения двухтрубная, закрытая. В с.Усть-Уса и пст.Усадор система теплоснабжения четырехтрубная. Прокладка теплосетей в черте города в основном подземная в непроходных каналах, в поселковых и сельских населенных пунктах преимущественно надземная, а также подземная, бесканальная. Тепловая изоляция трубопроводов выполнена из минеральной ваты, покрытая рубероидом, или в ППУ изоляции. Основные годы заложения сетей 1976-1989 годы.

Зоны действия источников тепловой энергии в границах населенных пунктах муниципального образования определены Схемой теплоснабжения на период 2014-2029 гг., утвержденной постановлением администрации МО ГО «Усинск» от 13 ноября 2014 года № 2461.

Центральная водогрейная котельная отпускает тепловую энергию в виде горячей воды и насыщенного пара на нужды отопления и горячего водоснабжения для жилых, общественных, административных и промышленных зданий города Усинска.

Отпуск тепловой энергии в виде горячей воды осуществляет ООО «Усинская ТК» в круглогодичный период по температурному графику 130 – 70оС со срезкой на 110 – 70оС.

Отпуск тепловой энергии в виде насыщенного пара осуществляет ООО «Усинская ТК» в круглогодичный период лишь незначительной части отапливаемым зданиям (баня, химчистка, ЦТП-4, больница).

Для промышленной зоны тепловая энергия в виде горячей воды отпускается по температурному графику 95 – 70оС. Для потребителей мкр. «Пионерный» тепловая энергия в виде горячей воды отпускается по температурному графику 95 – 70оС от ТП2 «Пионерный» через группу водо – водяных подогревателей. Поставка теплоносителя на ТП-2 осуществляется от ЦВК.

Способ регулирования тепловой энергии на котельной ЦВК – качественный. Учет расхода тепловой энергии, отпускаемой с котельных, ведется приборным и расчетным методом. Автоматика безопасности котлов находится в исправном состоянии. Здания котельной находятся в удовлетворительном состоянии.

2.1.2.Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии

Располагаемая тепловая мощность источников тепловой энергии.

Централизованные источники тепловой энергии представлены паровыми и водогрейными котельными, установленная мощность которых определена по паспортным данным каждого котлоагрегата.

Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зоне действия источника тепловой энергии г.Усинск

Таблица 2.1.2.1 – Балансы тепловой мощности в зоне действия ЦВК

| № п/п | Наименование технического показателя | Единица измерения | Показатель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | Гкал/ч | 344.0 |
| 2 | Суммарный КПД источника | % | 92,08 |
| 3 | Располагаемая тепловая мощность источника | Гкал/ч | 316,8 |
| 4 | Собственные нужды источника | Гкал/ч Гкал/год | 0,96 12 768,3 |
| 5 | Мощность источника нетто | Гкал/ч | 315,8 |
| 6 | Выработка на источнике | Гкал/год | 623 124,6 |
| 7 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 205,8 |
| 8 | Тепловые потери | Гкал/ч Гкал/год | 13,04 109 826,8 |
| 9 | Резерв/Дефицит | Гкал/ч | +96,96 |

Таблица 2.1.2.2 – Балансы тепловой мощности в зоне действия котельной № 8

| № п/п | Наименование технического показателя | Единица измерения | Показатель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | Гкал/ч | 2,6 |
| 2 | Суммарный КПД источника | % | 79,1 |
| 3 | Располагаемая тепловая мощность источника | Гкал/ч | 2,06 |
| 4 | Собственные нужды источника | Гкал/ч Галл/год | 0.02 166,6 |
| 5 | Мощность источника нетто | Гкал/ч | 2,04 |
| 6 | Выработка на источнике | Гкал/год | 2 640,3 |
| 7 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 1,32 |
| 8 | Тепловые потери | Гкал/ч Гкал/год | - - |
| 9 | Резерв/Дефицит | Гкал/ч | +0,72 |

Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зоне действия источника тепловой энергии д.Акись

Таблица 2.1.2.3 – Балансы тепловой мощности в зоне действия котельной № 9

| № п/п | Наименование технического показателя | Единица измерения | Показатель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | Гкал/ч | 0,78 |
| 2 | Суммарный КПД источника | % | 58,6 |
| 3 | Располагаемая тепловая мощность источника | Гкал/ч | 0,46 |
| 4 | Собственные нужды источника | Гкал/ч Гкал/год | 0.005 39,11 |
| 5 | Мощность источника нетто | Гкал/ч | 0,45 |
| 6 | Выработка на источнике | Гкал/год | 426,6 |
| 7 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,064 |
| 8 | Тепловые потери | Гкал/ч Гкал/год | 0.030 195,6 |
| 9 | Резерв/Дефицит | Гкал/ч | +0.356 |

Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зоне действия источника тепловой энергии с.Усть-Уса

Таблица 2.1.2.4 – Балансы тепловой мощности в зоне действия котельной № 4

| № п/п | Наименование технического показателя | Единица измерения | Показатель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | Гкал/ч | 7,60 |
| 2 | Суммарный КПД источника | % | 84,2 |
| 3 | Располагаемая тепловая мощность источника | Гкал/ч | 6,40 |
| 4 | Собственные нужды источника | Гкал/ч Гкал/год | 0,08 539,9 |
| 5 | Мощность источника нетто | Гкал/ч | 6,32 |
| 6 | Выработка на источнике | Гкал/год | 7 778,8 |
| 7 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 1 884 |
| 8 | Тепловые потери | Гкал/ч Гкал/год | 0,319 2 086,8 |
| 9 | Резерв/Дефицит | Гкал/ч | +4,117 |

Таблица 2.1.2.5 – Балансы тепловой мощности в зоне действия котельной № 1

| № п/п | Наименование технического показателя | Единица измерения | Показатель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | Гкал/ч | 0.39 |
| 2 | Суммарный КПД источника | % | 50,9 |
| 3 | Располагаемая тепловая мощность источника | Гкал/ч | 0,20 |
| 4 | Собственные нужды источника | Гкал/ч Гкал/год | 0,005 37,28 |
| 5 | Мощность источника нетто | Гкал/ч | 0,019 |
| 6 | Выработка на источнике | Гкал/год | 149,7 |
| 7 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,045 |
| 8 | Тепловые потери | Гкал/ч Гкал/год | - |
| 9 | Резерв/Дефицит | Гкал/ч | +0,15 |

Таблица 2.1.2.6 – Балансы тепловой мощности в зоне действия котельной № 24

| № п/п | Наименование технического показателя | Единица измерения | Показатель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | Гкал/ч | 0.195 |
| 2 | Суммарный КПД источника | % | 54,5 |
| 3 | Располагаемая тепловая мощность источника | Гкал/ч | 0,11 |
| 4 | Собственные нужды источника | Гкал/ч Гкал/год | 0,015 13,09 |
| 5 | Мощность источника нетто | Гкал/ч | 0,09 |
| 6 | Выработка на источнике | Гкал/год | 360,2 |
| 7 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,132 |
| 8 | Тепловые потери | Гкал/ч Гкал/год | - |
| 9 | Резерв/Дефицит | Гкал/ч | -0,04 |

Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зоне действия источника тепловой энергии д.Захарвань

Таблица 2.1.2.7 – Балансы тепловой мощности в зоне действия котельной № 16

| № п/п | Наименование технического показателя | Единица измерения | Показатель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | Гкал/ч | 0.66 |
| 2 | Суммарный КПД источника | % | 52,9 |
| 3 | Располагаемая тепловая мощность источника | Гкал/ч | 0,35 |
| 4 | Собственные нужды источника | Гкал/ч Гкал/год | 0,007 47,15 |
| 5 | Мощность источника нетто | Гкал/ч | 0,34 |
| 6 | Выработка на источнике | Гкал/год | 747,0 |
| 7 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,246 |
| 8 | Тепловые потери | Гкал/ч Гкал/год | 0,018 117,6 |
| 9 | Резерв/Дефицит | Гкал/ч | +0,076 |

Таблица 2.1.2.8 – Балансы тепловой мощности в зоне действия котельной № 15

| № п/п | Наименование технического показателя | Единица измерения | Показатель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | Гкал/ч | 0,094 |
| 2 | Суммарный КПД источника | % | 100,0 |
| 3 | Располагаемая тепловая мощность источника | Гкал/ч | 0,0685 |
| 4 | Собственные нужды источника | Гкал/ч Гкал/год |  |
| 5 | Мощность источника нетто | Гкал/ч | 0,0685 |
| 6 | Выработка на источнике | Гкал/год | 66,7 |
| 7 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0.023 |
| 8 | Тепловые потери | Гкал/ч Гкал/год | - |
| 9 | Резерв/Дефицит | Гкал/ч | +0,05 |

Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зоне действия источника тепловой энергии д.Денисовка

Таблица 2.1.2.9 – Балансы тепловой мощности в зоне действия котельной № 18

| № п/п | Наименование технического показателя | Единица измерения | Показатель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | Гкал/ч | 1,037 |
| 2 | Суммарный КПД источника | % | 71,25 |
| 3 | Располагаемая тепловая мощность источника | Гкал/ч | 0,74 |
| 4 | Собственные нужды источника | Гкал/ч Гкал/год | 0,007 45,87 |
| 5 | Мощность источника нетто | Гкал/ч | 0,73 |
| 6 | Выработка на источнике | Гкал/год | 483,5 |
| 7 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,138 |
| 8 | Тепловые потери | Гкал/ч Гкал/год | 0,005 29,8 |
| 9 | Резерв/Дефицит | Гкал/ч | +0,587 |

Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зоне действия источника тепловой энергии д.Новикбож

Таблица 2.1.2.10 – Балансы тепловой мощности в зоне действия котельной № 5

| № п/п | Наименование технического показателя | Единица измерения | Показатель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | Гкал/ч | 0.66 |
| 2 | Суммарный КПД источника | % | 54,5 |
| 3 | Располагаемая тепловая мощность источника | Гкал/ч | 0,36 |
| 4 | Собственные нужды источника | Гкал/ч Гкал/год | 0,015 101,67 |
| 5 | Мощность источника нетто | Гкал/ч | 0,34 |
| 6 | Выработка на источнике | Гкал/год | 720,3 |
| 7 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,179 |
| 8 | Тепловые потери | Гкал/ч Гкал/год | 0,018 112,4 |
| 9 | Резерв/Дефицит | Гкал/ч | +0,143 |

Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зоне действия источника тепловой энергии с.Усть-Лыжа

Таблица 2.1.2.11 – Балансы тепловой мощности в зоне действия котельной № 6

| № п/п | Наименование технического показателя | Единица измерения | Показатель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | Гкал/ч | 0,85 |
| 2 | Суммарный КПД источника | % | 62,1 |
| 3 | Располагаемая тепловая мощность источника | Гкал/ч | 0,53 |
| 4 | Собственные нужды источника | Гкал/ч Гкал/год | 0,011 73,50 |
| 5 | Мощность источника нетто | Гкал/ч | 0,52 |
| 6 | Выработка на источнике | Гкал/год | 1 015,4 |
| 7 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,202 |
| 8 | Тепловые потери | Гкал/ч Гкал/год | 0,026 166,5 |
| 9 | Резерв/Дефицит | Гкал/ч | +0,292 |

Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зоне действия источника тепловой энергии пгт Парма

Таблица 2.1.2.12 – Балансы тепловой мощности в зоне действия котельной № 7

| № п/п | Наименование технического показателя | Единица измерения | Показатель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | Гкал/ч | 29,58 |
| 2 | Суммарный КПД источника | % | 83,8 |
| 3 | Располагаемая тепловая мощность источника | Гкал/ч | 24,79 |
| 4 | Собственные нужды источника | Гкал/ч Гкал/год | 0,25 1 692,10 |
| 5 | Мощность источника нетто | Гкал/ч | 24,54 |
| 6 | Выработка на источнике | Гкал/год | 24 070,2 |
| 7 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 3,669 |
| 8 | Тепловые потери | Гкал/ч Гкал/год | 1,360 8 907,2 |
| 9 | Резерв/Дефицит | Гкал/ч | +19,51 |

Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зоне действия источника тепловой энергии пст.Усадор

Таблица 2.1.2.13 – Балансы тепловой мощности в зоне действия котельной № 10

| № п/п | Наименование технического показателя | Единица измерения | Показатель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | Гкал/ч | 5.2 |
| 2 | Суммарный КПД источника | % | 66,6 |
| 3 | Располагаемая тепловая мощность источника | Гкал/ч | 3,46 |
| 4 | Собственные нужды источника | Гкал/ч Гкал/год | 0,09 585,0 |
| 5 | Мощность источника нетто | Гкал/ч | 3,37 |
| 6 | Выработка на источнике | Гкал/год | 5 586,7 |
| 7 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,686 |
| 8 | Тепловые потери | Гкал/ч Гкал/год | 0,243 2 040,0 |
| 9 | Резерв/Дефицит | Гкал/ч | +2,44 |

Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зоне действия источника тепловой энергии с.Колва

Таблица 2.1.2.14 – Балансы тепловой мощности в зоне действия котельной № 3

| № п/п | Наименование технического показателя | Единица измерения | Показатель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | Гкал/ч | 3.25 |
| 2 | Суммарный КПД источника | % | 45,7 |
| 3 | Располагаемая тепловая мощность источника | Гкал/ч | 1,48 |
| 4 | Собственные нужды источника | Гкал/ч Гкал/год | 0,04 260,44 |
| 5 | Мощность источника нетто | Гкал/ч | 1,44 |
| 6 | Выработка на источнике | Гкал/год | 4 302,8 |
| 7 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 1,089 |
| 8 | Тепловые потери | Гкал/ч Гкал/год | 0,194 1 268,4 |
| 9 | Резерв/Дефицит | Гкал/ч | +0,157 |

Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зоне действия источника тепловой энергии с.Мутный Материк

Таблица 2.1.2.15 – Балансы тепловой мощности в зоне действия котельной № 22

| № п/п | Наименование технического показателя | Единица измерения | Показатель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | Гкал/ч | 0.66 |
| 2 | Суммарный КПД источника | % | 49,1 |
| 3 | Располагаемая тепловая мощность источника | Гкал/ч | 0,32 |
| 4 | Собственные нужды источника | Гкал/ч Гкал/год | 0.002 72,58 |
| 5 | Мощность источника нетто | Гкал/ч | 0,32 |
| 6 | Выработка на источнике | Гкал/год | 513,7 |
| 7 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,115 |
| 8 | Тепловые потери | Гкал/ч Гкал/год | 0,025 159,0 |
| 9 | Резерв/Дефицит | Гкал/ч | +0,18 |

Таблица 2.1.2.16 – Балансы тепловой мощности в зоне действия котельной № 23

| № п/п | Наименование технического показателя | Единица измерения | Показатель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | Гкал/ч | 1.5 |
| 2 | Суммарный КПД источника | % | 56,6 |
| 3 | Располагаемая тепловая мощность источника | Гкал/ч | 0,85 |
| 4 | Собственные нужды источника | Гкал/ч Гкал/год | 0.001 99,36 |
| 5 | Мощность источника нетто | Гкал/ч | 0,85 |
| 6 | Выработка на источнике | Гкал/год | 712,0 |
| 7 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,301 |
| 8 | Тепловые потери | Гкал/ч Гкал/год | 0.004 23,9 |
| 9 | Резерв/Дефицит | Гкал/ч | +0.545 |

Таблица 2.1.2.17 – Балансы тепловой мощности в зоне действия котельной № 28

| № п/п | Наименование технического показателя | Единица измерения | Показатель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | Гкал/ч | 0,688 |
| 2 | Суммарный КПД источника | % | 50,8 |
| 3 | Располагаемая тепловая мощность источника | Гкал/ч | 0,34 |
| 4 | Собственные нужды источника | Гкал/ч Гкал/год | 0,015 28,84 |
| 5 | Мощность источника нетто | Гкал/ч | 0,32 |
| 6 | Выработка на источнике | Гкал/год | 577,9 |
| 7 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,101 |
| 8 | Тепловые потери | Гкал/ч Гкал/год | 0,022 141,5 |
| 9 | Резерв/Дефицит | Гкал/ч | +0,197 |

Таблица 2.1.2.18 – Балансы тепловой мощности в зоне действия котельной № 19

| № п/п | Наименование технического показателя | Единица измерения | Показатель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | Гкал/ч | 0.065 |
| 2 | Суммарный КПД источника | % | 50,1 |
| 3 | Располагаемая тепловая мощность источника | Гкал/ч | 0,033 |
| 4 | Собственные нужды источника | Гкал/ч Гкал/год | 0.002 13,56 |
| 5 | Мощность источника нетто | Гкал/ч | 0,031 |
| 6 | Выработка на источнике | Гкал/год | 137,2 |
| 7 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0.038 |
| 8 | Тепловые потери | Гкал/ч Гкал/год | - |
| 9 | Резерв/Дефицит | Гкал/ч | -0,01 |

Таблица 2.1.2.19 – Балансы тепловой мощности в зоне действия котельной № 20

| № п/п | Наименование технического показателя | Единица измерения | Показатель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | Гкал/ч | 0.031 |
| 2 | Суммарный КПД источника | % | 90 |
| 3 | Располагаемая тепловая мощность источника | Гкал/ч | 0,028 |
| 4 | Собственные нужды источника | Гкал/ч Гкал/год | - - |
| 5 | Мощность источника нетто | Гкал/ч | 0,028 |
| 6 | Выработка на источнике | Гкал/год | 50,7 |
| 7 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0.017 |
| 8 | Тепловые потери | Гкал/ч Гкал/год | - |
| 9 | Резерв/Дефицит | Гкал/ч | +0.01 |

Таблица 2.1.2.20 – Балансы тепловой мощности в зоне действия котельной № 21

| № п/п | Наименование технического показателя | Единица измерения | Показатель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | Гкал/ч | 0.065 |
| 2 | Суммарный КПД источника | % | 49,8 |
| 3 | Располагаемая тепловая мощность источника | Гкал/ч | 0,032 |
| 4 | Собственные нужды источника | Гкал/ч Гкал/год | 0.002 11,2 |
| 5 | Мощность источника нетто | Гкал/ч | 0,031 |
| 6 | Выработка на источнике | Гкал/год | 129,8 |
| 7 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0.04 |
| 8 | Тепловые потери | Гкал/ч Гкал/год | - |
| 9 | Резерв/Дефицит | Гкал/ч | +0.009 |

Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зоне действия источника тепловой энергии с.Щельябож

Таблица 2.1.2.21 – Балансы тепловой мощности в зоне действия котельной № 11

| № п/п | Наименование технического показателя | Единица измерения | Показатель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | Гкал/ч | 0.66 |
| 2 | Суммарный КПД источника | % | 49,35 |
| 3 | Располагаемая тепловая мощность источника | Гкал/ч | 0,33 |
| 4 | Собственные нужды источника | Гкал/ч Гкал/год | 0.005 33,52 |
| 5 | Мощность источника нетто | Гкал/ч | 0,32 |
| 6 | Выработка на источнике | Гкал/год | 704,0 |
| 7 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0.160 |
| 8 | Тепловые потери | Гкал/ч Гкал/год | 0.027 172,4 |
| 9 | Резерв/Дефицит | Гкал/ч | +0.133 |

Таблица 2.1.2.22 – Балансы тепловой мощности в зоне действия котельной № 14

| № п/п | Наименование технического показателя | Единица измерения | Показатель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | Гкал/ч | 1,08 |
| 2 | Суммарный КПД источника | % | 90 |
| 3 | Располагаемая тепловая мощность источника | Гкал/ч | 0,98 |
| 4 | Собственные нужды источника | Гкал/ч Гкал/год | 0,005 36,65 |
| 5 | Мощность источника нетто | Гкал/ч | 0,97 |
| 6 | Выработка на источнике | Гкал/год | 648,6 |
| 7 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,168 |
| 8 | Тепловые потери | Гкал/ч Гкал/год | 0,018 117,6 |
| 9 | Резерв/Дефицит | Гкал/ч | +0,78 |

Таблица 2.1.2.23 – Балансы тепловой мощности в зоне действия котельной № 13

| № п/п | Наименование технического показателя | Единица измерения | Показатель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | Гкал/ч | 0.195 |
| 2 | Суммарный КПД источника | % | 55,9 |
| 3 | Располагаемая тепловая мощность источника | Гкал/ч | 0,109 |
| 4 | Собственные нужды источника | Гкал/ч Гкал/год | 0.002 16,15 |
| 5 | Мощность источника нетто | Гкал/ч | 0,11 |
| 6 | Выработка на источнике | Гкал/год | 230,5 |
| 7 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,063 |
| 8 | Тепловые потери | Гкал/ч Гкал/год | 0,036 23,5 |
| 9 | Резерв/Дефицит | Гкал/ч | +0.011 |

Исходя из представленных выше данных, на всех централизованных источниках тепловой энергии (за исключением котельных №№ 19, 24) существуют резервы при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителям.

2.1.3.Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом.

Перечень источников тепловой энергии с указанием типа топлива и его расчетный годовой расход представлен в таблице 2.1.3.1.

Таблица 2.1.3.1 – Расчетные топливные балансы источников тепловой энергии

| № п/п | Наименование населенного пункта МО ГО «Усинск» | Наименование источника тепловой энергии | Вид топлива | Показатели натурального топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Основной | Резервный | Основной | Резервный |
| 1 | г.Усинск | ЦВК | газ (тыс.м3) | нефть (тонн) | 74 468,0 | - |
|  |  | котельная № 8 (КОС) | газ (тыс.м3) | нефть (тонн) | 352,0 | - |
| 2 | пгт Парма | Котельная № 7 | нефть (тонн) | нефть (тонн) | 3 410,0 | - |
| 3 | с.Колва | Котельная № 3 | нефть (тонн) | нефть (тонн) | 650,0 | - |
| 4 | пст.Усадор | Котельная № 10 | нефть (тонн) | нефть (тонн) | 807,0 | - |
| 5 | с.Усть-Уса | Котельная № 4 | нефть (тонн) | нефть (тонн) | 1 061,0 | - |
|  |  | Котельная № 24 | уголь (тонн) | уголь (тонн)) | 132,0 | - |
|  |  | Котельная № 1 | уголь (тонн) | уголь (тонн) | 121,0 | - |
| 6 | д.Новикбож | Котельная № 5 | уголь (тонн) | уголь (тонн) | 248,0 | - |
| 7 | с.Усть-Лыжа | Котельная № 6 | уголь (тонн) | уголь (тонн) | 470,0 | - |
| 8 | д. Акись | Котельная № 9 | уголь (тонн) | уголь (тонн) | 167,0 | - |
| 9 | с.Щельябож | Котельная № 11 | уголь (тонн) | уголь (тонн) | 264,0 | - |
|  |  | Котельная № 13 | уголь (тонн) | уголь (тонн) | 65,0 | - |
|  |  | Котельная № 14 | уголь (тонн) | уголь (тонн) | 437,0 | - |
| 10 | д..Захарвань | Котельная № 15 | эл. энергия (кВт) | уголь (тонн) | 93400 | 48 |
|  |  | Котельная № 16 | уголь (тонн) | уголь (тонн) | 376,0 | - |
| 11 | д.Денисовка | Котельная № 18 | уголь (тонн) | уголь (тонн) | 211,0 | - |
| 12 | с.Мутный Материк | Котельная № 19 | уголь (тонн) | уголь (тонн) | 116,0 | - |
|  |  | Котельная № 21 | уголь (тонн) | уголь (тонн) | 126,0 | - |
|  |  | Котельная № 20 | эл. энергия (кВт) | - | 60700 | - |
|  |  | Котельная № 22 | уголь (тонн) | уголь (тонн) | 202,0 | - |
|  |  | Котельная № 23 | уголь (тонн) | уголь (тонн) | 511,0 | - |
|  |  | Котельная № 28 | уголь (тонн) | уголь (тонн) | 269,0 | - |

Используемое топливо:

1. 	Газ попутный нефтяной/отбензиненный. Поставку газа на котельные осуществляет поставщик МУП «Служба Заказчика» (газ местного нефтегазодобывающего предприятия ООО «ЛУКОЙЛ-Коми») по газотранспортной системе АО «Газпром газораспределение Сыктывкар» филиал в городе Печора.

2. 	Нефть сырая разгазированная (поставщики нефти – местные нефтегазодобывающие предприятия, в основном ООО «Лукойл-Коми»).

3. 	Уголь каменный. Характеристики угля меняются в зависимости от поставщика. Преимущественно поставляется уголь интинского месторождения.

Характеристика используемого топлива представлена в таблице 2.1.3.2. Качество попутного нефтяного/отбензиненного газа котельных соответствует требованиям ГОСТ 5542-2014.

Таблица 2.1.3.2 – Характеристика попутного нефтяного/отбензиненного (паспорт 2016 года)

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Метод испытания | Нормир. значение по ГОСТ 5542-2014 | Фактические показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Теплота сгорания низшая при 25°С и 101,325 кПа | (ккал/м3) | ГОСТ 31369-2008 | 7 600 | 9540 |
| 2. | Число Воббе высшее | (ккал/м3) | ГОСТ 31369-2008 | 9840-13020 | 12210 |
| 3. | Дополнительное отклонение числа Воббе от номинального значения, не более | % | - | ±5 | норма |
| 4. | Объемная доля кислорода, не более | % | ГОСТ 31371.7 -2008 | 0,050 | 0,16 |
| 5. | Массовая концентрация сероводорода, не более | г/м3 | ГОСТ 22387.2-2014 | 0,02 | 0,001 |
| 6. | Массовая концентрация меркаптановой серы, не более | г/м3 | ГОСТ 53367-2009 | 0,036 | 0,005 |
| 7. | Масса механических примесей в 1 м3, не более | г/м3 | ГОСТ 22387.4-77 | 0,001 | - |
| 8. | Интенсивность запаха при объемной доле 1% в воздухе, не менее | Балл | ГОСТ 22387.5-2014 | 3 | 3 |

2.1.4.Балансы теплоносителя.

В соответствии с проектно – технической документацией система теплоснабжения во всех населенных пунктам МО ГО «Усинск» закрытая.

В связи с отсутствием централизованного горячего водоснабжения жителями населенных пунктов мкр.Пионерный, пгт Парма, с.Колва на нужды горячего водоснабжения производится несанкционированный отбор теплоносителя из сети отопления.

В остальных системах теплопотреблениях, при безаварийном режиме работы, потери теплоносителя не превышают нормативных.

2.1.5.Оценка надежности теплоснабжения.

На всех источниках тепловой энергии, осуществляющих централизованное теплоснабжение, имеется резервный источник электроснабжения.

На источниках теплоснабжения, где в качестве основного топлива используется газ, имеется исправная автоматика безопасности.

Зарезервированные источники тепловой энергии, на случай выхода из строя основных источников тепловой энергии в системах теплоснабжения МО ГО «Усинск» отсутствуют.

С целью повышения надежности теплоснабжения МО ГО «Усинск» ежегодно в соответствии с графиком, проводится текущий ремонт источников тепловой энергии и трубопроводов тепловой сети, сети ГВС, паропроводов.

Исходя из представленной информации ООО «Усинская ТК» оценка надежности источников теплоснабжения МО ГО «Усинск» оценивается как удовлетворительная. Оценка надежности источников теплоснабжения приведена в таблице 2.1.5.1.

Таблица 2.1.5.1 – Оценка надежности источников теплоснабжения источников теплоснабжения МО ГО «Усинск»

| Общий показатель надежности организации к проведению восстановительных работ: | удовлетворительная готовность |
| --- | --- |
| Оценка надежности источников тепловой энергии: | высоконадежные |
| Оценка надежности тепловых сетей: | высоконадежные |
| Общая оценка надежности системы теплоснабжения: | высоконадежная |

2.1.6.Действующие тарифы и нормативы потребления коммунальной услуги в сфере теплоснабжения и горячего водоснабжения.

Тарифы на коммунальные услуги в сфере тепло- и горячего водоснабжения, оказываемые населению г.Усинска с 01.01.2017, и нормативы представлены в таблицах 2.1.6.1 – 2.1.6.5.

Тарифы на горячее водоснабжение утверждены приказом Министерства строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми от 20 декабря 2016 года № 15/39-Т.

Таблица 2.1.6.1 – Тарифы в сфере горячего водоснабжения в закрытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения) ООО «Усинская Тепловая Компания» для потребителей г.Усинск МО ГО «Усинск» Республики Коми на период регулирования с 01 января 2017 года по 31 декабря 2017 года

| Территории муниципальных образований | Вид услуги | Компоненты | Размеры тарифов, руб./куб. м |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с 01.01.2017 г. по 30.06.2017 г. | с 01.07.2017 г. по 31.12.2017 г. |
| Потребители за исключением категории «население» (тарифы указываются без учета НДС) |
| МО ГО «Усинск» | горячее водоснабжение | тепловая энергия, руб./Гкал** | 2 013,05 | 2 019,37 |
| МО ГО «Усинск» |  | холодная вода, руб./куб.м.*** | 39,48 | 40,30 |
| Население* (тарифы указываются с учетом НДС) |
| МО ГО «Усинск» | горячее водоснабжение | тепловая энергия, руб./Гкал** | 2375,40 | 2382,86 |
| МО ГО «Усинск» |  | холодная вода, руб./куб.м.*** | 46,59 | 47,55 |

Таблица 2.1.6.2 – Тарифы в сфере горячего водоснабжения в закрытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения) ООО «Усинская Тепловая Компания» пст.Усадор, с.Усть-Уса МО ГО «Усинск» Республики Коми на период регулирования с 01 января 2017 года по 31 декабря 2017 года

| Территории муниципальных образований | Вид услуги | Компоненты | Размеры тарифов, руб./куб. м |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с 01.01.2017 г. по 30.06.2017 г. | с 01.07.2017 г. по 31.12.2017 г. |
| Потребители за исключением категории «население» (тарифы указываются без учета НДС) |
| МО ГО «Усинск» | горячее водоснабжение | тепловая энергия, руб./Гкал** | 2 013,05 | 2 019,37 |
| МО ГО «Усинск» |  | холодная вода, руб./куб.м.*** | 33,12 | 34,40 |
| Население* (тарифы указываются с учетом НДС) |
| МО ГО «Усинск» | горячее водоснабжение | тепловая энергия, руб./Гкал** | 2375,40 | 2382,86 |
| МО ГО «Усинск» |  | холодная вода, руб./куб.м.*** | 39,08 | 40,59 |

Тарифы в сфере теплоснабжения регулируются Министерством строительства, жилищно – коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми в соответствии с законодательством.

Для разных категорий домов и сооружений существуют индивидуальные нормативы потребления тепловой энергии. В таблице 2.1.6.3 представлены нормативы потребления коммунальных услуг населением на отопление для определенных видов жилищного фонда.

Таблица 2.1.6.3 – Нормативы потребления коммунальных услуг населением в отношении отопления в жилых помещениях (Гкал на 1 кв. м общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилого дома)

| Наименование услуг | Нормативы потребления тепловой энергии на отопление (год) | Нормативы потребления тепловой энергии на отопление (месяц) |
| --- | --- | --- |
| 1 этажные | 0,459 | 0,0383 |
| 2 этажные | 0,469 | 0,0391 |
| 3 этажные | 0,313 | 0,0261 |
| 5 этажные | 0,258 | 0,0215 |
| 9 этажные | 0,271 | 0,0226 |

Таблица 2.1.6.4 – Нормативы расхода тепловой энергии, используемые на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению (Гкал/м3)

| Система горячего водоснабжения многоквартирного дома | Нормативы расхода тепловой энергии, используемые на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению (Гкал/м3) |
| --- | --- |
|  | С наружной сетью горячего водоснабжения | Без наружной сети горячего водоснабжения) |
| С изолированными стояками |
| С полотенцесушителями | 0,0647 | 0,0621 |
| Без полотенцесушителей | 0,0595 | 0,0569 |
| С неизолированными стояками |
| С полотенцесушителями | 0,0699 | 0,0673 |
| Без полотенцесушителей | 0,0647 | 0,0621 |

Нормативы потребления коммунальных услуг населением в части горячего водоснабжения при закрытой схеме теплоснабжения представлены в таблице 2.1.6.5.

Таблица 2.1.6.5 – Тарифы и нормативы в сфере горячего водоснабжения и отопления в МО ГО «Усинск»

| Виды благоустройств | Наименование юр. лица | Наличие / отсутствие приборов учёта | Тариф на ресурс, руб./куб. м | Норматив потребления куб. м/чел./мес |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ГВС |  |  |  |  |
| Жилые помещения в жилых или многоквартирных домах с ЦГВС с водопроводом и канализаций, лежачими ваннами, оборудованными душами | ООО «Усинская Тепловая Компания» | при отсутствии | 204,08 | 3,32 |
| Жилые помещения в жилых или многоквартирных домах с ЦГВС с водопроводом и канализаций, лежачими ваннами, оборудованными душами | ООО «Усинская Тепловая Компания» | при наличии | 204,08 |  |
| жилые помещения в жилых или многоквартирных домах с ЦГВС с водопроводом и канализацией, лежачими ваннами, оборудованными душами пст.Усадор | ООО «Усинская Тепловая Компания» | при отсутствии | 196,57 | 3,32 |
| жилые помещения в жилых или многоквартирных домах с ЦГВС с водопроводом и канализацией, лежачими ваннами, оборудованными душами пст.Усадор | ООО «Усинская Тепловая Компания» | при наличии | 196,57 |  |
| жилые или многоквартиные дома с ЦГВС с водопроводом и канализацией, с лежачими ваннами, оборудованными душами с.Усть-Уса | ООО «Усинская Тепловая Компания» | при отсутствии | 196,57 | 3,32 |
| жилые или многоквартиные дома с ЦГВС с водопроводом и канализацией, с лежачими ваннами, оборудованными душами с.Усть-Уса | ООО «Усинская Тепловая Компания» | при наличии | 196,57 |  |

2.1.7.Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих в системах теплоснабжения.

В системе теплоснабжения города Усинска проблемы, влияющие на качество, надежность, безопасность, экономичность и эффективность выглядят следующим образом:

пар, поступающий по паропроводу, снабжающий тепловой энергией потребителей города Усинска, а именно ЦТП-4, баню, больницу и химчистку обратно в ЦВК в виде конденсата не возвращается, а сбрасывается в дренаж (канализацию). Несмотря на то, что потребителей, получающих тепло в виде насыщенного пара немного, существует экономическая нецелесообразность наличия паропровода в связи с отсутствием конденсатопровода;

заниженный температурный график тепловой сети 130-700С со срезкой на 110 вместо 130-700С. Вероятней всего данная проблема связана с высокой температурой обратного теплоносителя, возвращаемого в котельную. По данным ООО «Усинская ТК» в самый холодный период, при работе по температурному графику 130-70оС со срезкой на 110оС температура обратного теплоносителя достигает 81-82оС, а по условиям безопасной эксплуатации сетевых насосов должна быть не более 85оС. Из этого следует, что потребитель или квартальные тепловые сети не способны принять требуемое количество тепловой энергии, и теплоноситель возвращается обратно с повышенной температурой в обратном трубопроводе в котельную;

для потребителей ТП2 микрорайон «Пионерный» города Усинска отсутствует горячее водоснабжение. В связи с этим имеются случаи водозабора из сети отопления на нужды горячего водоснабжения;

высокий износ отдельных единиц и элементов основного и вспомогательного оборудования системы;

низкая энергетическая эффективность системы теплоснабжения (разрегулировка тепловых сетей города);

низкая надёжность системы электроснабжения Усинского района, выражающаяся в частых нарушениях подачи электрической энергии на объекты жизнеобеспечения: от кратковременных провалов напряжения до полного прекращения подачи электроэнергии.

Замена тепловых сетей производится по результатам гидравлических испытаний или по факту полной непригодности участка тепловой сети, когда транспортировка теплоносителя к потребителям невозможна.

В системе теплоснабжения в остальных населенных пунктах МО ГО «Усинск» проблемы, влияющие на качество, надежность, безопасность, экономичность и эффективность выглядят следующим образом:

имеются случаи водозабора из сети отопления на нужды горячего водоснабжения в пгт Парма, с.Колва;

высокий износ тепловых сетей, при этом наибольший процент износа имеют тепловые сети, расположенные в пгт Парма;

применение сырой нефти в качестве технологического топлива на котельных в пгт Парма, с.Колва, с.Усть-Уса, пст.Усадор, неэкологично и затратно.

2.1.8.Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей.

В таблице 2.1.8.1 приведены перспективные тепловые нагрузки.

Таблица 2.1.8.1 – Перспективные тепловые нагрузки

| Населенный пункт | Перспективная группа отапливаемых зданий | Планируемый год ввода в эксплуатацию | Всего, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| г.Усинск | Группа жилых здания микрорайона «Пионерный» | 2017-2018 | 0,127 |
| г.Усинск | Центр Детского и Юношеского развития | 2017 | 0,094 |
| г.Усинск | Центр досуга и реабилитации инвалидов | 2017-2018 | 0,067 |
| г.Усинск | Дополнительный корпус офиса ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» по ул.Нефтяников | 2017 | 0,300 |
| г.Усинск | Многоквартирные жилые дома по ул.Нефтяников | 2018-2025 | 2,73 |
| г.Усинск | Многоквартирный жилой дом ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» по ул.Нефтяников | 2017-2018 | 0,910 |
| г.Усинск | Торгово – офисное здание по ул Нефтяников | 2017 | 0,220 |
| г.Усинск | Гостиничный комплекс по ул.Приполярная | 2017 | 0,765 |
| г.Усинск | Торгово – офисное здание по ул.Нефтяников | 2017 | 0,461 |
| с.Усть-Уса | Двухквартирный жилой дом | 2017 | 0,012 |
| пгт Парма | Группа жилых зданий (частная жилая застройка) | 2017 | 0,077 |
| с.Щельябож | Детский сад | 2017-2018 | 0,112 |
| с.Щельябож | Двухквартирный жилой дом | 2017 | 0,012 |
| с.Мутный Материк | Детский сад | 2017 | 0,056 |
|  |  | ИТОГО: | 5,943 |

В МО ГО «Усинск» строительство новых котельных не планируется, за исключением рассмотрения варианта в микрорайоне «Пионерный» города Усинска, в связи с его развитием. В микрорайоне «Пионерный» планируется рассмотреть вариант строительства нескольких автономных котельных на каждую группу отапливаемых зданий. Схему теплоснабжения выполнить закрытую. На нужды горячего водоснабжения в котельных предусмотреть теплообменник горячего водоснабжения. Суммарная тепловая нагрузка для всего нового строительства составляет Q=12,7 Гкал/ч.

Для остальных населенных пунктов МО ГО «Усинск» планируется только заменить или провести капитальные ремонты устаревших котлов. С целью, подготовки к отопительному периоду, а также улучшения надежности теплоснабжения, в рамках годового плана ежегодно проводится ремонт котлов. Текущие и капитальные ремонты проводятся собственными силами предприятия ООО «Усинская ТК», а также с привлечением подрядных организаций в рамках заложенных финансовых средств в тариф на тепловую энергию.

Более подробные предложения по реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии для населенных пунктов МО ГО «Усинск» исходя из выявленных технических и технологических проблем, планов администрации МО ГО «Усинск», на период по 2027 год представлены в таблице 2.1.8.2.

Таблица 2.1.8.2 – Предложения по реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

| Наименование предложения | Причина необходимости реализации предложения | Социально-экономическое преимущество при реализации предложения |
| --- | --- | --- |
| Замена баков-аккумуляторов на пгт Парма | Физический износ | Повышение надежности теплоснабжения |
| Устройство объединённого щита управления ЦВК г.Усинск | Каждая из двух очередей ЦВК имеет свой главный щит управления, что влечёт за собой эксплуатационные проблемы | Обеспечение контроля над работой всего технологического оборудования в котельной |
| Устройство инженерного периметрального ограждения территории ЦВК | Ограждение ЦВК не соответствует современным требованиям к обеспечению антитеррористической защищенности | Повышение уровня антитеррористической защищенности ЦВК, предотвращение несанкционированного проникновения на территорию котельной |
| Перевод котельной № 7 пгт Парма на сжигание газообразного топлива | Отказ от использования в качестве технологического топлива дорогостоящей нефти | Снижение затрат на технологическое топливо; повышение надежности эксплуатации оборудования |

По данным Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО «Усинск» планируется индивидуальная жилая застройка по улице Пионерская. Индивидуальная жилая застройка по данным Комитета управления муниципальным имуществом будет оснащена индивидуальным теплоснабжением.

По мере освоения территории данного земельного участка возможно возникнет необходимость устройства централизованного теплоснабжения, в связи с чем потребуется строительство новых тепловых сетей. При этом строительство тепловой сети должно осуществляться с учетом перспективного подключения к системе теплоснабжения строящихся зданий и уже построенного коттеджного поселка по ул.Пионерская.

Организация теплоснабжения в производственной зоне г.Усинска осуществляется на основании договорных нагрузок, представленной ООО «Усинская ТК». Данные о перспективе развития производственной зоны г.Усинска отсутствуют.

В целях улучшения пропускной способности систем теплоснабжения в МО ГО «Усинск» планируется строительство и реконструкция некоторых участков тепловых сетей для вновь строящихся зданий мкр. «Пионерный». Температурные параметры теплоносителя предусмотреть по температурному графику 130-700С. Схему теплоснабжения выполнить закрытую. На нужды горячего водоснабжения в каждом отапливаемом здании предусмотреть водоводяной теплообменник. Суммарная тепловая нагрузка для нового строительства составляет Q=12.7 Гкал/ч.

С целью, подготовки к отопительному периоду, а также улучшения надежности теплоснабжения, в рамках годового плана ежегодно проводится ремонт и замена тепловых сетей, тепловых камер, ЦТП, ГТП. Текущие и капитальные ремонты проводятся собственными силами предприятия ООО «Усинская ТК», а также с привлечением подрядных организаций в рамках заложенных финансовых средств в тариф на тепловую энергию.

Более подробные предложения по реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии для населенных пунктов МО ГО «Усинск» исходя из выявленных технических и технологических проблем, планов администрации МО ГО «Усинск», на период по 2027 год представлены в таблице 2.1.8.3.

Таблица 2.1.8.3 – Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

| Наименование предложения | Причина необходимости реализации предложения | Социально-экономическое преимущество при реализации предложения |
| --- | --- | --- |
| Строительство и реконструкция участков тепловой сети для вновь строящихся отапливаемых зданий микрорайона «Пионерный» г.Усинск | Присоединение отапливаемых зданий микрорайона «Пионерный» с суммарной тепловой нагрузкой Q=12.7 Гкал/ч | Качественное и бесперебойное обеспечение строящегося микрорайона «Пионерный» тепловой энергией |
| Прокладка участка тепловой сети от магистрального трубопровода Dу 300 по ул.Нефтяников до ЦТП-4 | Вывод из работы участка паропровода. Вывод из работы пароводяных подогревателей и установка водоводяных подогревателей. | Снижение потребления энергетических ресурсов на подготовку пара для целей теплоснабжения. Обслуживание водоводяного подогревателя проще, чем парового подогревателя. |
| Прокладка участка тепловой сети от ТК № 130 до ТК № 84 | Отсутствие резервирования (закольцовки) сетей теплоснабжения в районе улиц Воркутинская, Молодёжная, 60 лет Октября | Повышение надёжности теплоснабжения |
| Разработка мероприятий, выполнение мероприятий по наладке и регулировке тепловых сетей и систем теплопотребления г.Усинск. | Тепловые сети и системы теплопотребления разрегулированы. | Распределение теплоносителя для отапливаемых зданий. Обеспечение необходимой тепловой энергией всех отапливаемых зданий. Снижение жалоб от населения. Снижение затрат на излишнюю циркуляцию теплоносителя. |
| Разработка мероприятий, выполнение мероприятий по наладке и регулировке тепловых сетей и систем теплопотребления других населенных пунктов МО ГО «Усинск» |  |  |

Сведения о финансовых потребностях на реализацию мероприятий в системе теплоснабжения приведены в таблице 2.1.8.4.

Таблица 2.1.8.4 – Оценка финансовых потребностей в системе теплоснабжения в период с 2017 по 2027 гг.

| № п/п | Наименование инвестиционного проекта / мероприятия | Годы реализации | Источник информации | Общий объем финансирования, млн. руб. с НДС | в том числе по годам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1. | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Устройство объединённого щита управления ЦВК г. Усинск | 2018-2019 | Схема теплоснабжения, Инвестиционная Программа | 18,88 | - | 5,9 | 12,98 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Наладка и регулировка тепловых сетей и систем теплопотребления г.Усинск. | 2017-2020 | Схема теплоснабжения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3. | Разработка мероприятий, по наладке и регулировке тепловых сетей и систем теплопотребления других населенных пунктов МО ГО Усинск | 2017-2018 | Схема теплоснабжения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4. | Наладка и регулировка тепловых сетей и систем теплопотребления других населенных пунктов МО ГО «Усинск» | 2020-2021 | Схема теплоснабжения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.5. | Строительство и реконструкция участков тепловой сети для вновь строящихся отапливаемых зданий микрорайона «Пионерный» г.Усинск | 2017-2023 | Схема теплоснабжения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.6. | Прокладка участка тепловой сети от ТК № 130 до ТК № 84 | 2019-2021 | Схема теплоснабжения | 37,76 | - | - | 2,36 | 17,70 | 17,70 | - | - | - | - | - | - |
| 1.7. | Прокладка участка тепловой сети от магистрального трубопровода Dу 300 по ул.Нефтяников до ЦТП-4 | 2017-2018 | Схема теплоснабжения, Инвестиционная Программа | 10,38 | 0,94 | 9,44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.8. | Замена баков-аккумуляторов на котельной № 7 пгт Парма | 2017-2019 | Схема теплоснабжения, Инвестиционная Программа | 9,11 | - | 5,01 | 4,1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.9. | Перевод котельной № 7 пгт Парма на сжигание газообразного топлива | 2017-2019 | Схема теплоснабжения, Инвестиционная Программа | 16,52 | 1,18 | 7,67 | 7,67 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.10. | Устройство инженерного периметрального ограждения территории ЦВК | 2017-2018 | Схема теплоснабжения, Инвестиционная Программа | 8,26 | 7,08 | 1,18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.11. | Реконструкция котлов ЦВК | 2017-2018 | Схема теплоснабжения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.12. | Замена чугунного водогрейного котла № 1 котельной 28 с.Мутный Материк на стальной | 2017 | Схема теплоснабжения, Инвестиционная Программа | 0,94 | 0,94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.13. | Замена чугунного водогрейного котла № 2 котельной 28 с.Мутный Материк на стальной | 2017 | Схема теплоснабжения, Инвестиционная Программа | 0,94 | 0,94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.14. | Замена насоса рециркуляции нефти № 2 ЦВК на насос с электродвигателем меньшей мощности | 2017 | Схема теплоснабжения, Инвестиционная Программа | 0,18 | 0,18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.15. | Замена подпиточного насоса № 2 ЦВК на насос с электродвигателем меньшей мощности | 2017 | Схема теплоснабжения, Инвестиционная Программа | 0,21 | 0,21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.16. | Замена сетевого насоса № 2 на котельной № 10 пст.Усадор на насос с электродвигателем меньшей мощности | 2017 | Схема теплоснабжения, Инвестиционная Программа | 0,21 | 0,21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.17. | Замена сетевого насоса № 1 на котельной № 3 с.Колва на насос с электродвигателем меньшей мощности | 2017 | Схема теплоснабжения, Инвестиционная Программа | 0,24 | 0,24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.18. | Замена сетевого насоса № 2 на котельной № 3 с.Колва на насос с электродвигателем меньшей мощности | 2018 | Схема теплоснабжения, Инвестиционная Программа | 0,24 | - | 0,24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.19. | Замена сетевого насоса № 4 на котельной № 4 с.Усть-Уса на насос с электродвигателем меньшей мощности | 2017 | Схема теплоснабжения, Инвестиционная Программа | 0,24 | 0,24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.20. | Замена насоса ГВС № 3 на котельной № 4 с.Усть-Уса на насос с электродвигателем меньшей мощности | 2017 | Схема теплоснабжения, Инвестиционная Программа | 0,18 | 0,18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.21. | Замена насоса рециркуляции нефти № 1 на котельной № 7 пгт Парма на насос с электродвигателем меньшей мощности | 2017 | Схема теплоснабжения, Инвестиционная Программа | 0,07 | 0,07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.22. | Замена насоса рециркуляции нефти № 2 на котельной № 7 пгт Парма на насос с электродвигателем меньшей мощности | 2018 | Схема теплоснабжения, Инвестиционная Программа | 0,07 | - | 0,07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.23. | Реконструкция ЦВК с установкой паровых турбин г. Усинск | 2017 | Схема теплоснабжения | 65,49 | - | - | - | 0,59 | 5,90 | 29,50 | 29,50 | - | - | - | - |
|  | ИТОГО по теплоснабжению |  |  | 169,92 | 12,41 | 29,51 | 27,11 | 18,29 | 23,60 | 29,50 | 29,50 | - | - | - | - |

## 2.2.Характеристики существующей системы хозяйственно – питьевого водоснабжения муниципального образования городского округа «Усинск».

В соответствии с постановлением администрации МО ГО «Усинск» общество с ограниченной ответственностью «Водоканал – Сервис» наделено статусом гарантирующего поставщика по осуществлению холодного водоснабжения и водоотведения, эксплуатации водопроводных и канализационных сетей г.Усинск и по осуществлению холодного водоснабжения, эксплуатации водопроводных сетей в пгт Парма. Общество с ограниченной ответственностью «Усинская ТК» наделено статусом гарантирующего поставщика по осуществлению холодного водоснабжения и водоотведения, эксплуатации водопроводных и канализационных сетей с.Усть-Уса и по осуществлению холодного водоснабжения, эксплуатации водопроводных сетей в пст.Усадор.

2.2.1.Источники водоснабжения

Город Усинск

Водоснабжение г.Усинска обеспечивается поверхностным водозабором на р.Уса производительностью 80,4 тыс. м3/сут, двумя (из трёх имеющихся) водоводами технической воды Ø500 и Ø800 мм (водовод Ø600 выведен из эксплуатации в 2010 г. по причине высокой изношенности и аварийного состояния – требуется реконструкция), которые подают сырую воду на городские водоочистные сооружения производительностью 20 тыс. м3/сут, и достаточно развитой сетью объединенного хозяйственно – питьевого и противопожарного водопровода Ø20÷700 мм. Гарантированный напор в сети 26 м.

Река Уса – единственный источник централизованного водоснабжения г.Усинска и пгт Парма. В соответствии с ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно – питьевого водоснабжения», относится ко 2 классу водных объектов, высшей рыбохозяйственной категории.

Централизованной системой водоснабжения от поверхностного источника р.Уса охвачено 100% жилого фонда города Усинска и пгт Парма.

Централизованная система водоснабжения г.Усинска и пгт Парма представляет собой взаимосвязанный комплекс сооружений, инженерных коммуникаций и технологического оборудования. К объектам централизованной системы водоснабжения относятся:

- водозабор с насосной станцией первого подъема;

- водоводы, подающие речную воду от насосной станции первого подъема до водоочистной станции города;

- водоочистная станция с насосной станцией второго подъема;

- распределительная водопроводная сеть г.Усинска с технологическими сооружениями и запорно – регулирующей арматурой на ней;

- водоводы, транспортирующие питьевую воду до пгт. Парма;

- распределительная водопроводная сеть пгт Парма с запорно – регулирующей арматурой.

Централизованным водоснабжением от артезианских скважин охвачена вся территория пст.Усадор; от артезианских скважин частично охвачены централизованным водоснабжением жилые дома с.Усть-Уса и с.Колва. В с.Щельябож, д.Денисовка, д.Новикбож, д.Захарвань, с.Усть-Лыжа, д.Акись, д.Васькино, д.Праксан, д.Кушшор, д.Сынянырд – централизованное водоснабжение отсутствует, используются водозаборные скважины. В пос.Верхнеколвинск, пос.Возей, пос.Мичаель, пос.Приполярный – население на момент разработки Программы не проживает, централизованное водоснабжение отсутствует.

Протяженность водопроводных сетей 141,9083 км: в г.Усинске – 130,7669 км; в пгт Парма – 11,1414 км. Установленная мощность водопроводов 20 тыс. м3/сутки.

Объем забора воды из поверхностного источника в 2016 г составил 4094,850 тыс. м3/год.

Водопотребление в 2016 г. составило 3805,682 тыс. м3/год. Объем реализации холодной воды – 3423,787 тыс. м3, в том числе на хозяйственно питьевые цели – 3165,601 тыс. м3:

- население – 2426,636 тыс. м3;

- бюджетная сфера – 174,537 тыс. м3;

- прочие – 486,782 тыс. м3;

- на производственные цели – 258,186 тыс. м3/год.

В соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения» за качеством питьевой воды, подаваемой абонентам с использованием централизованных систем водоснабжения, ООО «Водоканал-Сервис» осуществляется производственный контроль, включающий: отбор проб воды, проведение лабораторных исследований и испытаний на соответствие воды установленным требованиям и контроль за выполнением санитарно – противоэпидемических (профилактических) мероприятий в процессе водоснабжения.

В соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», на предприятии разработана рабочая программа производственного контроля качества воды, согласованная с Территориальным Управлением Роспотребнадзора РК в г.Усинске. В соответствии с рабочей программой постоянно осуществляется контроль качества воды в местах водозабора, перед поступлением в распределительную сеть, а также, в согласованных в установленном порядке точках водоразбора водопроводной сети. Лабораторный контроль выполняет аккредитованная Лаборатория химико-бактериологического анализа питьевых вод ВОС ООО «Водоканал-Сервис».

По данным Территориального Управления Роспотребнадзора РК в г.Усинске, качество водопроводной воды в городском водопроводе после водоочистной станции по микробиологическим и санитарно – химическим показателям удовлетворяет требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Объекты водоснабжения, расположенные на территории города Усинск и пгт Парма, находятся в муниципальной собственности МО ГО «Усинск» и переданы в аренду ООО «Водоканал-Сервис». Артезианские скважины пст.Усадор и с.Усть–Уса также находятся в муниципальной собственности МО ГО «Усинск» и переданы в аренду ООО «Усинская ТК». Артезианские скважины в с.Мутный Материк обслуживаются ООО «Усинская ТК» (2 скважины) и администрацией села, а в с.Колва обслуживаются специализированной организацией по договору подряда.

В таблице 2.2.1.1 представлены перечень и технические характеристики поверхностных водозаборных и водоочистных сооружений, расположенных на территории МО ГО «Усинск».

Таблица 2.2.1.1 – Перечень и технические характеристики поверхностных водозаборных и водоочистных сооружений, расположенных на территории МО ГО «Усинск»

| № п/п | Место расположения объекта (наименование) | Год ввода в эксплу-атацию | Водозаборные сооружения | Сети | Обеспечение по электроснабжению | Водоочистные сооружения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Производительность (м3/сут.) | Марка | Количество насосов (ед.) | Износ (%) | Длина км | Износ (%) | Категория надежности | Наличие второго ввода | Резервный источник электроснабжения | Производительность (м3/сут.) | Способ очистки | Износ основного оборудования |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мощность (кВт) | Объем бака/время работы |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| г. Усинск ООО «Водоканал-Сервис» |
|  | Водозабор на р. Уса | 1980 | 80 400 | 20А18х3 | 3 | 100 | 141,9083 | 80 | 2 | имеется | 800 (4×200) | суточный запас топлива | - | - | - |
|  |  |  |  | Д1250/125 | 2 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | S302SAER | 3 | 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Водоочистная станция | 1975 | - | - | - | - | - | - | 2 | имеется | 400 | суточный запас топлива | 20 000 | Первичное отстаивание. Коагуляция. Фильтрование. Обеззараживание | 24 |

На рисунке 2.2.1.1 представлена схема водозабора на р.Уса.

На рисунке 2.2.1.2 представлена технологическая схема очистки воды на ВОС.

Рисунок 2.2.1.1 – Схема водозабора на р.Уса

Рисунок 1.2.1.2 – Технологическая схема очистки воды на ВОС

Проектом ЗСО определены и утверждены зоны санитарной охраны водозабора на р. Уса.

Границы зон санитарной охраны:

1.	пояс: вверх по течению 200 м; вниз по течению 100 м; по прилегающему к водозабору берегу – 136 м от уреза воды при летне-осенней межени; в направлении противоположного берега 100 м.

2.	пояс: верхняя граница - 195 км; вниз по течению 250 м; боковые 500 м от уреза воды в летне-осеннюю межень; по акватории во все стороны 3 км.

3.	пояс: верхние и нижние границы совпадают с границами 2-го пояса; боковые на правых/левых берегах 3 км, включая притоки.

В границах 2-3 поясов находятся:

1)	населённые пункты Сынянырд, ж/д станция Сыня;

2)	нефтяные месторождения: Средне-Макарихинское, Баганское, Восточно-Баганское, Южно-Баганское, Чедтыйское, Субборское, Пыжъельское, Леккерское.

Кроме того, через зону 2-3 поясов проходят нефтепровод «Уса-Ухта», железная дорога «Сыня-Усинск», зимник «Печора-Усинск».

В каждом из трёх поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

Лабораторией химико – бактериологического анализа питьевых вод (ЛХБАПВ) ВОС эксплуатирующего предприятия ООО «Водоканал-Сервис» осуществляется производственный контроль качества питьевой воды в соответствии с рабочей программой, утвержденной ТО Управления Роспотребнадзора по Республике Коми в г.Усинске. Данная программа включает в себя производственный контроль качества воды природного поверхностного источника река Уса, обработанной питьевой воды (после водоподготовки), питьевой воды в распределительной сети города Усинска и пгт Парма. Предприятием разработан и утвержден график отбора проб питьевой воды на санитарно – микробиологические анализы и органолептические показатели, с определением точек отбора проб и периодичности. Ежедневно ведется контроль качества исходной воды (р.Уса) и питьевой воды (резервуар чистой воды). В городе еженедельно отбираются пробы питьевой воды в семи точках и в трех – один раз в месяц. В пгт Парма контроль качества питьевой воды осуществляется еженедельно в четырех точках. Точки отбора проб определены и согласованы с ТО Управления Роспотребнадзора по Республике Коми по городу Усинску.

Исходя из существующего состояния систем водоснабжения и перспективы развития территорий МО ГО «Усинск», направления развития централизованных систем водоснабжения включают:

- повышение надежности и бесперебойности водоснабжения;

- повышение показателей качества воды;

- увеличение охвата территорий сетями централизованного водоснабжения;

- повышение эффективности использования ресурсов.

Принципами развития централизованной системы водоснабжения МО ГО «Усинск» являются:

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителям (абонентам);

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения новых объектов капитального строительства;

- постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе последовательного планирования развития системы водоснабжения, проверки результатов реализации и своевременной корректировки технических решений и мероприятий.

Основными задачами развития централизованных систем водоснабжения является:

- повышение качества предоставления коммунальных услуг потребителям;

- повышение надежности работы систем жизнеобеспечения (тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения);

- обеспечение надежности функционирования объектов коммунального хозяйства.

Планируемые результаты:

- обеспечение сохранности коммунальной инфраструктуры;

- увеличение доли отремонтированных инженерных коммуникаций;

- создание благоприятных условий проживания жителей МО ГО «Усинск».

В таблицах 2.2.1.2 – 2.2.1.4 приведены плановые показатели деятельности в сфере холодного водоснабжения в МО ГО «Усинск».

Таблица 2.2.1.2 – Плановые показатели деятельности в сфере холодного водоснабжения г.Усинск и пгт Парма

| № п/п | Показатель | Единица измерения | Базовый показатель, 2016 год | Целевые показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2020 | 2025 | 2027 |
| 1 | Показатели качества воды |
| 1.1 | Доля проб питьевой воды, соответствующей нормативным требованиям, подаваемой водопроводными станциями в распределительную водопроводную сеть | % | 99,97 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2 | Доля проб питьевой воды в водопроводной распределительной сети, соответствующих нормативным требованиям | % | 98,76 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Показатели надежности и бесперебойности услуг |
| 2.1 | Аварийность централизованных систем водоснабжения | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Продолжительность перерывов водоснабжения | час. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Показатели энергоэффективности и развития системы учета воды |
| 3.1 | Энергоэффективность водоснабжения | кВт/ тыс.куб.м | 318,2 | 318,2 | 318,2 | 318,2 |
| 3.2 | Обеспеченность системы водоснабжения коммерческими и технологическими расходомерами, оснащенными системой дистанционной передачи данных в единую информационную систему предприятия | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3.3 | Уровень неучтенных расходов и потерь питьевой воды на водопроводных сетях, в т.ч. | % | 12,7 | 8,3 | 8 | 8 |
| 3.3.1 | Уровень полезных расходов питьевой воды на водопроводных сетях | % | 1,8 | 2,1 | 2 | 2 |
| 3.3.2 | Уровень потерь питьевой воды на водопроводных сетях | % | 12 | 10 | 9 | 9 |
| 4 | Обеспечение доступа населения к услугам централизованного водоснабжения |
| 4.1 | Доля населения, проживающего в индивидуальных жилых домах, подключенных к системе водоснабжения | % | 90 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | Показатели качества обслуживания абонентов |
| 5.1 | Относительное снижение годового количества отключений жилых домов | % | - | 86 | 88 | 90 |

Таблица 2.2.1.3 – Плановые показатели деятельности в сфере холодного водоснабжения пст.Усадор и с.Усть-Уса

| № | Показатель | Единица измерения | Базовый показатель 2016 год | Целевые показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2020 | 2025 | 2027 |
| 1 | Целевые показатели надежности и бесперебойности водоснабжение и водоотведения |
| 1.1 | Аварийность централизованных систем водоснабжения и водоотведения | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Продолжительность перерывов водоснабжения и водоотведения | час. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Целевые показатели качества обслуживания абонентов |
| 2.1 | Среднее время ожидания ответа оператора при обращении абонента (потребителя) по вопросам водоснабжения и водоотведения по телефону «горячей линии» | мин. | --- | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Доля заявок на подключение, исполненная по итогам года | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Показатели энергоэффективности и развития системы учета воды |
| 3.1 | Энергоэффективность водоснабжения | кВт/ тыс. куб. м | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 3.2 | Обеспеченность системы водоснабжения коммерческими и технологическими расходомерами, оснащенными системой дистанционной передачи данных | % | 20 | 100 | 100 | 100 |
| 3.3 | Уровень неучтенных расходов и потерь питьевой воды на водопроводных сетях, в т.ч. | % | 10,1 | 9,5 | 8 | 8 |
| 4 | Обеспечение доступа населения к услугам централизованного водоснабжения |
| 4.1 | Доля населения, проживающего в индивидуальных жилых домах, подключенных к системе водоснабжения | % | 45 | 50 | 55 | 60 |
| 5 | Показатели качества обслуживания абонентов |
| 5.1 | Относительное снижение годового количества отключений жилых домов | % | - | 86 | 88 | 90 |

Таблица 2.2.1.4 – Плановые показатели деятельности в сфере холодного водоснабжения с.Колва

| № | Показатель | Единица измерения | Базовый показатель, 2016 год | Целевые показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2020 | 2025 | 2027 |
| 1 | Целевые показатели надежности и бесперебойности водоснабжение и водоотведения |
| 1.1 | Аварийность централизованных систем водоснабжения и водоотведения | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Продолжительность перерывов водоснабжения и водоотведения | час. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Целевые показатели качества обслуживания абонентов |
| 2.1 | Среднее время ожидания ответа оператора при обращении абонента (потребителя) по вопросам водоснабжения и водоотведения по телефону «горячей линии» | мин. | --- | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Доля заявок на подключение, исполненная по итогам года | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Показатели энергоэффективности и развития системы учета воды |
| 3.1 | Энергоэффективность водоснабжения | кВт/тыс. куб .м | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 3.2 | Обеспеченность системы водоснабжения коммерческими и технологическими расходомерами, оснащенными системой дистанционной передачи данных в единую информационную систему предприятия | % | 0 | 50 | 100 | 100 |
| 3.3 | Уровень неучтенных расходов и потерь питьевой воды на водопроводных сетях, в т.ч. | % | 10,1 | 9,5 | 8 | 8 |
| 4 | Обеспечение доступа населения к услугам централизованного водоснабжения |
| 4.1 | Доля населения, проживающего в индивидуальных жилых домах, подключенных к системе водоснабжения | % | 25 | 40 | 45 | 50 |
| 5 | Показатели качества обслуживания абонентов |
| 5.1 | Относительное снижение годового количества отключений жилых домов | % | - | 86 | 88 | 90 |

2.2.2.Действующие тарифы и нормативы потребления коммунальной услуги в сфере водоснабжения.

Тарифы в сфере холодного водоснабжения ООО «Водоканал-Сервис» утверждены приказом Министерства строительства, тарифов, жилищно – коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми от 16 декабря 2016 года № 11/10-Т.

В таблице 2.2.2.1 представлены тарифы в сфере холодного водоснабжения для потребителей МО ГО «Усинск».

Таблица 2.2.2.1 – Тарифы в сфере холодного водоснабжения ООО «Водоканал-Сервис» на период регулирования с 01 января 2016 года по 31 декабря 2018 года

| Территории муниципальных образований | Вид услуги | Вид тарифов | Размеры тарифов, руб./куб. м |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с 01.01.2016 по 30.06.2016 | с 01.07.2016 по 31.12.2016 | с 01.01.2017 по 30.06.2017 | с 01.07.2017 по 31.12.2017 | с 01.01.2018 по 30.06.2018 | с 01.07.2018 по 31.12.2018 |
| Потребители за исключением категории «население» * (тарифы указываются без учета НДС) |
| МО ГО «Усинск» | питьевое водоснабжение | одноставоч-ный | 37,96 | 39,48 | 39,48 | 40,30 | 40,30 | 41,82 |
| МО ГО «Усинск» | техническое водоснабжение | одноставоч-ный | 9,83 | 10,22 | 10,22 | 10,36 | 10,36 | 10,76 |
| Население * (тарифы указываются с учетом НДС) ** |
| МО ГО «Усинск» | питьевое водоснабжение | одноставоч-ный | 44,79 | 46,59 | 46,59 | 47,55 | 47,55 | 49,35 |

Нормативы потребления коммунальных услуг в отношении холодного и горячего водоснабжения в жилых помещениях (кубометр на 1 человека) приведены в таблице 2.2.2.2.

Таблица 2.2.2.2 – Нормативы потребления коммунальных услуг в отношении холодного водоснабжения в жилых помещениях (кубометр на 1 человека)

| N п/п | Степень благоустройства жилого помещения | Нормативы потребления коммунальных услуг в жилых помещениях, куб. м в месяц на 1 человека |
| --- | --- | --- |
|  |  | Водоснабжение | Водоотведение |
|  |  | Холодное | Горячее |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Жилые помещения в жилых или многоквартирных домах без централизованного горячего водоснабжения: |
| 1 | С водопроводом без канализации | 2,01 |  |  |
| 2 | С водопроводом и канализацией, без ванн | 3,36 |  | 3,36 |
| 3 | С водопроводом и местной канализацией (выгребные ямы), без ванн | 2,47 |  |  |
| 4 | С водопроводом и канализацией, без ванн, с газоснабжением | 4,12 |  | 4,12 |
| 5 | С водопроводом и местной канализацией (выгребные ямы), без ванн, с газоснабжением | 3,08 |  |  |
| 6 | С водопроводом, канализацией, ваннами | 4,85 |  | 4,85 |
| 7 | С водопроводом и местной канализацией (выгребные ямы), ваннами | 3,81 |  |  |
| 8 | С водопроводом, канализацией, ваннами, с электро- (газовыми) водонагревателями | 7,17 |  | 7,17 |
| 9 | С водопроводом и местной канализацией (выгребные ямы), ваннами, с электро- (газовыми) водонагревателями | 5,83 |  |  |
| 10 | С водопроводом и местной канализацией (выгребные ямы), без ванн, с электро- (газовыми) водонагревателями | 4,33 |  |  |
| 11 | С водопроводом, канализацией и ваннами, с водонагревателями, работающими на твердом топливе | 5,19 |  | 5,19 |
| 12 | С водопроводом, канализацией, ваннами, газоснабжением (без электро- (газовых) водонагревателей) | 5,61 |  | 5,61 |
| 13 | С водопроводом и местной канализацией (выгребные ямы), ваннами, газоснабжением (без электро- (газовых) водонагревателей) | 4,27 |  |  |
| 14 | Водопользование из водоразборных колонок, скважин, с канализацией | 0,98 |  | 0,98 |
| 15 | Водопользование из водоразборных колонок, скважин, с местной канализацией (выгребные ямы) | 0,98 |  |  |
| 16 | Водопользование из водоразборных колонок, скважин, без канализации | 0,61 |  |  |
| 17 | С водопроводом, канализацией, без ванн, с электро- (газовыми) водонагревателями | 5,67 |  | 5,67 |
| 18 | С водопроводом и местной канализацией (выгребные ямы), ваннами, с водонагревателями, работающими на твердом топливе | 3,84 |  |  |
| 2. Жилые помещения в жилых или многоквартирных домах с централизованным горячим водоснабжением: |
| 19 | С водопроводом и канализацией, лежачими ваннами, оборудованными душами | 5,37 | 3,32 | 8,69 |
| 20 | С водопроводом и канализацией, с сидячими ваннами, оборудованными душами | 4,90 | 3,03 | 7,93 |
| 21 | С водопроводом и канализацией, оборудованными умывальниками, мойками и душами | 4,99 | 2,79 | 7,78 |
| 22 | С водопроводом и канализацией, оборудованными умывальниками и мойками | 5,03 | 2,17 | 7,20 |
| 23 | С водопроводом, местной канализацией (выгребные ямы), без ванн | 4,30 | 1,86 |  |

Нормативы потребления коммунальных ресурсов по холодному, горячему водоснабжению в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме на территории Республики Коми приведены в таблице 2.2.2.3.

Таблица 2.2.2.3 – Нормативы потребления коммунальных ресурсов по холодному, горячему водоснабжению в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме на территории Республики Коми

| № п/п | Категория жилых помещений | Единица измерения | Этажность | Нормативы потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме, куб. м в месяц на 1 кв. м общей площади помещений <*>, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | за исключением общежитий | для общежитий |
|  |  |  |  | Водоснабжение |
|  |  |  |  | Холодное | Горячее | Холодное | Горячее |
| 1. | Многоквартирные дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением | куб. метр в месяц на кв. метр общей площади | от 1 до 5 | 0,020 | 0,020 | 0,012 | 0,012 |
|  |  |  | от 6 до 9 | 0,020 | 0,020 | 0,012 | 0,012 |
| 2. | Многоквартирные дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения | куб. метр в месяц на кв. метр общей площади | от 1 до 5 | 0,020 | 0,020 | 0,012 | 0,012 |
|  |  |  | от 6 до 9 | X | X | X | X |
| 3. | Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением | куб. метр в месяц на кв. метр общей площади | от 1 до 5 | 0,020 | X | 0,012 | X |
|  |  |  | от 6 до 9 | 0,020 | X | 0,012 | X |
| 4. | Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, без централизованного водоотведения | куб. метр в месяц на кв. метр общей площади | от 1 до 5 | 0,020 | X | 0,012 | X |
|  |  |  | от 6 до 9 | X | X | X | X |
| 5. | Многоквартирные дома без водонагревателей с централизованным холодным водоснабжением и водоотведением, оборудованные раковинами, мойками и унитазами | куб. метр в месяц на кв. метр общей площади | от 1 до 5 | 0,020 | X | X | X |
|  |  |  | от 6 до 9 | 0,020 | X | 0,012 | X |
| 6. | Многоквартирные дома без водонагревателей с централизованным холодным водоснабжением и водоотведением, оборудованные раковинами, мойками, унитазами и ваннами | куб. метр в месяц на кв. метр общей площади | от 1 до 5 | 0,020 | X | 0,012 | X |
|  |  |  | от 6 до 9 | 0,020 | X | 0,012 | X |
| 7. | Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением без централизованного водоотведения | куб. метр в месяц на кв. метр общей площади | от 1 до 5 | 0,020 | X | 0,012 | X |
|  |  |  | от 6 до 9 | 0,020 | X | 0,012 | X |
| 8. | Многоквартирные дома без централизованного холодного и горячего водоснабжения, без централизованного водоотведения, с централизованным теплоснабжением | куб. метр в месяц на кв. метр общей площади | от 1 до 5 | 0,014 | X | 0,009 | X |
|  |  |  | от 6 до 9 | X | X | X | X |
| 9. | Многоквартирные дома без централизованного холодного и горячего водоснабжения, с централизованным водоотведением, с централизованным теплоснабжением | куб. метр в месяц на кв. метр общей площади | от 1 до 5 | 0,014 | X | 0,009 | X |
|  |  |  | от 6 до 9 | 0,014 | X | 0,009 | X |

2.2.3.Баланс водоснабжения и потребления питьевой, технической воды.

Объем реализации холодной воды в г.Усинске и пгт Парма ООО «Водоканал-сервис» в 2016 году составил 3493,00 тыс. м3. Объем забора воды фактически продиктован потребностью объемов воды на реализацию (полезный отпуск) и расходов воды на собственные и технологические нужды, в том числе – потери воды в сети. Анализ и оценка структурных составляющих потерь питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке представлен в таблицах 2.2.3.1 – 2.2.3.7.

Таблица 2.2.3.1 – Баланс питьевой воды в г. Усинске и пгт Парма

| ПОКАЗАТЕЛИ | Ед. изм. | Факт в год | Факт в сутки |
| --- | --- | --- | --- |
| Поднято воды (из поверхностных источников) | тыс. м3 | 4225,46 | 11,58 |
| Возврат в голову сооружений промывных вод | тыс. м3 | - | - |
| Технологические расходы (с.н. ОСВ) | тыс. м3 | 257,46 | 0,71 |
| Технологические нужды сырой воды (промывка водовода) | тыс. м3 | 70,00 | 0,19 |
| Объем пропущенной воды через очистные | тыс. м3 | 4225,46 | 11,58 |
| Подано в сеть | тыс. м3 | 3968,00 | 10,87 |
| Потери в сетях | тыс. м3 | 475,00 | 1,30 |
| Потери в сетях % от поданной воды | % | 11,97 | 11,97 |
| Отпущено воды всего | тыс. м3 | 3493,00 | 9,57 |
| Население | тыс. м3 | 2650,00 | 7,26 |
| Прочие потребители | тыс. м3 | 285,52 | 1,60 |

Таблица 2.2.3.2 – Баланс технической воды в г.Усинске

| ПОКАЗАТЕЛИ | Ед. изм. | Факт в год | Факт в сутки |
| --- | --- | --- | --- |
| Поднято воды (из поверхностных источников) | тыс. м3 | 389,88 | 1,07 |
| Возврат в голову сооружений промывных вод | тыс. м3 | - | - |
| Технологические расходы(с.н. ОСВ) | тыс. м3 | - | - |
| Технологические нужды сырой воды (промывка водовода) | тыс. м3 | - | - |
| Объем пропущенной воды через очистные | тыс. м3 | - | - |
| Подано в сеть | тыс. м3 | 389,88 | 1,07 |
| Потери в сетях | тыс. м3 | 46,62 | 0,13 |
| Потери в сетях % от поданной воды | % | 11,96 | 11,96 |
| Отпущено воды всего | тыс. м3 | 343,26 | 0,94 |
| Население | тыс. м3 | - | - |
| Прочие потребители | тыс. м3 | 343,26 | 0,94 |

Таблица 2.2.3.3 – Баланс горячей воды в г.Усинске (ООО «Усинская ТК» от ГТП, ЦТП и деревни)

| ПОКАЗАТЕЛИ | Ед. изм. | Факт в год | Факт в сутки |
| --- | --- | --- | --- |
| Объем выработки горячей воды | тыс. м3 | 190,504 | 0,52 |
| Объем тепловой энергии, затраченный на производство горячей воды | тыс. Гкал | 11,998 | 0,03 |
| Объем отпуска в сеть | тыс. м3 | 187,972 | 0,51 |
| Потери в сетях | тыс. м3 | - | - |
| Потери в сетях % от поданной воды | % | - | - |
| Отпущено воды всего | тыс. м3 | 187,922 | 0,51 |
| Население, по приборам учета | тыс. м3 | 166,277 | 0,46 |
| Бюджетные потребители | тыс. м3 | 9,148 | 0,03 |
| Прочие потребители | тыс. м3 | 11,497 | 0,03 |

Объем реализации холодной воды в с.Усть-Уса и пст.Усадор ООО «Усинская ТК» в 2016 году составил 39,39 тыс. м. куб.

Таблица 2.2.3.4 – Баланс питьевой воды в с.Усть-Уса и пст.Усадор

| ПОКАЗАТЕЛИ | Ед. изм. | Факт в год | Факт в сутки |
| --- | --- | --- | --- |
| Поднято воды (из поверхностных источников) | тыс. м3 | 47,53 | 0,130 |
| Возврат в голову сооружений промывных вод | тыс. м3 | - | - |
| Технологические расходы (с.н. ОСВ) | тыс. м3 | 0,57 | 0,0016 |
| Межцеховой оборот на производство горячей воды | тыс. м3 | - | - |
| Объем пропущенной воды через очистные | тыс. м3 | 46,95 | 0,13 |
| Подано в сеть | тыс. м3 | 46,95 | 0,13 |
| Потери в сетях | тыс. м3 | 7,57 | 0,02 |
| Потери в сетях % от поданной воды | % | 16 | 0,04 |
| Отпущено воды всего | тыс. м3 | 39,39 | 0,11 |
| Население, по приборам учета/нормативы | тыс. м3 | 33,81 | 0,09 |
| Бюджетные организации | тыс. м3 | 4,17 | 0,01 |
| Прочие потребители | тыс. м3 | 1,41 | 0,004 |

Таблица 2.2.3.5 – Баланс горячей воды в с.Усть-Уса и пст.Усадор

| ПОКАЗАТЕЛИ | Ед. изм. | Факт в год | Факт в сутки |
| --- | --- | --- | --- |
| Объем выработки горячей воды | тыс. м3 | 15,76 | 0,04 |
| Объем воды, используемой на собственные нужды | тыс.м3/ % | 1,291 | 0,004 |
| Объем тепловой энергии, затраченный на производство горячей воды | тыс. Гкал | 0,938 | 0,003 |
| Объем отпуска в сеть | тыс. м3 | 15,76 | 0,04 |
| Потери в сетях | тыс. м3 | - | - |
| Потери в сетях % от поданной воды | % | - | - |
| Отпущено воды всего | тыс. м3 | 15,76 | 0,04 |
| Межцеховой оборот на прочие производственные нужды | тыс. м3 |  |  |
| Население, по нормативу | тыс. м3 | 11,974 | 0,033 |
| Бюджетные потребители | тыс. м3 | 1,934 | 0,005 |
| Прочие потребители | тыс. м3 | 0,561 | 0,002 |

Объем реализации холодной воды в с.Мутный Материк в 2016 году составил 65,7 тыс. м. куб.

Объем реализации холодной воды в с.Колва в 2016 году составил 80,3 тыс. м. куб.

Таблица 2.2.3.6 – Баланс питьевой воды в с.Колва

| ПОКАЗАТЕЛИ | Ед. изм. | Факт в год | Факт в сутки |
| --- | --- | --- | --- |
| Поднято воды (из поверхностных источников) | тыс.м3 | 80,3 | 0,22 |
| Возврат в голову сооружений промывных вод | тыс.м3 | - | - |
| Технологические расходы(с.н. ОСВ) | тыс.м3 | - | - |
| Технологические нужды сырой воды (промывка водовода) | тыс.м3 | - | - |
| Объем пропущенной воды через очистные | тыс.м3 | - | - |
| Подано в сеть | тыс.м3 | 80,3 | 0,22 |
| Потери в сетях | тыс.м3 | 6,8 | 0,018 |
| Потери в сетях % от поданной воды | % | 8,5 | 8,5 |
| Отпущено воды всего | тыс.м3 | 73,5 | 0,18 |
| Население | тыс.м3 | 57,33 | 0,14 |
| Бюджетные организации | тыс.м3 | 5,15 | 0,014 |
| Прочие потребители | тыс.м3 | 11,02 | 0,004 |

Анализ приведенных в таблицах 2.2.3.1 – 2.2.3.6 данных показывает, что потенциалом повышения эффективности использования ресурсов и уменьшения себестоимости воды является уменьшение потерь воды при транспортировке.

Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения.

Территориальный водный баланс подачи холодной воды по зонам действия водопроводных сооружений представлен в таблице 2.2.3.7.

Таблица 2.2.3.7 – Территориальный водный баланс подачи холодной воды по зонам действия водопроводных сооружений

| Местоположение скважины, водозабора | За год, т.м3 | За сутки, м3 |
| --- | --- | --- |
| г.Усинск, в т.ч. пгт Парма | 5088,1 | 13940 |
| пст.Усадор | 19,49 | 53,4 |
| с.Усть-Уса | 19,90 | 54,5 |
| с.Колва | 80,3 | 220 |

Территориальный водный баланс подачи горячей воды по зонам действия источников теплоснабжения представлен в таблице 2.2.3.8.

Таблица 2.2.3.8 – Территориальный водный баланс подачи горячей воды по зонам действия источников теплоснабжения

| Местоположение котельной | За год, т.м3 | За сутки, м3 |
| --- | --- | --- |
| г.Усинск | 173,453 | 475 |
| пст.Усадор, с.Усть-Уса | 17,051 | 47 |

Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов.

Структура водопотребления холодной воды по группам потребителей (по данным производственной программы ООО «Водоканал-Сервис» и ООО «Усинская ТК» представлена в таблицах 2.2.3.9 – 2.2.3.11.

г.Усинск, пгт Парма

Таблица 2.2.3.9 – Структурный баланс реализации питьевой воды по группам абонентов

| Группа потребителей | Ед. изм. | Натуральный объём | Удельный вес,% |
| --- | --- | --- | --- |
| Население (жилой фонд) | тыс. м3 | 2960,2 | 71,5 |
| Бюджетные организации | тыс. м3 | 345,48 | 8,3 |
| Промышленные предприятия, торговые организации, ИП. | тыс. м3 | 834,32 | 20,2 |
| Итого | тыс. м3 | 4140 | 100 |

с.Усть-Уса, пст.Усадор

Таблица 2.2.3.10 – Структурный баланс реализации питьевой воды по группам абонентов

| Группа потребителей | Ед. изм. | Натуральный объём | Удельный вес,% |
| --- | --- | --- | --- |
| Население(жилой фонд) | тыс. м3 | 33,81 | 85,8 |
| Бюджетные организации | тыс. м3 | 4,17 | 10,6 |
| Промышленные предприятия, торговые организации, ИП. | тыс. м3 | 1,41 | 3,6 |
| Итого | тыс. м3 | 39,39 | 100 |

с.Колва

Таблица 2.2.3.11 – Структурный баланс реализации питьевой воды по группам абонентов

| Группа потребителей | Ед.изм. | Натуральный объём | Удельный вес,% |
| --- | --- | --- | --- |
| Население(жилой фонд) | тыс.м3 | 57,33 | 78 |
| Бюджетные организации | тыс.м3 | 5,15 | 7 |
| Промышленные предприятия, торговые организации, ИП. | тыс.м3 | 11,02 | 15 |
| Итого |  | 73,5 | 100 |

Основным потребителем холодной воды в МО ГО «Усинск» является население.

Доля бюджетных организаций объём водопотребления имеет тенденцию к снижению в связи с установкой приборов учёта.

Структура водопотребления горячей воды по группам потребителей представлена в таблицах 2.2.3.12 и 2.2.3.13.

г.Усинск

Таблица 2.2.3.12 – Структурный баланс реализации горячей воды по группам абонентов

| Группа потребителей | Ед. изм. | Натуральный объём 2016 г. | Удельный вес,% |
| --- | --- | --- | --- |
| Население(жилой фонд) | тыс. м3 | 155,33 | 89,5 |
| Бюджетные организации | тыс. м3 | 7,214 | 4,2 |
| Промышленные предприятия, торговые организации, ИП. | тыс. м3 | 10,936 | 6,3 |
| Итого | тыс. м3 | 173,453 | 100 |

с.Усть-Уса, пст.Усадор

Таблица 2.2.3.13 – Структурный баланс реализации горячей воды по группам абонентов

| Группа потребителей | Ед. изм. | Натуральный объём | Удельный вес, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Население (жилой фонд) | тыс. м3 | 11,974 | 82,76 |
| Бюджетные организации | тыс. м3 | 1,934 | 13,37 |
| Промышленные предприятия, торговые организации, ИП. | тыс. м3 | 0,561 | 3,87 |
| Итого |  | 14,469 | 100 |

2.2.4.Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении населённых пунктов.

Действующий поверхностный водозабор г.Усинска производительностью 80,4 тыс. м³/сут., запроектированный как временный и эксплуатируемый до настоящего времени имеет достаточную степень изношенности, а качество исходной воды поверхностного источника р.Уса очень зависит от сезонности и погодных условий, что усложняет работу не только водозаборных, но и водоочистных сооружений, ведет к перерасходу химических реагентов и нерентабельным капиталовложениям. Кроме того, выше по течению действует проложенный по дну р.Усы нефтепровод от разрабатываемых нефтяных месторождений, что не гарантирует экономической стабильности и защищенности источника водоснабжения города.

Особую тревогу вызывает состояние участка трубопровода в районе р.Черная из-за большого абразивного износа водовода, что является следствием длительной эксплуатации и негативного воздействия природных и климатических факторов Крайнего Севера. Ликвидация порывов на данном водоводе затруднена из-за расположения трубопровода в болотистой местности.

Водовод, запущенный в эксплуатацию в 1977 году, находится в аварийном состоянии. Только за период с 2006 года устранено более 50 порывов.

От этого водовода предусмотрено снабжение технической водой центральной водогрейной котельной. В настоящее время водовод отключен, в связи с аварийным состоянием, и обеспечение ЦВК технической водой осуществляется от другого водовода, без обеспечения резерва. В случае необходимости отключения, которого для выполнения аварийных и текущих ремонтных работ, проведения осмотра, проверки технического состояния, ЦВК останется без технической воды, которая необходима для нормального технологического режима работы  котельной и теплоснабжения города, а значит существует опасность возникновения чрезвычайной ситуации в системе водо- и теплоснабжения города.

По санитарно – химическим показателям вода скважины в сельских населенных пунктах не отвечает установленным нормативам по показателю «железо», «мутность» и «цветность». Станций дополнительной очистки и обезжелезивания в данных населенных пунктах нет.

Водоснабжение г.Усинска обеспечивается поверхностным водозабором на р.Уса производительностью 80,4 тыс. м3/сут, двумя (из трёх имеющихся) водоводами технической воды Ø500 и Ø800 мм (водовод Ø600 выведен из эксплуатации в 2010 г. по причине высокой изношенности и аварийного состояния – требуется реконструкция).

2.2.5.Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению сооружений и сетей водоснабжения.

Для обеспечения бесперебойной работы системы водоснабжения, во избежание возникновения чрезвычайной ситуации с водоснабжением и теплоснабжением города, в целях повышения качества питьевой воды, Общество с ограниченной ответственностью «Водоканал-Сервис», существует необходимость замены участка (протяженностью 9067 пм) водовода технической воды диаметром 600 мм, транспортирующего природную воду поверхностного источника р.Уса на водоочистную станцию (ВОС) и центральную водогрейную котельную (ЦВК).

Для обеспечения гарантированного пожаротушения пгт Парма и в соответствии с требованиями гл. 8 СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84 (с Изменениями № 1, 2)» проектом также предусматривается:

  - строительство третьей нитки водовода диаметром 160 мм от пгт Парма до г.Усинска;

  - устройство кольцевой водопроводной сети пгт Парма диаметром 160 мм с подключением к ней действующих сетей водопровода.

На проектируемой сети водопровода предусматривается устройство водопроводных колодцев по ТПР 901-09-11.84 из сборных железобетонных элементов для установки отключающей арматуры и пожарных гидрантов.

Для гарантированного водоснабжения хозяйственно – питьевых, производственных и противопожарных нужд пст.Усадор, с.Колва и с.Усть-Уса рекомендуется:

  - устройство резервных артезианских скважин (с соблюдением зон санитарной охраны) после предварительно проведённых геолого – разведочных работ, подтверждающих запасы воды питьевого качества, обеспечивающих вместе с действующей артезианской скважиной расход воды на наружное и внутреннее пожаротушение и 70% расхода воды на хозяйственно – питьевые и производственные нужды села;

  - устройство кольцевой сети водопровода с минимальным диаметром 110 мм;

  - использование индивидуальных фильтров очистки воды для питья и приготовления пищи.

Информация о разработке проектов ЗСО по подземным источникам водоснабжения в сельских населенных пунктах МО ГО «Усинск» по состоянию на 01.07.2017 г. представлена в таблице 2.2.5.1.

Таблица 2.2.5.1 – Информация о разработке проектов ЗСО по подземным источникам водоснабжения в сельских населенных пунктах МО ГО «Усинск» по состоянию на 01.07.2017 г.

| Наименование источника (название, номер) | Ведомственная принадлежность | Организация - арендатор | адрес скважины, источника | Наличие санитарно- эпидемиологического заключения на проект зоны санитарной охраны источника (номер и дата выдачи) | Реквизиты документа Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми об утверждении проекта ЗСО | Описание границ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Скважина № 2-Щ | АМО | нет | с.Щельябож, ул.Молодежная, д.21 | заключение № 11.07.01.000.Т.000105.1 2.14 от 03.12.2014 г. | Приказ Минприроды РК № 541 от 12 декабря 2014г. | Граница о I пояс ЗСО радиусом 10 м, П пояс ЗСО: вверх по потоку 33 м, вниз по потоку 54,5 м, шириной по обе стороны - 42,35 м; Ш пояс ЗСО: вверх по потоку 55 м, вниз по потоку 1067 м, шириной по обе стороны 160 м; |
| Скважина № 305-Э | АМО | нет | с.Щельябож | заключение № 11.07.01.000.Т.000106.1 2.14 от 03.12.2014 г. | Приказ Минприроды РК № 543 от 15 декабря 2014г. | I пояс ЗСО радиусом 10 м, II пояс ЗСО: вверх по потоку 33 м, вниз по потоку 54,5 м, шириной по обе стороны - 42,35 м; Ш пояс ЗСО: вверх по потоку 55 м, вниз по потоку 1067 м, шириной по обе стороны 160 м; |
| Скважина № 1-Щ | Бесхозяйный объект | нет | с.Щельябож | заключение № 11.07.01.000.Т.000106.1 2.14 от 03.12.2014 г. | Приказ Минприроды РК № 543 от 15 декабря 2014г. | I пояс ЗСО радиусом 10 м, П пояс ЗСО: вверх по потоку 33 м, вниз по потоку 54,5м, шириной по обе стороны - 42,35 м; Ш пояс ЗСО: вверх по потоку 55 м, вниз по потоку 1067м, шириной по обе стороны 160 м; |
| Скважина № 4-Щ | Бесхозяйный объект | нет | с.Щельябож | заключение № 11.07.01.000.Т.000106.1 2.14 от 03.12.2014 г. | Приказ Минприроды РК № 543 от15 декабря 2014г. | I пояс ЗСО радиусом 10 м, П пояс ЗСО: вверх по потоку 33 м, вниз по потоку 54,5м, шириной по обе стороны - 42,35 м; III пояс ЗСО: вверх по потоку 55 м, вниз по потоку 1067м, шириной по обе стороны 160 м; |
| Родник, экспл. | - | - | с.Щельябож | заключение № 11.07.01.000.Т.000107.1 2.14 от 07.12.2014 г. | Приказ Минприроды РК № 544 от 15 декабря 2014г. | -1 пояс ЗСО радиусом 50 м, - И пояс ЗСО: вверх по потоку 129 м, вниз по потоку 50,0 м, шириной по обе стороны - 97 м; -Ш пояс ЗСО: вверх по потоку 1351 м, вниз по потоку 50,0 м, шириной по обе стороны 317 м; |
| Скважина № 2-3 | АМО | нет | д.Захарвань | заключение № 11.07.01.000.Т.000094.1 0.14 от 24.10.2014 г. | Приказ Минприроды РК № 489 от 18 ноября 2014г. | I пояс ЗСО= 15 м, II пояс ЗСО= 30 м, III пояс ЗСО: вверх по потоку 286,5, вниз по потоку 72,0, Вкрест простирания потока, или ширина ЗСО (d)-139,5 |
| Скважина № 5-Д | АМО | ООО «Северный» | д.Захарвань | заключение № 11.07.01.000.Т.000095.1 0.14 от 24.10.2014 г. | Приказ Минприроды РК № 488 от 18 ноября 2014г. | I пояс ЗСО= 30 м, II пояс ЗСО: вверх по потоку 32,2м, вниз по потоку 30,0м, Вкрест простирания потока, или ширина ЗСО (d) - 30,0м, III пояс ЗСО: вверх по потоку 1247,0 м, вниз по потоку 74,4м, Вкрест простирания потока, или ширина ЗСО (d)-213,5 м |
| Скважина б/н 1 | АМО | ООО «Северный» | д.Захарвань | заключение № 11.07.01.000.Т.000095.1 0.14 от 24.10.2014 г. | Приказ Минприроды РК № 488 от 18 ноября 2014г. | I пояс ЗСО= 30 м, II пояс ЗСО: вверх по потоку 60,2 м, вниз по потоку 30,0м, Вкрест простирания потока, или ширина ЗСО (d)-41,5 м, III пояс ЗСО: вверх по потоку 1247,0м, вниз по потоку 74,4м, Вкрест простирания потока, или ширина ЗСО (d)-213,5м |
| Скважина д. Праскан №2196-э/2 | АМО | нет | д.Праскан, пер.Луговой, 1 | имеется, № 11.07.01.000.Т.000031.0 9.13 от 10.09.2013 г. | Приказ Минприроды РК № 167 от 09 марта 2016г. | Границы I и II пояса ЗСО размером 65x60 м, III пояс ЗСО: вверх по потоку 385 м, вниз по потоку 71 м, шириной по обе стороны 156,4 м. |
| Скважина № 4 | АМО | нет | с.Усть-Лыжа | заключение № 11.07.01.000.Т.000032.0 9.13 от 10.09.2013 г. | Приказ Минприроды РК № 467 от 01 октября 2013 г. | I пояс ЗСО=15 м, II пояс ЗСО=80 м, III пояс ЗСО=1310 м |
| Скважина № 2В | - | нет | с.Усть-Лыжа | заключение № 11.07.01.000.Т.000032.0 9.13 от 10.09.2013 г. | Приказ Минприроды РК № 467 от 01 октября 2013 г. | I пояс ЗСО 30 м, II пояс ЗСО=80 м, III пояс ЗСО=1310 м |
| Скважина № ЗВ | Бесхозяйный объект | нет | с.Усть-Лыжа | заключение № 11.07.01.000.Т.000032.0 9.13 от 10.09.2013 г. | Приказ Минприроды РК № 467 от 01 октября 2013 г. | I пояс ЗСО=30 м9 II пояс ЗСО=30 м, III пояс 3CO=394 м |
| Скважина № 1 | АМО | нет | д.Акнсь | заключение № 11.07.01.000.Т.000018.0 4.12 от 17.04.2012 г. | — | I пояс ЗСО=30 м, II пояс ЗСО=30 м, III пояс ЗСО=100 м |
| Скважина № 1 | АМО | нет | с.Колва, (с правой стороны дороги в 50 м от поворота на с.Колва в сторону кладбища | № 89 от 18.02.2011 г. | — | I пояс ЗСО 30 м, II пояс ЗСО 26 м, III пояс ЗСО 397 м |
| Скважина глубина 109 (б/н) | АМО | нет | с.Колва, ул.Совхозная 33 | № 89 от 18.02.2011 г. | — | I пояс ЗСО 30 м, II пояс ЗСО 26 м, III пояс ЗСО= 397 м |
| Скважина № 1Г | АМО | нет | д.Сынянырд | № 12 от 16.01.2006 г. | — | I пояс ЗСО 30 м, II пояс ЗCО 36,9 m, III пояс ЗСО=262 м |
| Скважина № 2 | АМО | нет | д.Новикбож, ул.Совхозная 7 | заключение № 11.07.01.000.Т.000012.0 8.11 от 19.08.2011 г. | — | I пояс ЗСО= 30 м, II пояс ЗСО 30 м, III пояс ЗСО 128 м |
| Скважина № 3 | АМО | нет | д.Новикбож, ул.Школьная 25 | заключение № 11.07.01.000.Т.000012.0 8.11 от 19.08.2011 г. | — | I пояс ЗСО= 30 м, II пояс ЗСО=30 м, III пояс ЗСО=128 м |
| Скважина № 1 | Бесхозяйный объект | нет | д.Новикбож | — | — | — |
| Скважина № 279-Э | АМО | ООО «УТК» | с.Усть-Уса, ул.Советская | № 11.07.01.000.Т.000031.09.13 от 10.09.2013 г. | Приказ Минприроды РК № 466 от 01 октября 2013г. | I пояс ЗСО 10 м, II пояс ЗСО 30 м, III пояс ЗСО=46 м |
| Скважина № 29-СХ | АМО | ООО «УТК» | с.Усть-Уса, ул.Пушкина | № 11.07.01.000.Т.000031.09.13 от 10.09.2013 г. | Приказ Минприроды РК № 466 от 01 октября 2013г. | I пояс ЗСО=21 м, II пояс ЗСО 106 м, III пояс ЗСО 1826 м |
| Скважина № 30-СХ | АМО | ООО «УТК» | с.Усть-Уса, ул.Пушкина | № 11.07.01.000.Т.000031.09.13 от 10.09.2013 г. | Приказ Минприроды РК № 466 от 01 октября 2013г. | I пояс ЗСО=21 м, II пояс ЗСО=106 м, III пояс ЗСО=1826 м |
| Скважина № 377- Э | АМО | ООО «УТК» | с.Усть-Уса, ул.Колхозная 28 (402 – КУМИ) | имеется, № 11.07.01.000.Т.000031.09.13 от 10.09.2013 г. | Приказ Минприроды РК № 466 от 01 октября 2013г. | I пояс ЗСО 10 м, II пояс ЗСО=30 м, III пояс ЗСО=46 м |
| Скважина № 1496 | АМО | ООО «УТК» | с.Усть-Уса, аэропорт | имеется, № 11.07.01.000.Т.000031.09.13 от 10.09.2013 г. | Приказ Минприроды РК № 466 от 01 октября 2013 г. | I пояс ЗСО=10 м, II пояс ЗСО=30 м, III пояс ЗСО=46 м |
| Скважина № 2274- Э | АМО | нет | с.Мутный Материк, ул.Лесная 28Б (КУМИ-номер 415) | в разработке | — | — |
| Скважина № 1133-Э | АМО | нет | с.Мутный Материк, ул.Центральная 56А | в разработке | — | — |
| Скважина № 1ММ | АМО | ООО «Усинская ТК» | с.Мутный Материк, пер.Дорожный 29А (возле школы) | в разработке | — | — |
| Скважина № 2ММ | АМО | ООО «Усинская ТК» | с.Мутный Материк, пер.Дорожный 29А (возле школы) | в разработке | — | — |
| Скважина № 3 ММ | АМО | нет | с.Мутный Материк, ул.Молодежная 18а | в разработке | — | — |
| Скважина № 1173- Э | документы оформляются | ООО «Северный» | с.Мутный Материк | в разработке | — | — |
| Скважина№ 2-Д | АМО | нет | д.Денисовка | в разработке |  | — |
| Скважина б/н (бытовая) | - | нет | д.Денисовка (территория школы) | нет необходимости |  |  |
| Скважина № 1096- Э | - | ООО «Северный» | д.Денисовка | — | — | — |
| Скважина № 1541-Э | АМО | нет | д.Васькино, ул.Сосновая, д.35 | — | — | — |
| Скважина № 1 | АМО | нет | ст.Юкост | — | — | — |
| Скважина № 4ВЗ | строящаяся | нет | пст.Усадор | имеется, № 11.07.02.000.Т.000025.1 1.15 от 24.11.2015 г. | Приказ Минприроды РК № 605 от 21 декабря 2015г. | Граница 1 пояса ЗСО (пояс строгого режима) - радиус 30м от устья водозаборной скважины № 4B3. Граница 2 пояса ЗСО (зона ограничений) - радиус 35м от устья водозаборной скважины № 4ВЗ. Граница 1 пояса ЗСО (пояс строгого режима) - радиус 5м от устья водозаборных скважин № 1,2,3. Граница 3 пояса ЗСО (зона ограничений) - радиус 630м от «центра тяжести» водозабора МПВ «Верхне- Команюрское 2». |
| Скважина № 1 | - | ООО «Усинская ТК» | пст.Усадор | Скважина расположены на территории котельной № 10. В заключении ЗСО отказано. |  | Граница 1 пояса ЗСО (пояс строгого режима) - радиус 30м от устья водозаборной скважины № 4ВЗ. Граница 2 пояса ЗСО (зона ограничений) - радиус 35м от устья водозаборной скважины № 4ВЗ. Граница 1 пояса ЗСО (пояс строгого режима) - радиус 5м от устья водозаборных скважин № 1,2,3. Граница 3 пояса ЗСО (зона ограничений) - радиус 630м от «центра тяжести» водозабора МПВ «Верхне- Команюрское 2». |
| Скважина № 2 | - | ООО «Усинская ТК» | пст.Усадор | Скважины расположены на территории котельной № 10. В заключении ЗСО отказано. |  | Граница 1 пояса ЗСО (пояс строгого режима) - радиус 30м от устья водозаборной скважины № 4ВЗ. Граница 2 пояса ЗСО (зона ограничений) - радиус 35м от устья водозаборной скважины № 4ВЗ. Граница 1 пояса ЗСО (пояс строгого режима) - радиус 5м от устья водозаборных скважин № 1,2,3. Граница 3 пояса ЗСО (зона ограничений) - радиус 630м от «центра тяжести» водозабора МПВ «Верхне- Команюрское 2». |
| Скважина № 3 | - | ООО «Усинская ТК» | пст.Усадор | Скважины расположены на территории котельной № 10. В заключении ЗСО отказано. |  | Граница 1 пояса ЗСО (пояс строгого режима) - радиус 30м от устья водозаборной скважины № 4ВЗ. Граница 2 пояса ЗСО (зона ограничений) - радиус 35м от устья водозаборной скважины № 4ВЗ. Граница 1 пояса ЗСО (пояс строгого режима) - радиус 5м от устья водозаборных скважин № 1,2,3. Граница 3 пояса ЗСО (зона ограничений) - радиус 630м от «центра тяжести» водозабора МПВ «Верхне- Команюрское 2». |
| Скважина № 1 | - | ООО «Усинская ТК» | пст Парма | нет необходимости – техническая | — | — |
| Скважина № 3 | - | ООО «Усинская ТК» | пст Парма | нет необходимости – техническая | — | — |

В таблице 2.2.5.2 приведён перечень мероприятий для реализации в системе водоснабжения.

Таблица 2.2.5.2 – Перечень мероприятий для реализации в системе водоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения, год |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Реконструкция 2-х стальных водоводов питьевой воды Ду 300 мм на полиэтиленовые трубы от водоочистной станции до ул. Строителей L=5658 п.м. | 2020 |
|  |  | 2021 |
| 2 2.1 2.2 2.3 | Реконструкция напорного водовода технической воды диаметром 600 мм L=9067 п.м. на полиэтиленовые трубы. выполнение проектно-изыскательских работ (ПИР) разработка проектно-сметной документации (ПСД) выполнение строительно-монтажных работ (СМР) | 2017-2019 2017-2018 2018-2019 2019 |
| 3 | Устройство кольцевых водопроводных сетей новых микрорайонов ø 300÷400 мм и кольцевание их с действующими городскими. | 2020-2024 |
| 4 | Устройство индивидуальных повысительных насосных станций новых районов. | 2020-2024 |
| 5 | Устройство резервуара чистой воды емкостью 1000 м3 на площадке городских водоочистных сооружений пгт Парма. | 2020-2024 |
| 6 | Строительство третьей нитки водовода диаметром 160 мм от пгт Парма до г.Усинска. | 2020-2024 |
| 7 | Устройство кольцевой водопроводной сети пгт Парма диаметром 160 мм с подключением к ней действующих сетей водопровода. | 2020-2024 |
| 8 | Устройство резервных артезианских скважин (с соблюдением зон санитарной охраны) после предварительно проведённых геологоразведочных работ, подтверждающих запасы воды питьевого качества, обеспечивающих вместе с действующей артезианской скважиной расход воды на наружное и внутреннее пожаротушение и 70% расхода воды на хозяйственно-питьевые и производственные нужды села. | 2020-2024 |
| 9 | Устройство кольцевой сети водопровода с минимальным диаметром 110 мм в пст.Усадор. | 2020-2024 |
| 10 | Установка фильтров для очистки воды, подаваемой населению в централизованную систему водоснабжения с.Усть-Уса. | 2020-2024 |
| 11 | Подключение к централизованной системе водоснабжения новых объектов г.Усинска и пгт Парма. | 2020-2024 |
| 12 | Модернизация насосного оборудования водозабора путем замены двух насосов типа «SAER». | 2018 |
| 13 | Реконструкция (гидроизоляция) двух баков для хранения щелочи на водоочистной станции. | 2018-2019 |
| 14 | Реконструкция системы отопления на водозаборе, путем установки двух индукционных котлов. | 2018 |
| 15 | Берегоукрепление-укрепление монолитными железобетонными плитами откосов берега, которые попадают под затопление горизонта высоких вод. | 2019 |
| 16 | Приобретение и замена дизельных электростанций в количестве 2-х штук мощностью 400 кВт каждая, для насосной станции первого подъема водозабор. | 2019 |
| 17 | Модернизация сбросной системы промывных вод, в. т. ч. разработка проекта канализационной сети, отводящей нормативно-чистые сточные воды в систему канализации, взамен существующего сброса в водной объект «болото». | 2019 |
| 18 | Капитальный ремонт здания водоочистной станции. | 2020 |

В таблице 2.2.5.3 приведена оценка  финансовых потребностей в системе водоснабжения в период с 2017 по 2027 гг.

Таблица 2.2.5.3 – Оценка финансовых потребностей в системе водоснабжения в период с 2017 по 2027 гг.

| № п/п | Наименование мероприятия | Финансовые потребности, тыс. руб. (сметная стоимость) (с НДС) | Срок исполнения, год | Прогнозная стоимость, в соответствии с Прогнозом Минэкономразвития (тыс. руб. с НДС) | Источник финансирования. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция 2-х стальных водоводов питьевой воды Ду 300 мм на полиэтиленовые трубы от водоочистной станции до ул. Строителей L=5658 п. м. | 6500,000 | 2020 | 6500,000 | Средства предприятия |
|  |  | 1760,00 | 2021 | 1760,00 | Средства предприятия |
| 2 2.1 2.2 2.3 | Реконструкция напорного водовода технической воды диаметром 600 мм L=9067 п. м. на полиэтиленовые трубы, в том числе: выполнение проектно-изыскательских работ (ПИР) разработка проектно-сметной документации (ПСД) выполнение строительно-монтажных работ (СМР) | 110190,000 2600,000 3520,000 104070,000 | 2017-2019 2017-2018 2018-2019 2019 | 110190,000 2600,000 3520,000 104070,000 | Из различных источников |
| 3 | Устройство кольцевых водопроводных сетей новых микрорайонов ø 300÷400 мм и кольцевание их с действующими городскими. | 21000,000 | 2020-2024 | 21000,000 | Средства предприятия |
| 4 | Устройство индивидуальных повысительных насосных станций новых районов. | 3500,000 | 2020-2024 | 3500,000 | Средства предприятия |
| 5 | Устройство резервуара чистой воды емкостью 1000 м3 на площадке городских водоочистных сооружений пгт Парма. | 900,000 | 2020-2024 | 900,000 | Средства предприятия |
| 6 | Строительство третьей нитки водовода диаметром 160 мм от пгт Парма до г.Усинска. | 7500,000 | 2020-2024 | 7500,000 | Средства предприятия |
| 7 | Устройство кольцевой водопроводной сети пгт Парма диаметром 160 мм с подключением к ней действующих сетей водопровода. | 8500,000 | 2020-2024 | 8500,000 | Средства предприятия |
| 8 | Устройство резервных артезианских скважин (с соблюдением зон санитарной охраны) после предварительно проведённых геологоразведочных работ, подтверждающих запасы воды питьевого качества, обеспечивающих вместе с действующей артезианской скважиной расход воды на наружное и внутреннее пожаротушение и 70% расхода воды на хозяйственно-питьевые и производственные нужды села. | 10000,000 | 2020-2024 | 10000,000 | Средства предприятия |
| 9 | Устройство кольцевой сети водопровода с минимальным диаметром 110 мм в пст.Усадор. | 10000,000 | 2020-2024 | 10000,000 | Средства предприятия |
| 10 | Установка фильтров для очистки воды, подаваемой населению в централизованную систему водоснабжения с.Усть-Уса. | 150,000 | 2020-2024 | 150,00 | Средства предприятия |
| 11 | Подключение к централизованной системе водоснабжения новых объектов г.Усинска и пгт Парма. | 2500,000 | 2020-2024 | 2500,000 | Средства предприятия |
| 12 | Модернизация насосного оборудования водозабора путем замены двух насосов типа «SAER». | 1 278,668 | 2018 | 1 359,246 | Средства предприятия |
| 13 | Реконструкция (гидроизоляция) двух баков для хранения щелочи на водоочистной станции. | 684,734 | 2018-2019 | 723,764 | Средства предприятия |
| 14 | Реконструкция системы отопления на водозаборе, путем установки двух индукционных котлов. | 966,662 | 2018 | 1 027,562 | Средства предприятия |
| 15 | Берегоукрепление-укрепление монолитными железобетонными плитами откосов берега, которые попадают под затопление горизонта высоких вод. | 10630,000 | 2019 | 10630,000 | Из различных источников |
| 16 | Приобретение и замена дизельных электростанций в количестве 2-х штук мощностью 400 кВт каждая, для насосной станции первого подъема водозабор. | 4775,000 | 2019 | 4775,000 | Из различных источников |
| 17 | Модернизация сбросной системы промывных вод, в. т. ч. разработка проекта канализационной сети, отводящей нормативно-чистые сточные воды в систему канализации, взамен существующего сброса в водной объект «болото». | 10356,000 | 2019 | 10356,000 | Из различных источников |
| 18 | Капитальный ремонт здания водоочистной станции. | 1610,000 | 2020 | 1610,000 | Из различных источников |

2.3.Характеристики существующей системы водоотведения муниципального образования городской округ «Усинск»

2.3.1.Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования.

В г.Усинск и с.Усть-Уса имеется централизованная система хозяйственно – бытовой канализации.

На момент разработки Программы единая канализационная сеть в пгт Парма отсутствует.

Существующая система канализации в пст.Усадор отводит сточные воды без очистки на заболоченную местность.

Бытовые сточные воды в с.Колва, с.Мутный Материк, собираются в септики и выгребные ямы, затем вывозятся.

Жители населенных пунктов (пгт Парма, с.Колва, с.Усть-Лыжа, с.Щельябож, с.Мутный Материк, д.Новикбож, д.Сынянырд, д.Акись, д.Захарвань, д.Праскан, д.Кушшор, д.Денисовка, д.Васькино), где отсутствует централизованная система бытовой канализации, пользуются выгребными ямами, необеспеченными достаточной гидроизоляцией, что может оказывать негативное влияние на водные объекты.

Город Усинск

В г.Усинске имеется централизованная система хозяйственно – бытовой канализации.

Централизованная система водоотведения г.Усинска представляет собой взаимосвязанный комплекс инженерных коммуникаций, технологического оборудования, зданий, сооружений и устройств на них. К объектам централизованной системы водоотведения относятся:

централизованная система самотечных канализационных коллекторов, транспортирующих сточную жидкость от потребителей к канализационным насосным станциям города;

канализационные насосные станции (КНС) города №№ 1, 2, 7, 10, 11. Их производительность составляет 62 700 м3/сут;

централизованная система напорных канализационных коллекторов, транспортирующих сточную жидкость от канализационных насосных станций города на городские очистные сооружения;

канализационные очистные сооружения (КОС) со сбросным коллектором очищенных сточных вод.

Перед выпуском сточные воды подвергаются очистке и обеззараживанию на канализационных очистных сооружениях (КОС).

Сброс очищенной сточной воды производится в р. Уса через 16 км ниже по течению от водозабора, а сброс условно очищенных промывных вод после водоочистной станции производится в болото.

Общая протяженность канализационной сети по городу 104,001 км. Диаметр труб сети 100-600 мм.

Часть территории города не канализована. Это, преимущественно, часть территории промышленной зоны. Прием стоков в этих районах осуществляется в выгребные ямы, а затем перевозится машиной на городские канализационные очистные сооружения (КОС).

Проектная производительность КОС составляет 40 тыс. м3 сточных вод в сутки.

Процент изношенности канализационных сетей составляет около 80%.

Большая часть насосного оборудования КНС и КОС эксплуатируется с момента пуска станций и требует замены. В ряде станций требуется замена трубопроводов, подверженных коррозии.

пгт Парма

В настоящее время единая канализационная сеть в пгт Парма отсутствует.

пст.Усадор

Существующая система канализации отводит сточные воды без очистки на заболоченную местность.

с.Колва, с.Мутный Материк

Бытовые сточные воды собираются в септики и выгребные ямы.

с.Усть-Уса

В с.Усть-Уса имеется централизованная система хозяйственно-бытовой канализации.

Отведение сточных вод села осуществляется по системе напорно-самотечных коллекторов. На сети имеется две станций подкачки. Перед выпуском сточные воды подвергаются биологической очистке на очистных сооружениях. Сброс стоков производится в р.Печора.

Часть территории села не канализована. Прием стоков в этих районах осуществляется в выгребные ямы, а затем перевозится машиной на очистные сооружения.

Проектная производительность очистных сооружений села составляет 200 м3/сут. На этих сооружениях стоки подвергаются механической и биологической очистке, а также доочистке и обеззараживанию.

Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения.

г.Усинск

Канализационные очистные сооружения (КОС) запущены в эксплуатацию в 1979 году, в 1989 году выполнена реконструкция очистных сооружений. КОС расположены к северо – западу от г.Усинск.

КОС рассчитаны на полную биологическую очистку хозяйственно – бытовых сточных вод с доочисткой. В технологии КОС используются следующие методы очистки: механическая, биологическая, доочистка, обеззараживание очищенных сточных вод.

В комплекс «канализационные очистные сооружения» (КОС) входят следующие сооружения:

Приемная камера;

Решетки с подводящими и отводящими каналами;

Распределительная камера резервуара – усреднителя;

Резервуар – усреднитель;

Поля фильтрации;

Приемная камера песколовок;

Песколовки горизонтальные, с круговым движением воды;

Песковые площадки;

Распределительная камера первичных отстойников;

Первичные радиальные отстойники;

Жиросборник;

Аэротенки четырехкоридорные;

Распределительная камера вторичных отстойников;

Вторичные радиальные отстойники;

Распределительная камера пенного флотатора;

Пенный флотатор;

Распределительная камера КНС-3,3А;

Производственные здания, коммуникации, вспомогательные устройства.

Для обеззараживания очищенных сточных вод до недавнего времени применялся жидкий хлор. В настоящее время после выполнения работ по модернизации системы обеззараживания сточных вод по долгосрочной муниципальной целевой программе «Чистая вода», дезинфекция сточных вод проводится методом мембранного биполярного электролиза насыщенного солевого раствора, конечным продуктом которого является хлорная вода.

Очищенные сточные воды сбрасываются в реку Уса в 16 км ниже по течению от водозабора.

Канализационные очистные сооружения в г.Усинск введены в эксплуатацию в 1979 году. Они расположены к северо-западу от г.Усинск и запроектированы на полную биологическую очистку сточных вод с доочисткой. В состав очистных сооружений входят: приемная камера, решетки, аэротенки, иловые площадки, производственно – вспомогательные здания. Очищенные сточные воды сбрасываются ниже 16 км водозабора в реку Уса. Канализационные очистные сооружения полной биологической очистки имеют устаревшее оборудование, которое технически и морально изношено. Нормативы, по которым они проектировались, не соответствуют современным требованиям, предъявляемым к очистке стоков.

Технологическая схема очистки сточных вод, разработанная в 70-х годах при проектировании канализационных очистных сооружений, не предусматривает глубокой очистки сточных вод от металлов. В связи с этим, для выполнения возрастающих требований нормативных документов к качеству очистки сточных вод, сбрасываемых в водоемы рыбохозяйственного значения, требуется модернизация или реконструкция действующих очистных сооружений в части глубокой очистки сточных вод от металлов.

Обобщая основные проблемы водоотведения на территории г.Усинска, следует отметить:

около 80% канализационных сетей изношено и нуждается в реконструкции;

оборудование канализационных насосных станций работает без резерва, имеет высокую степень износа, требуется реконструкция насосного оборудования.

Таким образом, система водоотведения в г.Усинске (ООО «Водоканал-Сервис») и с.Усть-Уса (ООО «Усинская ТК»), являясь необходимым дополнением действующей системы водоснабжения, также нуждается в обновлении и реконструкции.

Эффективно работающий комплекс водоотведения призван создать, в первую очередь, комфортные условия проживания для населения, а также обеспечить нормальное функционирование хозяйствующих субъектов, расположенных на территории города.

с.Усть-Уса

В Усть-Усинском районе ООО «Усинская ТК» осуществляет обслуживание объектов ЖКХ, в том числе обслуживание станции биологической очистки, расположенной в с.Усть-Уса. Село Усть-Уса расположено на правом берегу р. Печора, около 2-х км ниже впадения р. Уса в р. Печора.

Биологические очистные сооружения в с. Усть-Уса состоят из станции биологической очистки (СБО) производительностью 200 м3/сутки, 2-х канализационных насосных станций (КНС), а также трассы канализационных коллекторов.

Станция биологической очистки (СБО) и КНС (канализационные насосные станции) расположены в северо-западной части с.Усть-Уса.

Очистные сооружения с.Усть-Уса принимают канализованные сточные воды от многоквартирных домов, школы, детского сада, административных зданий и производственных организаций села, а также жидкие бытовые отходы из выгребной ямы детского сада и средней школы деревни Новикбож.

Канализованные сточные воды характеризуются высокой нестабильности расхода и концентрации загрязняющих веществ. При среднесуточном расходе 90 м3/сут (3,8 м3 /ч), максимальный суточный расход стоков достигает 180 м3 /сут, а максимальный часовой расход – 21 м3/ч. Концентрация органических веществ (по БПК5) изменяется от 7,3 до 148 мг/л. Температура поступающих стоков очень низкая (4-8°С).

Жидкие бытовые отходы привозятся один раз в месяц в объеме 35-40 м3 и без всякой предварительной обработки сбрасываются в установку биологической очистки.

Очистные сооружения, выполненные по проекту 1984 г., включают камеру гашения напора, выполняющую также роль песколовки, 2 установки биологической очистки КУ-100, контактный резервуар и иловые площадки. Очищенные сточные воды сбрасываются в ручей Безымянный, относящийся к водному объекту рыбохозяйственного водопользования 2-ой категории. Нормативы на сброс не выполняются. По ряду показателей ПДК превышается в десятки раз.

Сооружения находятся в эксплуатации более 25 лет (с 1988 г), срок их службы истек, техническое состояние крайне неудовлетворительное. С технологической точки зрения существующие очистные сооружения устарели и не способны обеспечить очистку сточных вод до современных требований на сброс в водоем рыбохозяйственной категории водопользования.

Для нормативной очистки сточных вод необходимо строительство очистных сооружений, которая позволит решить следующие задачи:

Строительство сливной станции для приема, предварительной механической очистки и разбавления жидких отходов, привозимых из д.Новикбож, с насосной станцией их подачи на очистку совместно с канализованными стоками с.Усть-Уса. При этом, расход подаваемых жидких бытовых отходов должен составлять не более 20% расхода канализованных сточных вод.

Строительство узла предварительной механической очистки общего потока сточных вод, включая механизированную решетку и песколовку.

Строительство усреднителя расхода и концентрации общего потока сточных вод.

Строительство узла механо – биологической очистки стоков, предусматривающего эффективное удаление органических веществ, соединений азота и фосфора по технологии нитрификации/денитрификации и биологической дефосфотации. При этом, необходим подогрев сточных вод до температуры не менее 12-15°С, а также дозировка дополнительного органического субстрата (например, сахароза) для обеспечения потребности в органических веществах процессов денитрификации и биологической дефосфотации.

Строительство узла биологической (в биореакторе с загрузкой) и фильтрационной доочистки сточных вод.

Обеззараживание очищенных стоков на УФ-установке.

Модернизация иловых площадок со сбросом и отводом дренажных вод на вход очистных сооружений.

Все указанные задачи решаются в модульных и блочно – модульных установках полностью заводского изготовления.

Применение современных модульных очистных установок взамен морально и физически устаревших сооружений, выполненных по проектам и нормам 80-х годов 20 века, является типовым решением для аналогичных объектов и полностью отвечает условиям очистных сооружений с.Усть-Уса.

Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них

Общая протяженность канализационных сетей составляет 104,001 км. Самотечные канализационные сети выполнены из чугунных, асбестоцементных и стальных труб.

Процент изношенности канализационных сетей составляет около 80%. Большая часть насосного оборудования КНС эксплуатируется с момента пуска станций и требует замены. В ряде станций требуется замена трубопроводов.

В таблице 2.3.1.1 приведены перечень и технические характеристики объектов водоотведения, расположенных на территории МО ГО «Усинск».

Таблица 2.3.1.1 – Перечень и технические характеристики объектов водоотведения, расположенных на территории МО ГО «Усинск»

| № п/п | Место расположения объекта (населенный пункт)/ Эксплуатирующее предприятие (наименование) | Год ввода в эксплуатацию | Канализационные насосные станции | Канализационные очистные сооружения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Производительность (м3/сут.) | Насосное оборудование | Сети |  |
|  |  |  |  | Марка | Количество (ед.) | Износ (%) | Длина (км) | Износ (%) | Производитель-ность (м3/сутки) | Износ основного оборудования (%) |
| г.Усинск ООО «Водоканал-Сервис» |
| 1. | КНС-1 | 1978 | 6 912 | СД160/45 | 3 | 100 | 104,001 | 84 | - | - |
|  | КНС-2 | 1975 | 10 560 | «Иртыш» НФ125/400 | 3 | 12 |  |  | - | - |
|  | КНС-7 | 1987 | 6 912 | СД160/45 | 3 | 100 |  |  | - | - |
|  | КНС-10 | 1986 | 24 000 | «Иртыш» РФ200/400 | 3 | 12 |  |  | - | - |
|  | КНС-11 | 1993 | 14 400 | «Иртыш» НФ125/400 | 3 | 12 |  |  | - | - |
| 2. | Канализационные очистные сооружения | 1979 | - | - | - | - | - | - | 25 000 | 76 |
| с.Усть-Уса ООО «Усинская ТК» |
| 3. | КНС-1 | 1988 | 1 680 | СД 50/10 | 2 | 100 | 4,221 |  | - | - |
| 4. | КНС-2 | 1988 | 2 208 | СД 16/25 СД 32/40а | 2 1 | 100 100 |  |  | - | - |
| 5. | Канализационные очистные сооружения | 1988 | - | - | - | - | - | - | 200 | 100 |

2.3.2.Действующие тарифы и нормативы потребления коммунальной услуги в сфере водоотведения.

Нормативы на услугу водоотведения для населения устанавливается исходя из нормативов потребления горячей и холодной воды.

Тарифы в сфере водоотведения в МО ГО «Усинск» установлены приказом Министерства строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми от 16 декабря 2016 года № 11/10-Т и приведены в таблице 2.3.2.1.

Таблица 2.3.2.1 – Тарифы в сфере водоотведения ООО «Водоканал-Сервис» на период регулирования с 01 января 2016 года по 31 декабря 2018 года

| Территории муниципальных образований | Вид услуги | Вид тарифов | Размеры тарифов, руб./куб.м |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с 01.01.2016 по 30.06.2016 | с 01.07.2016 по 31.12.2016 | с 01.01.2017 по 30.06.2017 | с 01.07.2017 по 31.12.2017 | с 01.01.2018 по 30.06.2018 | с 01.07.2018 по 31.12.2018 |
| Потребители за исключением категории «население» * (тарифы указываются без учета НДС) |
| МО ГО «Усинск» | водоотведение | одноставочный | 45,67 | 47,50 | 47,13 | 47,13 | 48,21 |
| Население * (тарифы указываются с учетом НДС) ** |
| МО ГО «Усинск» | водоотведение | одноставочный | 53,89 | 56,05 | 55,61 | 55,61 | 56,89 |

В таблице 2.3.2.2 приведены нормативы в сфере водоотведения.

Таблица 2.3.2.2 – Нормативы в сфере водоотведения

| N п/п | Степень благоустройства жилого помещения | Нормативы потребления коммунальных услуг в жилых помещениях, куб. м в месяц на 1 человека |
| --- | --- | --- |
|  |  | Водоснабжение | Водоотведение |
|  |  | Холодное | Горячее |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Жилые помещения в жилых или многоквартирных домах без централизованного горячего водоснабжения: |
| 1 | С водопроводом без канализации | 2,01 |  |  |
| 2 | С водопроводом и канализацией, без ванн | 3,36 |  | 3,36 |
| 3 | С водопроводом и местной канализацией (выгребные ямы), без ванн | 2,47 |  |  |
| 4 | С водопроводом и канализацией, без ванн, с газоснабжением | 4,12 |  | 4,12 |
| 5 | С водопроводом и местной канализацией (выгребные ямы), без ванн, с газоснабжением | 3,08 |  |  |
| 6 | С водопроводом, канализацией, ваннами | 4,85 |  | 4,85 |
| 7 | С водопроводом и местной канализацией (выгребные ямы), ваннами | 3,81 |  |  |
| 8 | С водопроводом, канализацией, ваннами, с электро- (газовыми) водонагревателями | 7,17 |  | 7,17 |
| 9 | С водопроводом и местной канализацией (выгребные ямы), ваннами, с электро- (газовыми) водонагревателями | 5,83 |  |  |
| 10 | С водопроводом и местной канализацией (выгребные ямы), без ванн, с электро- (газовыми) водонагревателями | 4,33 |  |  |
| 11 | С водопроводом, канализацией и ваннами, с водонагревателями, работающими на твердом топливе | 5,19 |  | 5,19 |
| 12 | С водопроводом, канализацией, ваннами, газоснабжением (без электро- (газовых) водонагревателей) | 5,61 |  | 5,61 |
| 13 | С водопроводом и местной канализацией (выгребные ямы), ваннами, газоснабжением (без электро- (газовых) водонагревателей) | 4,27 |  |  |
| 14 | Водопользование из водоразборных колонок, скважин, с канализацией | 0,98 |  | 0,98 |
| 15 | Водопользование из водоразборных колонок, скважин, с местной канализацией (выгребные ямы) | 0,98 |  |  |
| 16 | Водопользование из водоразборных колонок, скважин, без канализации | 0,61 |  |  |
| 17 | С водопроводом, канализацией, без ванн, с электро- (газовыми) водонагревателями | 5,67 |  | 5,67 |
| 18 | С водопроводом и местной канализацией (выгребные ямы), ваннами, с водонагревателями, работающими на твердом топливе | 3,84 |  |  |
| 2. Жилые помещения в жилых или многоквартирных домах с централизованным горячим водоснабжением: |
| 19 | С водопроводом и канализацией, лежачими ваннами, оборудованными душами | 5,37 | 3,32 | 8,69 |
| 20 | С водопроводом и канализацией, с сидячими ваннами, оборудованными душами | 4,90 | 3,03 | 7,93 |
| 21 | С водопроводом и канализацией, оборудованными умывальниками, мойками и душами | 4,99 | 2,79 | 7,78 |
| 22 | С водопроводом и канализацией, оборудованными умывальниками и мойками | 5,03 | 2,17 | 7,20 |
| 23 | С водопроводом, местной канализацией (выгребные ямы), без ванн | 4,30 | 1,86 |  |

2.3.3.Балансы сточных вод в системе водоотведения

Сточные воды г.Усинска и с.Усть-Уса, образующиеся в результате деятельности промышленных предприятий, населения, отводятся через централизованные системы водоотведения этих населённых пунктов на канализационные очистные сооружения. В ООО «Водоканал-Сервис» и в ООО «Усинская ТК», которые, соответственно, обслуживают очистные сооружения канализации, организована система коммерческого учета принимаемых на очистку сточных вод. В настоящее время коммерческий учет принимаемых сточных вод осуществляется в соответствии с СП 32.13330.2012 КАНАЛИЗАЦИЯ. НАРУЖНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85 и количество принятых сточных вод принимается равным количеству потребленной воды. Доля объемов, рассчитанная данным способом, составляет 90%.

Наибольшую долю существующих стоков составлют стоки от жилого фонда города.

Износ очистных сооружений составляет 76%. Таким образом, система водоотведения в МО ГО «Усинск», являясь необходимым дополнением действующей системы водоснабжения, также нуждается в обновлении и реконструкции.

Эффективно работающий комплекс водоснабжения и водоотведения призван создать, в первую очередь, комфортные условия проживания для населения, а также обеспечить нормальное функционирование хозяйствующих субъектов, расположенных на территории МО ГО «Усинск».

г.Усинск

Таблица 2.3.3.2 – Балансы водоотведения г.Усинск

| Статья баланса | тыс. куб. м/год |
| --- | --- |
| Пропущено сточных вод | 3480,35 |
| Объем стоков, пропущенных через очистные сооружения | 3480,35 |
| Неучтенный объем принятых стоков | 243,0 |
| Полезный отпуск | 3367,07 |
| Реализация, в т.ч. | 3299,07 |
| населению | 2368,00 |
| бюджетным потребителям | 234,00 |
| прочим потребителям | 537,64 |
| Производственные нужды | 68,0 |

с.Усть-Уса

Таблица 2.3.3.3 – Балансы водоотведения с.Усть-Уса

| Статья баланса | тыс. куб. м/год |
| --- | --- |
| Пропущено сточных вод | 23,41 |
| Объем стоков, пропущенных через очистные сооружения | 23,41 |
| Неучтенный объем принятых стоков | 8,29 |
| Полезный отпуск | 15,12 |
| Реализация, в т.ч. | 15,12 |
| населению | 9,64 |
| бюджетным потребителям | 3,99 |
| прочим потребителям | 1,13 |
| Производственные нужды | 0,36 |

Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения

Осадки, выпадающие в теплый период года, формируют дождевой сток; осадки, выпадающие в холодный период года – талый сток. Часть осадков, просочившихся в грунт и далее в системы коммунальной канализации, формируют неорганизованный сток.

Ливневая канализация в МО ГО «Усинск» представлена в виде сооружений, неорганизованных системно, без проведения очистки стоков. В связи с этим не исключено попадание поверхностного стока через негерметичные стыки ж/б колец или крышек на канализационных колодцах в системы хозяйственно-бытового водоотведения.

Ливневая канализация предназначена для своевременного отвода вод, что исключает скопление и застой дождевой и талой воды на кровле зданий, предотвращает подтопление фундамента и подвальных помещений, а также увеличивает срок службы крыш, стен и фундамента строений, поддерживая оптимальный микроклимат в помещениях. Ливневая канализация также защищает дорожное полотно от разрушений, деформации, скопления луж, образования наледей.

Учитывая вышесказанное, для предотвращения инфильтрации сильно загрязненного поверхностного стока в грунтовые воды и дальнейшего попадания в водные объекты, на территории МО ГО «Усинск» необходимо строительство полноценной ливневой канализации.

2.3.4.Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих в системах водоотведения

Централизованные системы водоотведения имеются только в городе Усинск (обслуживает ООО «Водоканал-Сервис») и с.Усть-Уса (обслуживает ООО «Усинская ТК»). В этих населённых пунктах имеются канализационные очистные сооружения биологической очистки.

Технология, применяемая на канализационных очистных сооружениях г.Усинска, не предусматривает глубокую доочистку сточных вод от содержания тяжёлых металлов до нормативов ПДС в соответствии с требованиями к водоёмам рыбохозяйственной категории и механическое обезвоживание осадка. Очистные сооружения требуют реконструкции с целью модернизации технологической схемы очистки стоков и замены устаревшего оборудования, работающего без резерва. Также, большая часть насосного оборудования КНС эксплуатируется с момента пуска станций и требует замены. В ряде станций требуется замена трубопроводов, подверженных коррозией. Износ канализационных сетей 80%.

В с.Усть-Уса требуется установка новых современных очистных сооружений.

В пст.Усадор, для предотвращения попадания сточных вод в ручей Болбан-ель, требуется обустройство локальных очистных сооружений – строительство станции глубокой очистки сточных вод.

Часть территории городского округа не канализована. Это преимущественно территории сельских населенных пунктов и часть территории промышленной зоны. Прием стоков с неканализованной территории промышленной зоны осуществляется в выгребные ямы, а затем перевозится специализированными машинами на городские очистные сооружения.

Отсутствует система отвода и очистки поверхностных стоков. Необходима разработка проектов систем отвода и очистки поверхностных стоков в населённых пунктах муниципального образования.

2.3.5.Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению сооружений и сетей водоотведения

В городе Усинске предлагается:

в юго-западном микрорайоне, где достаточно развита самотечная канализация сеть ø300 мм, способная пропустить предлагаемую нагрузку, провести поэтапное переоснащение действующей КНС 2 и оснастить ее тремя насосами с характеристиками подачи 250 м3/ч (вместо 160 м3/ч) и напором до 50 м каждый;

в северо-восточном микрорайоне кроме аналогичной реконструкции, действующей КНС 11 предполагается строительство внутри микрорайонной сети самотечных коллекторов ø200÷400 мм, которые подключаются к главному самотечному коллектору КНС 11 ø600÷700 мм;

в восточном микрорайоне – устройство автономной системы канализации, состоящей из самотечных канализационных коллекторов ø300÷500 мм, канализационной станции перекачку ориентировочной производительностью 300 м3/ч.

В пгт Парма предлагается:

предусмотреть устройство единой системы канализации пгт Парма, согласно которой сточные воды от жилой и общественной застройки и зданий коммунального назначения системой самотечных коллекторов будут отводиться на общепоселковую КНС, которая по напорному коллектору диаметром 200 мм будет подавать их на КОС г.Усинска. Ориентировочная протяженность коллектора составляет 7,5 км.

Этот вариант обустройства системы канализации пгт Парма, при предварительном сравнении вариантов, представляется более предпочтительным не только из-за более низкой сметной стоимости (10-15%) КНС и напорного коллектора по сравнению с вариантом КНС и локальные КОС, но и из-за последующих стоимостных затрат на доставку крупногабаритного груза, а также устройства подъездной дороги к локальным КОС и более высоких последующих расходов по доводке, пуску и эксплуатации этих КОС. Кроме того, количество земли, выводимой из одной категории в другую, в варианте с локальными КОС значительно больше.

В пст.Усадор, с.Колва и с.Мутный Материк необходимо организовать сброс сточных вод на очистные сооружения. Строительство станции полной биологической очистки (как вариант станция биологической очистки блочно – модульного типа, производительностью 70-120 м3/сут,). Технология очистки разработана на выполнение природоохранных нормативов РФ с обеспечением требований к источникам рыбохозяйственного назначения 1 категории водопользования, что позволяет использовать оборудование в зонах строгой санитарной охраны.

Принципами развития централизованной системы водоотведения являются:

постоянное улучшение качества предоставления услуг водоотведения потребителям (абонентам);

постоянное совершенствование системы водоотведения путем планирования, реализации, проверки и корректировки технических решений и мероприятий.

Основными задачами, решаемыми в схеме водоотведения, являются:

обновление канализационной сети с целью повышения надежности и снижения количества отказов системы;

повышение энергетической эффективности системы водоотведения.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» к плановым показателям развития централизованных систем водоотведения относятся:

показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

показатели качества обслуживания абонентов;

показатели качества очистки сточных вод;

показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод;

соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности – улучшение качества воды;

иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

В таблице 2.3.5.1 представлен перечень основных мероприятий по реализации схемы водоотведения.

Таблица 2.3.5.1 – Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоотведения

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения, год |
| --- | --- | --- |
| 1 | Модернизация морально и физически устаревшего насосного оборудования на канализационных насосных станциях № 1. | 2020 |
| 2 | Модернизация напорного канализационного коллектора Ду 300 мм КНС-1 на полиэтиленовую трубу L=800 п. м. | 2020 |
| 3 | Поэтапное переоснащение действующей КНС 2 г. Усинска и оснастить ее тремя насосами с характеристиками подачи 250 м3/ч (вместо 160 м3/ч) и напором до 50 м каждый. | 2020-2024 |
| 4 | В северо-восточном микрорайоне реконструкция действующей КНС-11 с учетом увеличения нагрузок - модернизация существующих трех насосов производительностью каждого 260 м3/ч на 500 м3/ч, предлагаемого строительства внутримикрорайонной сети самотечных коллекторов ø200÷400мм, которые подключаются к главному самотечному коллектору КНС 11 ø600÷700мм совместно с реконструкцией напорных коллекторов от КНС-11. | 2020-2024 |
| 5 | Строительство канализационных очистных сооружений в с.Усть-Уса | 2018-2020 |
| 6 | Устройство единой системы канализации пгт Парма, согласно которой сточные воды от жилой и общественной застройки и зданий коммунального назначения системой самотечных коллекторов отводятся на общепоселковую КНС (q=65 м3/ч, H=60 м), которая по напорному коллектору диаметром 200 мм подает их на КОС г. Усинска. Ориентировочная протяженность коллектора составляет 7,5км. | 2020-2024 |
| 7 | Строительство станции полной биологической очистки, с.Колва. | 2020-2024 |
| 8 | Оснащение административно-бытовых и жилых зданий с. Мутный Материк компактными индивидуальными станциями полной биологической очистки сточных вод подземного исполнения. | 2020-2024 |
| 9 | Реконструкция очистных сооружений, устройство станции доочистки сточных вод от металлов. | 2023 |
| 10 | Модернизация канализационной насосной станции (КНС) № 1 путем замены морально и физически устаревшего насосного оборудования на более современное, энергосберегающее оборудование с устройством плавного пуска. | 2019 |
| 11 | Замена электродвигателя воздуходувки на КОС. | 2018 |
| 12 | Модернизация канализационной насосной станции № 5 (на очистных сооружениях) путем замены насосного оборудования на более современное, энергосберегающее оборудование с устройством плавного пуска. | 2018 |
| 13 | Реконструкция напорных коллекторов КНС-10 (замена стальных напорных коллекторов на полиэтиленовую трубу, 3 участка). | 2019-2020 |
| 14 | Модернизация оборудования подачи воздуха для очистки сточной жидкости путем замены имеющегося воздуходувного оборудования на современное, энергосберегающее оборудование. | 2020 |
| 15 | Строительство ограждения территории канализационных очистных сооружений (КОС). | 2019 |
| 16 | Капитальный ремонт зданий и объектов КОС. | 2020 |
| 17 | Модернизация (реконструкция) КОС - приобретение и устройство компактной установки по обезвоживанию осадка. | 2019 |
| 18 | Капитальный ремонт КНС-10, 11 (кровля, стены). | 2020 |

Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения приведена в таблице 2.3.5.2.

Таблица 2.3.5.2 – Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения

| № п/п | Наименование мероприятия | Финансовые потребности тыс. руб. (с НДС) | Срок исполнения, год | Прогнозная стоимость, в соответствии с Прогнозом Минэкономразвития (тыс. руб.) | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Модернизация морально и физически устаревшего насосного оборудования на канализационных насосных станциях № 1. | 4000,000 | 2020 | 4000,000 | Средства предприятия |
| 2 | Модернизация напорного канализационного коллектора Ду 300 мм КНС-1 на полиэтиленовую трубу L=800 п.м. | 2000,000 240,000 | 2020 | 2000,000 240,000 | Средства предприятия |
| 3 | Поэтапное переоснащение действующей КНС 2 г. Усинска и оснастить ее тремя насосами с характеристиками подачи 250 м3/ч (вместо 160 м3/ч) и напором до 50 м каждый. | 1500,000 | 2020-2024 | 1500,000 | Средства предприятия |
| 4 | В северо-восточном микрорайоне реконструкция действующей КНС-11 с учетом увеличения нагрузок - модернизация существующих трех насосов производительностью каждого 260 м3/ч на - 500 м3/ч, предлагаемого строительства внутримикрорайонной сети самотечных коллекторов ø200÷400 мм, которые подключаются к главному самотечному коллектору КНС 11 ø600÷700 мм совместно с реконструкцией напорных коллекторов от КНС-11. | 55000,000 | 2020-2024 | 55000,000 | Средства предприятия |
| 5 | Строительство канализационных очистных сооружений в с.Усть-Уса | 22500,000 | 2018-2020 | 22500,000 | Из различных источников |
| 6 | Устройство единой системы канализации пгт Парма, согласно которой сточные воды от жилой и общественной застройки и зданий коммунального назначения системой самотечных коллекторов отводятся на общепоселковую КНС (q=65 м3/ч, H=60 м), которая по напорному коллектору диаметром 200 мм подает их на КОС г. Усинска. Ориентировочная протяженность коллектора составляет 7,5 км. | 100000,000 | 2020-2024 | 100000,000 | Средства предприятия |
| 7 | Строительство станции полной биологической очистки, с.Колва. | 7500,000 | 2020-2024 | 7500,000 | Средства предприятия |
| 8 | Оснащение административно-бытовых и жилых зданий с. Мутный Материк компактными индивидуальными станциями полной биологической очистки сточных вод подземного исполнения. | 4500,000 | 2020-2024 | 4500,000 | Средства предприятия |
| 9 | Реконструкция очистных сооружений, устройство станции доочистки сточных вод от металлов. | 168000,000 | 2023 | 168000,000 | Средства предприятия |
| 10 | Модернизация канализационной насосной станции (КНС) № 1 путем замены морально и физически устаревшего насосного оборудования на более современное, энергосберегающее оборудование с устройством плавного пуска. | 3 101, 904 | 2019 | 3 260,101 | Средства предприятия |
| 11 | Замена электродвигателя воздуходувки на КОС. | 500,903 | 2018 | 532,460 | Средства предприятия |
| 12 | Модернизация канализационной насосной станции № 5 (на очистных сооружениях) путем замены насосного оборудования на более современное, энергосберегающее оборудование с устройством плавного пуска. | 1 403,421 | 2018 | 1 491,837 | Средства предприятия |
| 13 | Реконструкция напорных коллекторов КНС-10 (замена стальных напорных коллекторов на полиэтиленовую трубу, 3 участка). | 12177,90 | 2019 2020 | 12 798,971 | Средства предприятия |
| 14 | Модернизация оборудования подачи воздуха для очистки сточной жидкости путем замены имеющегося воздуходувного оборудования на современное, энергосберегающее оборудование. | 6645,167 | 2020 | 6 984,071 | Средства предприятия |
| 15 | Строительство ограждения территории канализационных очистных сооружений (КОС) | 6584,000 | 2019 | 6584,000 | Из различных источников |
| 16 | Капитальный ремонт зданий и объектов КОС | 2899,000 | 2020 | 2899,000 | Из различных источников |
| 17 | Модернизация (реконструкция) КОС- приобретение и устройство компактной установки по обезвоживанию осадка. | 4714,000 | 2019 | 4714,000 | Из различных источников |
| 18 | Капитальный ремонт КНС-10, 11 (кровля, стены). | 3270,000 | 2020 | 3270,000 | Из различных источников |

2.4.Характеристики существующей системы ливневой канализации муниципального образования городского округа «Усинск»

2.4.1.Существующее положение в сфере ливневой канализации МО ГО «Усинск».

Городская ливневая канализация

Городская ливневая канализация находится в эксплуатации с 1975 года и для нормального ее функционирования требуется реконструкция и выполнение ремонтных работ. Обслуживание и поддержание в рабочем состоянии производится согласно заключенному муниципальному контракту. Протяжённость ливневой канализации с учетом достроенной по ул.Нефтяников в районе домов №№ 41, 43, 45 - 280 м (было – 14096 м.) составляет 14376 м. Протяжённость трубопровода ливневой канализации от дождеприёмников до ливневых колодцев составляет – 2329 м (было 2049 м). Характеристики существующей системы ливневого водоотведения приведены в таблице 2.4.1.1.

Таблица 2.4.1.1 – Характеристики существующей системы ливневой канализации

| № п/п | Название улиц | Протяжённость, м | Количество дождеприёмников, шт. | Количество ливневых колодцев, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул.Приполярная | 1433 | 26 | 14 |
| 2 | ул.Возейская | 654 | 20 | 15 |
| 3 | ул.Мира | 1800 | 24 | 20 |
| 4 | ул.Парковая | 540 | 6 | 12 |
| 5 | ул.Пионерская | 1205 | 16 | 22 |
| 6 | ул.Комсомольская | 1228 | - | 17 |
| 7 | ул.Молодёжная | 2082 | 37 | 48 |
| 8 | ул.Строителей | 670 | 11 | 14 |
| 9 | ул.60 лет Октября | 1448 | 31 | 20 |
| 10 | ул.Нефтяников | 2735 | 42 | 36 |
| 11 | ул.Ленина | 353 | 1 | 9 |
| 12 | Водопропускная труба по ул.Нефтяников | 228 |  | 4 |
| Итого: | 14376 | 214 | 231 |

По городским улицам схема ливневой канализации отсутствует, работы выполняются по рабочим наброскам с неполными обозначениями имеющихся дождеприемников и коллекторных люков с обозначенными 5-ю выпусками. Данная схема начерчена не в масштабе и без точной привязки на местности.

Для поддержания в рабочем состоянии ливневой канализации производится ежегодное обслуживание, в которое входит: очистка дождеприемных и коллекторных колодцев от ила, грязи и мусора, прочистка и промывка труб ливневой канализации (от дождеприемника до коллектора), пробивка имеющихся заторов в коллекторных трубах.

В 2017 году произведена полная очистка колодцев и промывка трубопроводов ливневой канализации, ремонт 5 горловин колодцев, замена 8 крышек колодцев и камер, обнаружено 12 колодцев, зарытых в землю и 2 закатанных в асфальт дорог.

Внутридворовая ливневая канализация, которая сетью трубопроводов соединяется с общегородской, находится в неудовлетворительном состоянии и функционирует частично. С момента строительства города не ремонтировалась, а некоторые люки колодцев находятся под асфальтом. В настоящее время отсутствует техническая документация и схема внутридворовой ливневой канализации, в связи с чем работы проводятся лишь на отдельных участках по заявлениям управляющих организаций.

В промышленной зоне города для отвода сточных вод имеются водопропускные трубы на автомобильных дорогах и дренажные канавы, находящиеся в рабочем состоянии. Схема расположения водопропускных труб и дренажных канав имеется.

Городская ливневая канализация находится в эксплуатации с 1975 года и для нормального ее функционирования требуется реконструкция и выполнение ремонтных работ. Обслуживание и поддержка в рабочем состоянии производится ежегодно.

Дренажная сеть промышленной зоны г.Усинска

Дренажная система по всей протяженности дорог находится в неудовлетворительном состоянии. Требуется ремонт (необходимо выполнить работы по вырубке кустарников, деревьев (ивы), выкорчевывание корневой системы, расчистке и углублению дренажных канав). Некоторые участки дренажной системы требуют ремонта и реконструкции с выполнением работ по очистке, замене и прокладке водопропускных труб.

Отсутствует дренажная система и водоотводные канавы на участке ул.Железнодорожная от ж/д станции «Усинск» до ТП 1 в сторону движения пст.Усадор (в районе заброшенного железобетонного здания). Временная система водоотвода с проезжей части выполнена с нарушениями существующих норм, вследствие чего не работает.

Дренажные канавы, прилегающие к участкам проездов к промышленным базам (арендованные земельные участки) не обслуживаются, несколько участков не функционируют. При обустройстве проездов к участкам не предусмотрена установка водопропускных труб, местами дренажные канавы при отсыпке проездов засыпаны грунтом. В результате работа всей дренажной системы промышленной зоны нарушена.

На участке дороги ж/д вокзал – пст.Усадор («Школьный маршрут») имеются провалы асфальтового покрытия на проезжей части из-за разрушения дренажной канавы, а также в результате вымывания грунта под покрытием проезжей части дождевыми и талыми водами.

2.4.2.Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению сооружений и сетей ливневой канализации.

По реконструкции линевой канализации.

1. 	Так как исполнительная документация на дренажную сеть как в городской черте, так и во внутридворовой отсутствует, очень затруднена работа по обнаружению мест разрушений дренажной и коллекторной системы ливневой канализации. Для устранения указанных недостатков необходимо выполнить инженерно-геологические изыскания и разработать схему ливневой канализации с привязкой к сетям города.

2. 	В связи с имеющимися значительными разрушениям на выпуске на рельеф местности в районе ул.Мира, необходимо провести на разрушенных колодцах капитальный ремонт.

3. 	В целях получения решения на водопользование для сброса сточных ливневых (дренажных) вод от объектов ливневой канализации г.Усинска и промышленной зоны в водные объекты необходимо разработать и утвердить проект строительства очистных сооружений на пяти выпусках ливневой канализации города Усинска.

По восстановлению работоспособности дренажной сети промышленной зоны

1. 	Проведение инвентаризации дренажной системы (прилегающей к дороге, которая находится в собственности муниципалитета).

2. 	Определение принадлежности дренажных канав, прилегающих к проездам промышленных баз.

3. 	Определение границ ответственности по ремонту и содержанию указанных участков дренажной системы между МО ГО «Усинск» и арендаторами земельных участков.

4. 	Организация комиссионного осмотра участка дороги ж/д вокзал – пос.Усадор («Школьный маршрут») совместно с представителями ресурсоснабжающих организаций на предмет выявления неполадок сетей тепло- водоснабжения, в результате которых возможно вымывание грунта.

2.5.Характеристики существующей системы электроснабжения муниципального образования городского округа «Усинск»

2.5.1.Характеристика энергосистемы, осуществляющей электроснабжение потребителей.

Электроснабжение города Усинска осуществляется от трех центров питания ПО «Печорские электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» ПС 35/10 кВ «Промбаза» (основная ПС для жилой застройки) и ПС 35/10 кВ «Сельхозкомплекс» и ПС 35/10кВ «Западная».

Распределение электроэнергии по потребителям на напряжении 10 кВ осуществляется по кабельным линиям через распределительные пункты РП (8 шт.) и узловые трансформаторные подстанции (109 шт. ТП 6-10/0,4 кВ). Питание потребительских подстанций на напряжении 10 кВ выполнено от ПС 35/10 и РП в основном по двухлучевой и частично петлевой схемам.

Протяженность электрических сетей ПО «Печорские электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго»: надземных – 892,26 км; подземных – 146,15 км. Процент износа сетей составляет 37%, процент износа оборудования составляет 86%.

Распределительные пункты:

РП 10 кВ № 1: г.Усинск, ул.Нефтяников;

РП 10 кВ № 3: г.Усинск, МБУК «Усинский дворец культуры»;

РП 10 кВ № 4: г.Усинск, ул.Нефтяников;

РП 10 кВ № 5: г.Усинск, ул.Заводская;

РП 10 кВ № 6: г.Усинск, ул.Транспортная;

РП 10 кВ № 7: г.Усинск, ул.Возейская;

РП 10 кВ № 9: г.Усинск, ул.Воркутинская;

РП 10 кВ № 10: г.Усинск, ул. Нефтяников.

Суммарная расчетная нагрузка существующих коммунально-бытовых потребителей, приведенная к шинам 10 кВ центров питания составляет 12,2 МВт. Узлами учета электрической энергии оснащены следующие абоненты: юридические лица – 82%; бытовые потребители – 80%; многоквартирные дома капитального строения – 62,6%.

Схема расположения ТП в МО ГО «Усинск» приведена на рисунке 2.5.1.1.

Рисунок 25.1.1 – Схема расположения ТП в МО ГО «Усинск»

Развитие городских электрических сетей г.Усинска вызвано необходимостью повышения до требуемого государственными стандартами уровня надежности и качества электроснабжения городских потребителей электроэнергии и обеспечению условий для реконструкции и нового строительства в г.Усинске в соответствии с генеральным планом города. Проектом учтены все существующие и предусмотренные генеральным планом города потребители, расположенные на новых и реконструируемых территориях жилой застройки.

Техническое обслуживание и текущий ремонт электрических сетей и электрооборудования осуществляют следующие компании:

ООО «СпецЭлектроМонтаж» (г.Усинск, ул.Молодежная, 23, оф. 4);

ООО «СЭМНП» (г.Усинск, ул.Нефтяников, 40/1);

ООО «Электрощит» (г.Усинск, ул.Строителей, 9);

ПО «Печорские электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» (г.Усинск, ул.Промышленная, 15).

Двухлучевая с секционированием и резервированием от двух центров питания схема электроснабжения обеспечивает устойчивое электроснабжение потребителей 3-й, 2-й и в значительной степени 1-й категории. Потребители в основном 2-й категории надежности электроснабжения.

Все потребители 1-й категории подключаются к двум независимым источникам питания, в качестве которых в соответствии с п.4.1.10 РД 34.20.185-94 и п.1.2.10 ПУЭ приняты секционированные сборные шины одного или разных центров питания. При этом электроснабжение указанных потребителей осуществляется от двухтрансформаторных подстанций с секционированными шинами или от соседних однотрансформаторных подстанций с устройством АВР на вводе у потребителя.

В качестве второго независимого источника питания для потребителей 1-й категории могут использоваться автономные источники питания (аккумуляторные батареи, дизельные электростанции и др.).

Регулирование напряжения в городских электрических сетях осуществляется централизованно с помощью РПН на питающих центрах. Настройка РПН производится по суммарному току нагрузки на ЦП. Регулирование напряжения должно быть встречным, т.е. максимальной нагрузке должен соответствовать и максимальный уровень напряжения на шинах ЦП.

Уличное освещение муниципального образования представлено следующими показателями:

протяженность сетей наружного освещения – 24,96 км;

количество светильников – 1242 штук, из них количество действующих светильников–1180 штук;

количество установок для управления наружным освещением – 32 штуки.

Существующее освещение улиц не обеспечивает нормируемые показатели освещенности территорий. Большая часть используемых установок наружного освещения города морально и физически устарела, имеет сверхнормативный срок службы и большой износ, что приводит к высоким эксплуатационным расходам, повышенной аварийности и дополнительному расходу электроэнергии на освещение. Более 350 эксплуатируемых светильников (19,0%) отслужили нормативный срок и для обеспечения надежной и безаварийной работы освещения требуется их замена. Электроснабжение уличного освещения частично осуществляется по неизолированным электрическим проводам, что приводит к возникновению аварийных ситуаций в условиях сложных погодных условий и прохождения линий уличного освещения вблизи городских зеленых насаждений. В связи с появлением на рынке электротехнической продукции нового поколения с улучшенными энергосберегающими и светотехническими характеристиками в городе периодически ведутся работы по замене существующих светильников на светодиодные. Внедрение передовых материалов и технологий значительно снизит потери электрической энергии в сетях, повысит надежность и качество работы сети наружного освещения.

2.5.2.Действующие тарифы и нормативы потребления коммунальной услуги в сфере электроснабжения.

Тарифы на электрическую энергию (мощность), поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей в Республике Коми на второе полугодие 2017 года представлены в таблице 2.5.2.1.

Таблица 2.5.2.1 – Действующие тарифы на электроснабжение

|  | Одноставочный тариф | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток |
| --- | --- | --- | --- |
| Сбытовые компании – гарантирующие поставщики |  | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | Ночная зона | Пиковая зона | Полупиковая зона | Ночная зона |
|  | руб./кВтч (с НДС) | руб./кВтч (с НДС) | руб./кВтч (с НДС) | руб./кВтч (с НДС) | руб./кВтч (с НДС) | руб./кВтч (с НДС) |
|  | Население |
|  | 4.43 | 5.09 | 2.66 | 5.32 | 4.43 | 2.66 |
|  | Население в домах, оборудованных электроплитами и (или) электроотопительными установками |
|  | 3.10 | 3.56 | 1.86 | 3.72 | 3.10 | 1.86 |
|  | Население, проживающее в сельских населенных пунктах |
|  | 3.10 | 3.56 | 1.86 | 3.72 | 3.10 | 1.86 |

Нормативы потребления электрической энергии в Республике Коми приведены в таблице 2.5.2.2.

Таблица 2.5.2.2 – Нормативы потребления электроэнергии (кВт×ч на человека)

| Нормативы потребления коммунальных услуг в отношении электроснабжения | Количество комнат | Количество проживающих (чел.) |
| --- | --- | --- |
| в многоквартирных домах, оборудованных газовыми плитами | в многоквартирных домах, оборудованных электрическими плитами |  |  |
| 86 | 137 | 1 | 1 чел. |
| 53 | 85 | 1 | 2 чел. |
| 41 | 66 | 1 | 3 чел. |
| 33 | 53 | 1 | 4 чел. |
| 29 | 46 | 1 | 5 чел. |
| 111 | 161 | 2 | 1 чел. |
| 69 | 100 | 2 | 2 чел. |
| 53 | 77 | 2 | 3 чел. |
| 43 | 63 | 2 | 4 чел. |
| 38 | 55 | 2 | 5 чел. |
| 126 | 176 | 3 | 1 чел. |
| 78 | 109 | 3 | 2 чел. |
| 60 | 85 | 3 | 3 чел. |
| 49 | 69 | 3 | 4 чел. |
| 43 | 60 | 3 | 5 чел. |
| 136 | 187 | 4 | 1 чел. |
| 84 | 116 | 4 | 2 чел. |
| 65 | 90 | 4 | 3 чел. |
| 53 | 73 | 4 | 4 чел. |
| 46 | 64 | 4 | 5 чел. |
| 106 | 156 | 1 | 1 чел. |
| 66 | 97 | 1 | 2 чел. |
| 51 | 75 | 1 | 3 чел. |
| 42 | 61 | 1 | 4 чел. |
| 36 | 53 | 1 | 5 чел. |
| 137 | 185 | 2 | 1 чел. |
| 85 | 114 | 2 | 2 чел. |
| 66 | 89 | 2 | 3 чел. |
| 54 | 72 | 2 | 4 чел. |
| 47 | 63 | 2 | 5 чел. |
| 155 | 202 | 3 | 1 чел. |
| 96 | 125 | 3 | 2 чел. |
| 75 | 97 | 3 | 3 чел. |
| 61 | 79 | 3 | 4 чел. |
| 53 | 69 | 3 | 5 чел. |
| 168 | 214 | 4 | 1 чел. |
| 104 | 133 | 4 | 2 чел. |
| 81 | 103 | 4 | 3 чел. |
| 66 | 84 | 4 | 4 чел. |
| 57 | 73 | 4 | 5 чел. |

Нормативы потребления электроэнергии в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме на территории Республики Коми приведены в таблице 2.5.2.3.

Таблица 2.5.2.3 – Нормативы потребления электроэнергии в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме на территории Республики Коми

| Категория многоквартирных домов | Единица измерения | Норматив потребления |
| --- | --- | --- |
| 1. | Многоквартирные дома (включая общежития), не оборудованные лифтами и электроотопительными и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения | кВт ч в месяц на кв. метр общей площади* | 0,72 |
| 2. | Многоквартирные дома (включая общежития), оборудованные лифтами и не оборудованные электроотопительными и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения | кВт ч в месяц на кв. метр общей площади* | 1,13 |
| 3. | Многоквартирные дома (включая общежития), не оборудованные лифтами и оборудованные электроотопительными и (или) электронагревательными установками д ля целей горячего водоснабжения, в отопительный период | кВт-ч в месяц на кв. метр общей площади* | - |
| 4. | Многоквартирные дома (включая общежития), не оборудованные лифтами и оборудованные электроотопительными и (или) электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения, вне отопительного периода | кВт ч в месяц на кв. метр общей площади* | 2,25 |

2.5.3.Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих в системах электроснабжения.

В энергосистеме МО ГО «Усинск» имеются проблемы, требующие решения:

энергодефицит;

недостаточная пропускная способность по перетокам мощности в контрольных сечениях и отдельных элементах электрической сети;

недостаточные возможности по регулированию уровней напряжения.

2.5.4.Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению сооружений и сетей электроснабжения.

Для покрытия возрастающих нагрузок и создания условий для нормального развития города проектом предполагается:

1.	Строительство 3-х новых РТП-10 кВ в том числе в новых микрорайонах – 2 шт., в реконструируемых микрорайонах – 1 шт.

2.	Строительство новых питающих взаиморезервируемых кабельных линий 10 кВ: от центров питания до проектируемых РТП и резервирование центров питания:

3.	ПС-35/10 кВ «Промбаза» - РТП1 и РТП2 новых микрорайонов;

4.	ПС 35/10 кВ «Западная» - РТП3 реконструируемых микрорайонов.

5.	РТП1 – РТП2 – РТП3.

6. 	Строительство ПС 35/10 кВ новый микрорайон;

7. 	Строительство ВЛ-35 кВ новый микрорайон.

Общая протяженность новых питающих линий 10 кВ составит ориентировочно 22,0 км.

Строительство необходимого количества новых, в основном двухтрансформаторных ТП -10/0,4 кВ (2×400 кВА) ориентировочно 21 шт. в том числе:

в новых микрорайонах – 16 шт.;

в реконструируемых микрорайонах – 5 шт.;

строительство распределительных линий 10 кВ к вновь сооружаемым потребительским ТП 10/0,4 кВ и реконструкция действующих сетей по техническим условиям владельцев сетей. Протяженность новых распределительных линий 10 кВ составит ориентировочно 14,0 км.

Реконструкция центров питания ПС-35/10 кВ данным проектом не предусматривается. Решение о необходимости реконструкции ПС-35/10 кВ принимается владельцем подстанций.

Для повышения качества и эффективности наружного освещения города предлагается:

замена проводов АС (устаревший неизолированный провод) уличного освещения на СИП (самонесущий, изолированный, нового поколения) на территории МО ГО «Усинск»;

замена светильников на светодиодные по улицам города;

строительство линий уличного освещения и дорожного освещения.

В таблице 2.5.4.1 приведены сведения о финансовых потребностях в системе электроснабжения.

Таблица 2.5.4.1 – Сведения о финансовых потребностях в системе электроснабжения

| № п/п | Наименование инвестиционного проекта / мероприятия | Годы реализации | Источник информации | Общий объем финансирования, млн. руб. с НДС | в том числе по годам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 6 | ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ |  |  | 25,3 | 2,13 | 1,75 | 2,53 | 15,3 | 0,61 | 2,98 | - | - | - | - | - |
| 6.1 | ПО «Печорские электрические сети» ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» |  |  | 20,26 | 1,34 | - | 1,28 | 14,05 | 0,61 | 2,98 | - | - | - | - | - |
| 6.1.1 | Техническое перевооружение ПС 220/35/6 кВ «Промысловая»: замена трансформатора тока первой секции шин 220 кВ фидер «А» (1 шт.) в МО ГО «Усинск» Республики Коми | 2017 | Программа предприятия | 1,34 | 1,34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.1.2 | Реконструкция ВЛ 10 кВ № 5 от ПС 35/10 кВ «Трош» с установкой реклоузеров на оп. №№ 17, 18, 20/1, 13/1 в Усинском районе (ПЭС) (4 шт.) | 2019-2020 | Программа предприятия | 4,93 | - | - | 0,43 | 4,50 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.1.3 | Реконструкция КЛ 10 кВ от опоры № 37 фидер № 3 ПС 35/10 кВ «Промбаза» до РП 10 кВ №3 яч.№ 6, от опоры № 40 фидер № 27 ПС «Промбаза» до РП 10 кВ № 3 яч.№ 3 в г.Усинск протяженностью 1,4 км (ПЭС) (1,4 км) | 2019-2020 | Программа предприятия | 5,49 | - | - | 0,43 | 5,06 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.1.4 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ: прокладка резервного питания на многоквартирные дома в г. Усинск от ТП №№ 4, 32, 34, 35 протяженностью 2,28 км (ПЭС) | 2021 | Программа предприятия | 0,61 | - | - | - | - | 0,61 | - | - | - | - | - | - |
| 6.1.5 | Реконструкция каналов связи и комплексов телемеханики АСТУ Усинского РЭС (1 система) | 2022 | Программа предприятия | 2,98 | - | - | - | - | - | 2,98 | - | - | - | - | - |
| 6.1.6 | Установка передвижных дизельных станций мощностью 100 кВт в с.Мутный Материк, с.Щельябож, д.Захарвань в Усинском районе (3 шт.) (ПЭС) | 2019-2020 | Программа предприятия | 4,91 | - | - | 0,42 | 4,49 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ИТОГО ПО «Печорские электрические сети» ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» |  |  | 20,26 | 1,34 | - | 1,28 | 14,05 | 0,61 | 2,98 | - | - | - | - | - |
| 6.2 | Администрация МО ГО «Усинск» |  |  | 5,04 | 0,79 | 1,75 | 1,25 | 1,25 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.2.1 | Замена проводов АС (устаревший неизолированный провод) уличного освещения на СИП (самонесущий, изолированный, нового поколения) на территории муниципального образования городского округа «Усинск». | 2017-2020 | Программа ЭСб | 1,2 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.2.2 | Замена светильников на светодиодные по улицам города. | 2017-2020 | Программа ЭСб | 1,34 | 0,29 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.2.3 | Строительство линий уличного освещения и дорожного освещения | 2017-2019 | Программа СТР | 2,5 | 0,5 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | - | - |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО Администрация МО ГО «Усинск» |  |  | 5,04 | 0,79 | 1,75 | 1,25 | 1,25 | - | - | - | - | - | - | - |

2.6.Характеристики существующей системы газоснабжения муниципального образования городского округа «Усинск»

2.6.1.Источники газоснабжения.

Источником газоснабжения районов и г.Усинска является попутный газ Усинского нефтяного месторождения.

Газ потребителям г.Усинска поступает от газораспределительной станции (ГРС), расположенной на территории района. Распределительная сеть района включает населенный пункт г.Усинска.

В районе газифицирован один населенный пункт – г.Усинск.

Организация, эксплуатирующая системы газоснабжения – филиал АО «Газпром газораспределение Сыктывкар».

Протяженность газопроводных сетей:

по договорам технического обслуживания:

подземных – 5,97 км; надземных – 3,31 км;

на балансе филиала:

подземных – 28,74 км; надземных – 14 км;

арендованные:

подземных – 9,50 км;

Фактические давления в сетях (по участкам):

среднее давление (0,005 МПа-0,3 МПа) - 0,32 км;

высокое давление (0,3 МПа -0,6 МПа) - 27,73 км;

низкое давление (до 0,005 МПа) - 33,47 км.

Рабочее давление на выходе с ГРС составляет 0,6 МПа, диаметр газопровода на выходе из ГРС 530 мм, давление на входе в газораспределительные пункты (ГРП) не менее 0,31 МПа. Давление на выходе из ГРП: максимальное – 0,002 МПа, минимальное – 0,0013 МПа.

В г.Усинске частично газифицированы: жилой фонд (15 700 квартир), коммунально – бытовые, общественные здания и промышленные предприятия. На территории города имеются 4 ГРП (ГРП-1, ул.Парковая, д.5/1; ГРП-2, ул.Комсомольская, д.2/1; ГРП-3, ул.Молодежная, д.3/1; ГРП-4, ул.Ленина, д.7/1) газифицированы 11 котельных, газ подается на промышленные предприятия.

Фактические расходы газа потребителями приведены в таблице 2.6.1.1.

Таблица 2.6.1.1 – Фактические расходы газа

| Наиме- нование населен-ного пункта | Наименование газораспредели- тельного пункта (ГРП) | Населе-ние, тыс. чел. | Годовой расход газа населением, тыс. м3/год | Макси- мальный часовой расход газа населением, м3/ч | Общий годовой расход газа, тыс. м3/год (население, котельные, предприятия) | Общий макси- мальный часовой расход газа, м3/ч (население, котельные, предприятия) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г.Усинск |  | 46,192 | 5 736,749 | 673 | 84 011,484 | 173 988 |
|  | ГРП № 1 г.Усинск | 11,55 | 1434,187 | 1600 |  |  |
|  | ГРП № 2 (РК ДРГУС) | 11,55 | 1434,187 | 1600 |  |  |
|  | ГРП № 3 г.Усинск | 11,55 | 1434,187 | 1600 |  |  |
|  | ГРП № 4 г.Усинск | 11,54 | 1434,187 | 1600 |  |  |
|  | Лукойл-Энергосети: |  |  |  |  |  |
|  | Котельная УПТОЗ-1 |  |  |  | 107,000 | 25 |
|  | Котельная «Энергосеть» |  |  |  | 77,00 | 16 |
|  | ООО «Усинск НПО-Сервис»: |  |  |  |  |  |
|  | Котельная ЦРТНС |  |  |  | 321,877 | 86 |
|  | Котельная ЦБПО+ППО |  |  |  | 455,207 | 120 |
|  | ООО «Усинская ТК»: |  |  |  |  |  |
|  | ЦВК |  |  |  | 73 915,044 | 15875 |
|  | Котельная № 8 |  |  |  | 244,542 | 55 |
|  | ООО «Севертрансэкскавация» |  |  |  | 1 080,341 | 194 |
|  | ООО «Усинское УТТ» |  |  |  | 349,346 | 72 |
|  | ЗАО «Арм-Коатинг» |  |  |  | 328,462 | 23 |
|  | ОАО «Комиавиатранс» |  |  |  | 480,893 | 109 |
|  | ООО «Универсал-инвест» |  |  |  | 26,089 | 6 |
|  | Прочие коммунально-бытовые потребители с автономными котельными |  |  |  | 888,934 | 181 |

Результаты расчета потребления газа населением на коммунально-бытовые нужды без учета отопления приведены в таблице 2.6.1.2.

Таблица 2.6.1.2 – Результаты расчета потребления газа населением на коммунально-бытовые нужды без учета отопления на 01.01.2017 года

| Номер квартала | Количество жителей | Застройка жилой зоны | Потребление газа | Укрупненный показатель потребления газа на 1 человека, м3/год | Годовое потребление газа, (без отопления) м3/год | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчетное потребление |
| 1 | 44 449 | Многоквартирный жилой дом | На коммунально-бытовые нужды | 120 | 5 213 849 | отопление и горячее водоснабжение централизованное (от котельной) |
| 2 | 1 719 | Многоквартирный жилой дом | На коммунально-бытовые нужды и горячее водоснабжение | 300 | 515 700 | Отопление централизованное (от котельных) |
| 3 | 24 | Индивидуальный жилой дом | На коммунально-бытовые нужды и горячее водоснабжение | 300 | 7 200 | Отопление от газовых котлов |
| Всего | 46 192 |  |  |  | 5 736 749 |  |

Тепловой поток на горячее водоснабжение на 1 человека в год принят по укрупненному показателю расхода теплоты.

Расчетные данные для г. Усинска в соответствии с СП 131.13330.2012 «Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99* (с Изменением № 2):

температура наружного воздуха для расчета отопления – 41оС;

средняя температура наружного воздуха отопительного периода – 7,6оС;

количество суток отопительного периода 279.

Часовой расход газа рассчитан как доля годового расхода по коэффициентам часового максимума по СП 42-101-2003. Расход газа на централизованное теплоснабжение от котельных сведен в таблицу 2.6.1.3.

Таблица 2.6.1.3 – Расход газа на централизованное теплоснабжение и горячее водоснабжение от котельных

| Потребители газа | Общая тепловая мощность котельной, Гкал/ч | Расход газа | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Годовой, м3/год | Часовой, м3/ч |  |
| ЦВК | 344,0 | 73 915 044 | 8 438 | На газовом топливе |
| Котельная № 8 (КОС) | 2,6 | 244 542 | 80 | На газовом топливе |

Прокладка сетей высокого давления (свыше 0,3 МПа) для подачи газа к ГРП (ШРП) и котельным, предусматривается вдоль улиц на допустимом расстоянии от коммуникаций в соответствии с Актуализированной редакцией СНиП 42-01-2002 С изменением № 1 Перед потребителями предусматривается установка отключающего устройства (задвижки).

2.6.2.Действующие тарифы и нормативы потребления коммунальной услуги в сфере газоснабжения.

Цены и нормативы на газ приведены в таблице 2.6.2.1.

Таблица 2.6.2.1 – Тарифы на газоснабжение

| № п/п | Наименование услуг | Расценки, руб. | Ед. изм. | Норма потреб. газа на 1 чел./месяц | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поставка газа для приготовления пищи и нагрев воды с использование газовой плиты при наличии центрального отопления и центрального ГВС | 62,27 | м3/месяц | 12,7 | Приказ Службы РК по тарифам от 27.05.15г. №33/3; Постановление Правительства РФ от 13.06.2006г. № 373 |
| 2 | Поставка газа для приготовления пищи и нагрева воды с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального ГВС | 149,07 | м3/месяц | 31,5 |  |
| 3 | Поставка газа для приготовления пищи и нагрева воды с использованием газовой плиты при отсутствии газового водонагревателя и центрального ГВС | 83,84 | м3/месяц | 17,1 |  |
| 4 | Поставка газа для отопления с одновременным использованием газа на другие цели | 190,75 | м3/месяц | 44,3 |  |
| 5 | Поставка газа для отопления жилых помещений от газовых приборов, не оборудованных газовыми приборами | 55,11 | м3/м2 | 12,8 |  |

Тарифы на попутный нефтяной/отбензиненный газ, реализуемый населению в Республике Коми на 01.01.2017 года представлены в таблице 2.6.2.2.

Таблица 2.6.2.2 – Тарифы на попутный нефтяной/отбензиненный газ, реализуемый населению в Республике Коми на 01.01.2017 года

| Направление использования газа | Цена руб. за 1000 м3 (с НДС) |
| --- | --- |
| Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты (в отсутствие других направлений использования газа) | 4902,90 |
| Нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | 4902,90 |
| Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | 4732,29 |
| Отопление с одновременным использованием газа на другие цели (кроме отопления и (или) выработки электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах) | 4305,79 |

2.6.3.Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих в системах газоснабжения.

Сведений о существующих технических и технологических проблемах, возникающих в системе газоснабжения МО ГО «Усинск», не предоставлено.

2.6.4.Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению сооружений и сетей газоснабжения.

В соответствии с «Программой энергообеспечения и топливоснабжения Республики Коми на 2004-2010 годы с перспективой до 2020 года» специалистами ОАО «Газпром промгаз» (на момент разработки Программы – АО «Газпром промгаз») разработаны схемы газификации районов Республики Коми, создана региональная система газоснабжения Республики. Расчет потребности расходов природного газа на перспективу производился на программно-вычислительном комплексе «Calc Consumption» на основании данных, предоставленных Администрацией района.

По каждому населенному пункту района были учтены основные особенности сезонного газопотребления, определены перспективные (на десятилетний период) объемы роста газопотребления по основным предприятиям. Дополнительно проведен анализ установленного на предприятиях оборудования и укрупненный расчет потребности в энергоресурсах по основным направлениям их использования.

Планируется замена, реконструкция сетей и оборудования на сетях газораспределения филиала:

техническое перевооружение газопровода высокого давления по ул.Нефтяников от газового колодца № 4 (район пересечения с улицей Промышленная) до газового колодца № 72 (район Дома Культуры) – в 2017 году;

техническое перевооружение газопровода высокого давления вдоль улица Промышленная от перехода диаметров 325/219 (район ЦВК) до газового колодца № 9 (район пересечения с улицей Нефтяников) – в 2017 году;

техническое перевооружение – замена ГРП-3 на новое блочное здание с новым оборудованием – 2018 год.

Мероприятия по газификации пгт Парма приняты в соответствии с Программой развития газоснабжения и газификации Республики Коми на 2016 – 2020 годы, ратифицированная в 2016 году ВРИО Главы Республики Коми С.А. Гапликовым и Председателем правления ПАО «Газпром» А.Б. Миллером. В рамках программы планируется подключение к системе газоснабжения потребителей жилищного фонда, предприятий и котельной пгт Парма.

На основе вышеуказанной программы разработана Региональная программа газификации жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми на 2017-2021 годы и утверждена распоряжением Правительства Республики Коми от 30 декабря 2017 года № 588-р.

План мероприятий Региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми на 2017 - 2021 годы (в части газификации объектов муниципального образования городского округа «Усинск») представлен в таблице 2.6.4.1.

Таблица 2.6.4.1 План мероприятий Региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми на 2017 - 2021 годы (в части газификации объектов муниципального образования городского округа «Усинск»)

| Наименование объекта | Период выполнения работ | Объем потребления газа | Выполняемые мероприятия и их показатели |
| --- | --- | --- | --- |
|  | начало | окончание | всего | население | Строительство газопроводов-отводов и газораспределительных станций | Строительство и реконструкция межпоселковых газопроводов | Строительство внутрипоселковых газопроводов | Газификация домовладений ( квартир) | Газификация котельных |
|  |  |  | тыс.куб.м /год | км | км | км | ед. | ед. |
| Газификация н.п. Парма МО г.Усинск | 2017 | 2019 | 4200 | 500 | - | 3,6 | 14,7 | 309 | 1 |

2.7.Система утилизации, обезвреживания и захоронения ТКО муниципального образования городского округа «Усинск»

2.7.1.Полигон утилизации, обезвреживания и захоронения ТКО.

В МО ГО «Усинск» расположено 14 объектов размещения отходов. Самым крупным является полигон захоронения ТБО г. Усинска, занимающий площадь 20,386 га. Приказом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 30.04.2015 № 377 объект включён в ГРОРО, номер-11-00024-Х-00377-300415. Эксплуатирующая организация: ООО «Дорожник», лицензия от 04.07.2015 № 011-00037 выдана Федеральной службой по надзору в сфере природопользования. На остальных 13 объектах размещают промышленные отходы, в основном, это шламонакопители с санитарно-защитной зоной 3000 м.

В настоящее время все ТКО и неопасные промышленные отходы г.Усинск захораниваются на полигоне ТБО. Полигон предназначен для централизованного складирования, захоронения ТКО от города с населением до 60 тыс. человек.

На полигоне ТБО разработана программа производственного контроля за эксплуатацией полигона ТБО, имеется перечень отходов, допускаемых для складирования на полигоне, и введена талонная система для сторонних организаций, вывозящих ТКО собственным транспортом.

На сегодняшний день в России складирование отходов на полигонах остается пока основным методом утилизации. При сложившейся ситуации надо стремиться к минимизации количества отходов через организацию раздельного сбора и рациональному использованию площадей имеющихся полигонов. Сокращению площадей под полигоны способствуют технологии захоронения с уплотнением отходов. Для уменьшения объема захораниваемых на полигоне отходов после выделения утильных фракций рекомендуется использовать специальные компакторы. С их помощью достигается снижение объема мусора от 4 до 8 раз.

В перспективе целесообразно организовывать раздельный сбор ТКО (бумагу, текстиль, пластмассу, стекло, металлолом) с дальнейшей переработкой вторсырья. Однако это будет зависеть от способности налаживания органами местного самоуправления этого процесса: заключение договоров с перерабатывающими предприятиями, организация временного хранения и вывоза утильсырья и т.п.

Такой способ обращения с отходами, несомненно, наиболее прогрессивный, экологически чистый и ресурсосберегающий.

В настоящее время сбор ТКО от населения производится в специальные контейнеры, размещенные на специально оборудованных площадках. Вывоз ТКО и промышленных отходов в г.Усинск осуществляют частные предприятия.

В 2016 году ОАО «Научно – исследовательский проектно – изыскательский институт «Комимелиоводхозпроект» проводил инвентаризацию полигона хранения и захоронения коммунальных отходов в г.Усинске.

В результате инвентаризации, исходя из прогнозных значений объемов ежегодно поступающих отходов, возможно дополнительное складирование отходов в течение 3-х лет. Следовательно, на расчетный срок необходима рекультивация этого полигона ТКО, проектирование и строительство нового.

Согласно «Местным нормативам градостроительного проектирования муниципального образования городского округа Усинск»:

Норма накопления ТКО для населения (объем отходов в год на 1 человека):

проживающее в муниципальном жилом фонде – 0,9-1,0 м3/чел;

проживающее в индивидуальном жилом фонде – 1,1-1,5 м3/чел.

Норма накопления крупногабаритных отходов (% от нормы накопления на 1 чел.) – 5%.

Вывоз коммунальных отходов из пгт Парма, с.Усть-Уса, д.Новикбож, пст.Усадор и с.Колва осуществляется на существующий полигон ТБО г.Усинска.

Существующее в отдалённых и труднодоступных сельских населённых пунктах свалки – исторически сложившиеся объекты. Для строительства новых объектов необходимо предусмотреть значительные ассигнования на проектирование и строительство, выделение новых земельных участков и рекультивацию существующих свалок, что будет нерентабельно.

Количество образующихся ТКО на расчетный срок и размер участков полигонов ТКО необходимая для их временного размещения в пгт Парма и сельских населенных пунктах приведено в таблице 2.7.1.1.

Таблица 2.7.1.1 – Количество образующихся ТКО на расчетный срок и размер участков полигонов ТКО необходимая для их временного размещения в пгт Парма и сельских населенных пунктах

| Населенный пункт | Расчетный срок тыс. чел | Расчетный срок тыс.м3/чел | Территория га | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| поселок городского типа Парма | 2,0 | 70 | 3,5 | Территориальная схема обращения с отходами на территории Республики Коми |
| поселок сельского типа Усадор | 0,312 | 10,92 | 0,55 |  |
| село Колва | 0,489 | 17,12 | 0,86 |  |
| село Усть-Уса | 1,579 | 55,27 | 2,76 |  |
| село Усть-Лыжа | 0,482 | 16,87 | 0,84 |  |
| село Щельябож | 0,880 | 30,8 | 1,54 |  |
| село Мутный Материк | 1,476 | 51,66 | 2,58 |  |
| деревня Новикбож | 0,723 | 25,31 | 1,27 |  |
| деревня Сынянырд | 0,043 | 1,51 | 0,08 |  |
| деревня Акись | 0,193 | 6,76 | 0,34 |  |
| деревня Захарвань | 0,554 | 19,39 | 0,97 |  |
| деревня Праскан | 0,076 | 2,66 | 0,13 |  |
| деревня Кушшор | 0,054 | 1,89 | 0,09 |  |
| деревня Денисовка | 0,711 | 24,89 | 1,24 |  |
| деревня Васькино | 0,133 | 4,66 | 0,23 |  |

2.7.2.Система сбора и вывоза крупногабаритных отходов (КГО).

Сбор и удаление крупногабаритных отходов (КГО) производится по графику, согласованному с управляющими организациями, что соответствует Санитарным правилам содержания населенных мест: СанПиН 42-128-4690-88.

Для сбора КГО необходимо организовать специально оборудованные места, расположенные на придомовых территориях. Площадка должна иметь твердое покрытие и находиться в непосредственной близости от проезжей части дороги. Её располагают на расстоянии не менее 20 м от жилых домов и не более 100 м от входных дверей обслуживаемых зданий. Размер площадки выбирают с учетом условий подъезда спецавтотранспорта при вывозе накопленных отходов.

В городском округе отсутствует разработанная система снижения объёма отходов, поступающих на захоронение (раздельный сбор, сортировка, вторичное использование). В то же время происходит образование несанкционированных свалок. На ликвидацию несанкционированных свалок ежегодно затрачивается 200-250 тыс. руб.

2.7.3.Прогноз изменения количества накапливаемых ТКО.

Согласно современным исследованиям, удельное годовое накопление отходов на одного жителя населенных мест (норма накопления) имеет тенденцию к постоянному росту. Прогнозирование образования отходов обычно производится на основе использования коэффициента годового прироста объемов ТКО на одного человека.

Согласно исследованиям, проводимым ГУП УНИИ АКХ им. К.Д. Памфилова, величина годового прироста для крупных городов составляет приблизительно 0,6%. Для МО ГО «Усинск», население которого составляет всего 44,525 тыс. человек, этот показатель должен быть существенно ниже. Расчет производится методом сложных процентов, годовой прирост принят равным 0,1%:

vпр=vисх(1+0,001)t,

где:

vnp - прогнозируемый объем твердых коммунальных отходов;

vucx - исходный объем образующихся твердых коммунальных отходов;

t - период прогнозирования.

2.7.4.Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих в системе утилизации, обезвреживания и захоронения ТКО.

Основными проблемами и недостатками системы утилизации, обезвреживания и захоронения ТКО в МО ГО «Усинск» являются:

отсутствие утверждённых норм накопления твердых коммунальных отходов для населения и объектов социального значения;

отсутствие разработанной системы снижения объёма отходов, поступающих на захоронение (раздельный сбор, сортировка, вторичное использование);

образование несанкционированных свалок.

Для сокращения объёмов вывозимых на полигоны отходов предлагается организовать систему раздельного сбора отходов с учетом экономической целесообразности.

Для захоронения основной массы коммунальных и прочих малоопасных отходов предполагается использование существующего полигона.

Необходимо определение норм накопления твердых коммунальных отходов для многоквартирных домов, частных домовладений, а также предприятий и организаций социальной сферы.

Требуется реконструкция контейнерных площадок. Площадки под контейнерные площадки и бункеры-накопители должны иметь асфальтовое покрытие, быть ограждены зелёными насаждениями с высокой степенью фитонцидности, густой и плотной кроной, желательно без плодов и ягод. Возможно ограждение контейнерных площадок стальной плетёной одинарной сеткой из оцинкованной проволоки, позволяющей ограничить доступ посторонних лиц, животных и птиц, а также обеспечить сохранность контейнеров.

Необходимо организовать своевременный вывоз отходов от всех источников образований на полигон ТБО, проведение работ по рекультивации несанкционированных свалок, а также эколого-просветительскую работу среди населения.

Поскольку ТКО содержат многие компоненты, которые с успехом могут использоваться в качестве вторичного сырья, предлагается организовать систему сбора вторичных отходов с учетом экономической целесообразности.

Выводы и предложения

Для эффективного решения проблемы загрязнения окружающей среды от отходов требуется проведение комплекса мероприятий, предусматривающих не только создание необходимых производственных мощностей, но и реализацию превентивных действий:

по снижению объемов накапливаемых отходов;

рециклингу и повторному использованию отходов;

безопасному размещению невозвращаемых остатков;

полезное использование отходов в качестве вторичных ресурсов более 20% (по массе) составляющих указанных отходов;

уменьшению объёма захораниваемых отходов.

Кроме того, необходимо осуществить рекультивацию несанкционированных свалок отходов на территории городского округа, а также оборудовать контейнерные площадки в соответствии с требованиями СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населённых пунктов».

Оборудование контейнерных площадок в соответствии с требованиями СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных пунктов».

Необходимо отметить, что в целях организации комплексной системы обращения с отходами одну из важнейших ролей занимает работа в части экологического просвещения населения.

2.7.5.Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению в системе утилизации ТКО.

Строительство сооружений по промышленной переработке коммунальных отходов экономически целесообразно для городов с населением свыше 250 тыс. чел. с размещением их в промышленной зоне городов.

Строительство мусороперерабатывающих заводов оправдано при условии гарантированного потребления компоста городским озеленением, колхозами и совхозами, расположенными в пригородной зоне.

Строительство мусоросжигательных заводов следует предусматривать в городах, в которых по климатическим условиям и санитарно-эпидемиологическим требованиям метод сжигания является наиболее надежным (курортные зоны, города Крайнего Севера и города с особыми санитарно – эпидемиологическими условиями).

Обобщая вышеизложенное, можно рекомендовать в качестве основного способа обезвреживания отходов МО ГО «Усинск» размещение на полигоне. Тем не менее, желательно сокращать количество вывозимых отходов путем раздельного сбора, сортировки и переработки.

Поскольку полигоны твердых коммунальных отходов являются природоохранными сооружениями, предназначенными для изоляции и обезвреживания ТКО, и должны гарантировать санитарно – эпидемиологическую безопасность населения, к ним предъявляется ряд требований.

Участок под полигон должен иметь санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии его санитарным правилам и соответствующую санитарно-защитную зону (от 500 до 1000 м в зависимости от уровня обустройства полигона необходимым комплексом сооружений и мероприятий по охране окружающей среды и здоровья населения).

В состав основных сооружений полигона входят подъездная дорога, участок складирования ТКО, хозяйственная зона, инженерные сооружения и коммуникации.

Участок складирования должен быть защищен от поверхностных стоков, для чего предусматривается проектирование водоотводной канавы.

Ограждения, проектируемые по периметру полигона, обеспечивают недопустимость проникновения на полигон.

Хозяйственная зона проектируется на пересечении подъездной дороги с границей полигона. В хозяйственной зоне размещаются бытовые и производственные помещения, обязательными объектами являются контрольно-пропускной пункт с весовой и устройством дозиметрического контроля, контрольно – дезинфицирующая зона на выезде с полигона, пожарный водоем.

Инженерные сети и сооружения: водоснабжение – возможно обеспечение привозной водой; канализация – с использованием городской системы канализации или контрольно-регулирующего пруда; освещение – постоянное для территории хозяйственной зоны, временная схема – для участков складирования.

Возможность снижения капитальных и эксплуатационных расходов при строгом соблюдении экологических и санитарно-гигиенических норм в большинстве случаев при этом достигается созданием централизованной системы обезвреживания ТКО для группы населенных пунктов.

Мощность полигона по приему ТКО определяется количеством отходов, поступающих равномерно в течение года.

Разгрузка мусоровозов перед рабочей картой должна осуществляться на слое ТКО, со времени укладки и изоляции которого прошло более 3 месяцев.

С целью обеспечения санитарно – эпидемиологического благополучия населения МО ГО «Усинск» и дальнейшего развития жилищного строительства, необходимо:

рекультивировать территории, на которой ранее располагались несанкционированные свалки (в том числе и сельские);

осуществлять увеличение процента охвата населения услугами по сбору и вывозу коммунальных отходов и мусора до 100%.

Проектная документация на строительство полигона ТКО (в 2010 году – ТБО) разработана ОАО «НИПИИ «Комимелиоводхозпроект» в 2010 году.

В 2012 году мероприятие по строительству нового полигона ТБО в г.Усинске было включено в ДРЦП «Обращение с отходами производства и потребления Республики Коми на территории Республики Коми (2012-2016 годы)» с финансированием с 2013 г. по 2015 г.

Начало строительства нового полигона в 2013 году оказалось невозможным из-за возникших проблем с выбранным ранее земельным участком - срок действия утвержденного акта выбора земельного участка № 124 от 02 ноября 2009 года истек 02 ноября 2012 года, а в проектной документации на «Строительство Полигона ТБО в г. Усинске» и документах государственной экспертизы данной проектной документации идет прямая ссылка на вышеуказанный акт выбора земельного участка.

В 2014 году приказом Комитета Лесов Республики Коми от 04.03.2014 № 265-АВ утвержден акт выбора лесного участка № 10 под строительство и дальнейшую эксплуатацию полигона ТБО с подъездной автодорогой.

В настоящее время составляется Акт натурного ТО лесного участка для перевода земель лесного фонда в земли промышленности и иного назначения, в том числе.

Участок, предназначенный для строительства и эксплуатации полигона ТБО, расположен на землях лесного фонда ГУ «Усинское лесничество» в кв. 637 Усинского участкового лесничества, в 15 км на северо-восток от г.Усинск, вне водоохранных зон водотоков, паводковыми водами не затапливается. Ближайшим водоприёмником грунтовых и поверхностных вод является река Седъю, протекающая в 2 км к западу от проектируемого объекта.

Общая площадь участка составляет 16 га: хозяйственная зона 0,66 га, производственная – 15,34 га: в т. ч. участок складирования - 10,8 га. Проектируемая вместимость полигона 680 тыс. м3, фактическая – 943,3 тыс. м³. Расчетный срок эксплуатации 15 лет, допускаемая максимальная высота складирования (с учетом изолирующего слоя) - 12 м.

Предусматривается устройство котлована с целью получения грунта для промежуточной и окончательной изоляции. Предусмотрено устройство искусственного противофильтрационного экрана из глины. Стоимость строительства полигона ТКО и рекультивация старого полигона в ценах 2010 года приведена в таблице 2.7.5.1.

Таблица 2.7.5.1 – Стоимость строительства полигона ТКО и рекультивации существующего полигона

| Стоимость строительства |
| --- |
| 1 | Общая стоимость строительства | тыс. руб. | 132280 |
|  | в том числе: I этап | тыс. руб. | 44090 |
|  | II этап | тыс. руб. | 44090 |
|  | III этап | тыс. руб. | 44090 |
| 2 | Стоимость рекультивационных работ | тыс. руб. | 32710 |
| Нормативный срок продолжительности строительства: |  |  |
| I этап | мес. | 6,5 |
| II этап | мес. | 5,3 |
| III этап | мес. | 5,3 |

Программой комплексного развития предлагается:

1.	Строительство нового полигона размещения отходов в районе карьера № 11 для г.Усинска, пгт Парма и сельских населенных пунктов.

2.	Рекультивация существующего полигона ТБО г.Усинска.

3.	Предусмотреть выделение земельного участка для сжигания трупов животных при возникновении особо опасных заболеваний.

4.	На расчетный срок проектом предлагается провести реконструкцию (санацию) полигона ТКО с целью проверки его состояния, ликвидации негативного влияния на среду, внедрения усовершенствованной технологии утилизации ТКО.

5.	Разработать схему обращения с отходами на территории МО ГО «Усинск». В составе схемы должны быть предусмотрены следующие первоочередные меры:

выявление всех несанкционированных свалок и их рекультивация;

организация селективного сбора отходов в жилых образованиях в сменные контейнеры, разработанные для условий севера (исключающие примерзание к стенкам контейнеров);

обеспечение отдельного сбора и сдачу на переработку токсичных отходов (1 и 2 классов опасности).

6.	На перспективу – разместить на объекте размещения отходов мусороперерабатывающую установку для отдельных видов отходов.

7.	Для вывоза мусора из жилой зоны на полигоны ТКО предусматриваются специальные автомашины.

РАЗДЕЛ 3. ПЛАН РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «УСИНСК», ПЛАН ПРОГНОЗИРУЕМОЙ ЗАСТРОЙКИ И ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ СПРОС НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НА ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

Характеристика демографической ситуации, сложившейся на территории, а именно динамика численности, уровень естественного и механического прироста, половозрастная структура, являются важным этапом в оценке социально–экономического развития территории.

Динамика численности населения МО ГО «Усинск» обосновывается следующими факторами:

наличием/отсутствием предпосылок для развития градообразующей базы МО ГО «Усинск» с созданием новых рабочих мест, а именно:

наличием/отсутствием тенденций развития существующих и создания новых сельскохозяйственных предприятий;

наличием/отсутствием инвестиционной привлекательностью территории МО ГО «Усинск» для строительства общественно – деловых и рекреационных объектов;

наличием/отсутствием возможностей освоения территории муниципального образования под жилое строительство, в основном, индивидуальную застройку.

Ресурсами для увеличения численности населения могут быть как естественный прирост населения при увеличении рождаемости и снижения смертности, так и механический прирост населения за счет миграции из муниципальных образований Республики Коми и других регионов.

Основными целями регулирования демографического развития МО ГО «Усинск» должны являться:

увеличение продолжительности жизни, в том числе здоровой (активной) жизни жителей поселения;

повышение рождаемости, а также оптимизация миграционного движения населения с учетом интересов социального и экономического развития поселения.

Задачами регулирования демографического развития должны быть:

создание системы формирования, активного сохранения, укрепления или восстановления здоровья людей, реализации потенциала здоровья людей для ведения активной профессиональной, социальной и личной жизни;

снижение смертности населения, особенно мужчин трудоспособного возраста;

повышение социального престижа материнства и отцовства, полноценной супружеской семьи с детьми;

создание социально – экономических условий, при которых родители могли бы полностью реализовать свою потребность в детях и успешно воспитать двоих и более детей;

развитие государственной помощи семьям, имеющим детей, в том числе в решении жилищных проблем;

обеспечение потребностей семей в медико – социальных и других услугах, связанных с рождением и воспитанием детей;

улучшение репродуктивного здоровья населения, в том числе снижения уровня бесплодия с учетом применения современных медицинских технологий;

формирование единой демографической, семейной и информационной политики в интересах семьи с детьми;

обеспечение соответствия количественных и качественных характеристик миграционных потоков целям социального и экономического развития поселения;

более полное использование трудового потенциала лиц предпенсионного и младшего пенсионного возраста;

создание условий, обеспечивающих продолжительную, активную жизнь лиц пожилого возраста.

Проведённый анализ первоисточников, а также детализация их оценок применительно к территории городского округа позволили определить диапазон вероятных значений численности населения МО ГО «Усинск» на перспективу расчётного срока.

На динамику численности населения влияют три компонента демографического развития: рождаемость, смертность и миграция.

Прогнозные значения численности населения МО ГО «Усинск» приведены в таблице 3.1.

Таблица 3.1 – Прогнозные значения численности населения

|  | Численность населения |
| --- | --- |
|  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| МО ГО «Усинск», в т. ч.: | 44799 | 44525 | 44485 | 44425 | 44042 | 43721 | 43338 | 43017 | 42634 | 42312 | 41930 | 41607 |
| г. Усинск | 39025 | 38800 | 38447 | 38122 | 37798 | 37473 | 37148 | 36823 | 36498 | 36174 | 35849 | 35524 |

Характеристика муниципального образования городского округа «Усинск»

Усинск (коми Ускар) — административно – территориальная единица (административно – территориальное образование город республиканского значения с подчинённой ему территорией) и муниципальное образование (городской округ с официальным наименованием муниципальное образование городского округа «Усинск») в составе Республики Коми Российской Федерации.

Административный центр — город Усинск.

Город Усинск и подчинённые его администрации населённые пункты относятся к районам Крайнего Севера. Административно – территориальное устройство, статус и границы города республиканского значения Усинска с подчиненной ему территорией установлены Законом Республики Коми от 06 марта 2006 года № 13-РЗ «Об административно-территориальном устройстве Республики Коми».

Описание границ МО ГО «Усинск»

Официальное наименование – муниципальное образование городского округа «Усинск». Административным центром муниципального образования городского округа «Усинск» является город республиканского значения Усинск. В состав единого муниципального образования городского округа на территории городского округа «Усинск» с подчиненной ему территорией входят:

город республиканского значения Усинск;

поселок городского типа Парма;

поселки сельского типа: Усадор, Мичаель, Приполярный, Возей, Верхнеколвинск;

села: Колва, Усть-Уса, Усть-Лыжа, Щельябож, Мутный Материк;

деревни: Новикбож, Сынянырд, Акись, Захарвань, Праскан, Кушшор, Денисовка, Васькино.

Расположен в Предуралье, на правом берегу реки Уса, в 757 км от Сыктывкара и в 90 км от Северного полярного круга. С другими городами Республики Коми и Российской Федерации г.Усинск связан железнодорожным и воздушным сообщением. В навигационный период осуществляется судоходство.

Села Усть-Уса, Колва и деревня Новикбож, а также все объекты нефтедобычи связаны с городом Усинском автомобильными дорогами. 21 февраля 1975 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР, в составе Коми АССР, образован Усинский район. 20 июля 1984 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР рабочий поселок «Усинск» отнесен к категории города республиканского значения в состав субъекта Российской Федерации – Республики Коми. Муниципальное образование – городское поселение «Город Усинск» образовано на основании решения Совета города Усинска от 17 сентября 1998 года с учетом мнения населения района, высказанного при проведении плебисцита Республики Коми 30 ноября 1997 года.

Законом Республики Коми от 05 марта 2005 года «О территориальной организации местного самоуправления в Республике Коми» муниципальному образованию городского поселения на территории города республиканского значения Усинск с подчиненной ему территорией определен статус городского округа.

Территория – 30,6 тыс. кв. км.

Географическое положение МО ГО «Усинск» представлено на рисунке 3.1.1.

Рисунок 3.1.1 – Географическое положение МО ГО «Усинск»

МО ГО «Усинск» расположено на крайнем северо-востоке Республики Коми в бассейне средней Печоры и ее притока реки Уса. Граничит на востоке с МО ГО «Инта», на севере имеет протяженную границу с Ненецким автономным округом Архангельской области, на юге граничит с МО МР «Печора», на западе – с МО МР «Ижемский» и МО МР «Усть-Цилемский».

Административный центр город Усинск расположен на правом берегу реки Уса, примерно в 90 км от Северного полярного круга. Сегодня Усинск один из ведущих индустриальных городов Республики Коми, находится в 757 км от столицы – города Сыктывкара.

Географическая широта: 66°05'. Географическая долгота: 57°30'.

Климат

Климат умеренно – континентальный, лето короткое и прохладное, зима многоснежная, продолжительная и холодная. Климат формируется в условиях малого количества солнечной радиации зимой, под воздействием северных морей и интенсивного западного переноса воздушных масс. Вынос теплого морского воздуха, связанный с прохождением атлантических циклонов, и частые вторжения арктического воздуха с Северного Ледовитого океана придают погоде большую неустойчивость в течение всего года. Среднегодовая температура составляет -3оC. Температура зимой в среднем составляет около -20оC, в отдельные годы столбик термометра опускался до -50 C; летом же максимальная температура +35°C, а средняя – около +15°C. Снежный покров удерживается 230 дней в году, с середины октября до июня. С сентября до середины октября частые затяжные моросящие ледяные дожди. Наиболее теплый сезон, с середины июля до середины августа. Город Усинск и городской округ относятся к районам Крайнего Севера (село Усть-Лыжа МО ГО «Усинск» приравнено к районам Крайнего Севера). Таким образом, климатические условия МО ГО «Усинск» являются гипокомфортными, что определяется низкими температурами воздуха, высокими скоростями ветра в зимний период и частными метелями, значительным ультрафиолетовым дефицитом.

При разработке Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО ГО «Усинск» учитывались климатические условия, в том числе перепады температур наружного воздуха в осенний и весенний периоды года.

Общая площадь земель города и их целевое назначение

В соответствии с данными государственного учёта земель общая площадь земельного фонда МО ГО «Усинск» по состоянию на 01.01.2017 составила 3 056 420 га и, из них:

49 986 земли сельскохозяйственного назначения;

8 260 земли поселений,

6 209 земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения косм. деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного спец. назначения;

2 959 647 земли лесного фонда;

32 180 земли водного фонда;

138 земли запаса.

МО ГО «Усинск» расположено в сложных природно-климатических условиях. Однако по своему географическому положению, созданному экономическому потенциалу, запасам разведанных природных ресурсов, является важной частью народнохозяйственного комплекса России. Сегодня город Усинск один из ведущих промышленных городов Республики Коми.

Природно – ресурсный потенциал.

Основное значение среди минерально-сырьевых ресурсов МО ГО «Усинск» имеет топливно – энергетическое сырье и, в первую очередь, углеводороды (нефть, газ, газовый конденсат), по которым район является важнейшим в Республике Коми. Оценены также запасы и прогнозные ресурсы известных месторождений и проявлений каменных и бурых углей. Из других полезных ископаемых (кроме общераспространенных) важное значение имеют подземные воды (пресные, минеральные и промышленные). Имеются месторождения минеральных красок, проявления россыпного золота, огнеупорных глин, фосфоритов. В качестве сопутствующих компонентов углеводородного сырья государственным балансом запасов учитываются запасы гелия и серы, которые пока не используются и теряются при добыче углеводородного сырья. На территории района прогнозируется наличие месторождений алмазов. В настоящее время в муниципальном образовании производится добыча практически только углеводородного сырья – нефти и газа, а также пресных подземных вод.

Осуществление добычи общераспространенных полезных ископаемых на территории муниципального образования – это создание в ближайшей перспективе новых рабочих мест.

Экономика

Экономика МО ГО «Усинск» характеризуется ростом экономической активности (тип неопределенный). Ведущий вид экономической деятельности города Усинска – добыча полезных ископаемых (нефтедобыча). Нефтедобывающими предприятиями муниципального образования добыто 8564,8 тыс. тонн нефти, добыча газа (природного и попутного) составила 961,9 млн. куб. м. В республиканских объёмах добычи нефти и газа удельный вес города Усинска составил соответственно 74,6 и 55,5.

На 01 января 2018 год в МО ГО «Усинск» зарегистрировано 1242 ед. юридических лиц, что на 13% больше по сравнению с аналогичной датой 2017 г.

В общем объёме Республики Коми количество юридических лиц в городе Усинске составляет 6,6%. За 2017 г. зарегистрировано 64 организаций, ликвидировано 248 организаций. Соотношение количества вновь созданных организаций и количества официально ликвидированных организаций – 26%.

Наибольшее количество предприятий в муниципальном образовании занято в отраслях: «транспорт и связь» (307 ед.), «операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг» (117 ед.), «оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, бытовых изделий и предметов личного пользования» (210 ед.).

Объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами организаций города Усинска по видам экономической деятельности представлено в таблице 3.1.1.

Таблица 3.1.1 – Объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами организаций города Усинска по видам экономической деятельности

| 2017 г. | млн. руб. |
| --- | --- |
| добыча полезных ископаемых | 165 373, 6 (106,7%) |
| обрабатывающие производства | 33 62, 5 (143,4%) |
| производство, передача и распределение электроэнергии, газа и воды | 41 87, 8 (125,5%) |

В таблице 3.1.2 представлены крупные предприятия МО ГО «Усинск».

Таблица 3.1.2 – Крупные предприятия МО ГО «Усинск»

| № п/п | Наименование предприятия | Адрес, Телефон, Сайт | Вид деятельности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» | Ул.Нефтяников, 31, г.Усинск Тел: +7(82144)55360 Факс: +7(82144)41338 Сайт: lukoil komi.lukoil.com | «ЛУКОЙЛ-Коми» реализует проекты по разведке и добыче на территории 9 муниципальных образований «Усинск», «Ухта», «Печора», «Сосногорск», «Вуктыл», «Ижемский», «Усть-Цилемский», «Троицко- Печорский» Республики Коми и «Заполярный район» НАО. |
| 2. | ООО «РН-Северная нефть» | Ул.Приполярная, д.1, г.Усинск Тел: +7(82144)28310 Факс: +7(82144)27566 Сайт: www.rosneft.ru | ООО «РН-Северная нефть» является основным нефтедобывающим дочерним Обществом ОАО «НК «Роснефть» в Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции со 100% участием в уставном капитале. Общество создавалось в рамках проводимой реорганизации группы ОАО «НК «Роснефть» с целью выполнения операторских функций по оказанию услуг по добыче и транспортировке нефти и газа на месторождениях ООО «РН-Северная нефть» (ОАО «НК «Роснефть») на месторождениях Европейского Севера России. |
| 3. | ОАО «Атланта-2» | Ул.Комсомольская, д.3, оф. 42, г.Усинск Тел: +7(81244)45663, 25894 (офис) Сайт: www.atlanta-2.ru | ОАО «Атланта-2» занимается выполнением всех видов строительно-монтажных работ объектов гражданского назначения; промышленных объектов; объектов соцкультбыта; производит ремонт жилых и общественных помещений; занимается обустройством нефтяных месторождений, также оказывает услуги по производству и доставке бетонных смесей. |
| 4. | ООО «Авторемсервис» | Ул.60 лет Октября, 6/1, а/я 15, г.Усинск Тел:+7(82144)4645 5, +79129574399 Сайт: www.dorognik usinsk.ru | Автотранспортные услуги; расчистка и вывоз снега; ямочный ремонт литой асфальтной смею. Также предприятие специализируется на летнем и зимнем содержании городских дорог и территорий; поливе газонов и подметании тротуаров, механизированной уборке дорог и земляных работах. |
| 5. | ООО «КомиКуэстИнтернешнл» | Ул.Промышленная, д.19, г.Усинск Тел: +7(82144) 43035 Факс:+7(82144)45780, 42898Сайт: www.komiquest.ru | Капитальный ремонт и сервисное обслуживание скважин на территории республики Коми и Ненецкого Автономного Округа |
| 6. | ООО «СК РУСВЬЕТПЕТРО» | Ул.Ленина, д.7/3, а/я 217 г.Усинск Тел. +7(82144)53200 Факс: +7(82144)20000 | Добыча сырой нефти и природного газа |
| 7. | АО Транспортно-Логистическая Компания «Пижма» | Ул.Северная, д.28, а/я 88, г.Усинск Тел: +7(82144)24011, 41400 Факс: +7(82144)41391 Сайт: www.pizhma.ru | Погрузо-разгрузочные работы, логистика и автотранспортные перевозки |
| 8. | ООО «Компания Феникс» | Ул.Транспортная, 7 б/1, г.Усинск Тел: +7(82144) 24195 Сайт: www.companyfenix.ru | Строительстве скважин различного назначения бурением на территории Республики Коми и Ненецкого Автономного округа. |
| 9. | ООО «Дорожник» | Ул.60 лет Октября, д.6/1, г.Усинск Тел: +7(82144)21322 Сайт: www.dorognikusinsk.ru | Прием и утилизация (захоронение) твердых коммунальных отходов. |
| 10. | ООО «Максима» | Ул.Возейская, д.3, г.Усинск Тел: +7(82144)20486 Факс: +7(82144)49394 | Основным видом деятельности компании является предоставление услуг по монтажу, ремонту и демонтажу буровых вышек |
| 11. | ОАО «Усинскгеонефть» | Ул.Магистральная, д.4, а/я 43, г.Усинск Тел: +7(82144)54031 Факс: +7(82144)54131 Сайт: www.usinskgeoneft.ru | ОАО «Усинскгеонефть» является одним из геологоразведочных предприятий Республики Коми, выполняющих поисково-разведочные работы на нефть и газ. |
| 12. | ООО «Сервис Технолоджи» | Ул.Транспортная, 14, а/я 1, г.Усинск Тел: +7(82144)24007 | Предоставление услуг по монтажу, ремонту и демонтажу буровых вышек |
| 13. | ООО «РН Бурение» | Ул Возейская, 24, а/я 85 г.Усинск Тел: +7(82144)28430 Сайт: www.rosneft.ru | Предоставление услуг по монтажу, ремонту и демонтажу буровых вышек |
| 14. | ООО «Нобель Ойл» (Компания Оператор) | Ул.Парковая, д.5б, г.Усинск Тел: +7(82144)41135 Факс: +7(82144)43500 | Добыча нефти |
| 15. | ООО БК «Евразия» | Ул.Магистральная, д.2, а/я 78, г.Усинск Тел. +7(82144)57230, 41268 Факс: +7(82144)44382 Сайт: www.bke.ru | Ведет работы по бурению разведочных и эксплуатационных скважин в Республике Коми на Усинском, Возейском, Харьягинском и Торавейском месторождении. Два последних расположены за Северным полярным кругом. |

Строительство

Объем работ по виду деятельности «строительство» снизился по сравнению 2016 г. на 37,6 % (по сопоставимому кругу организаций) и составил 8,6 млрд. руб. Ввод в действие жилых домов за счёт всех источников финансирования составил 542 кв. м общей площади (в том числе индивидуальные застройщики – 542 кв. м.). Выдано 96 разрешений на строительство, в том числе на новое строительство 90 ед. и 28 разрешений на ввод объектов в эксплуатацию.

Инвестиции

Инвестиции в основной капитал составили более 14,9 млрд. руб. Инвестиции в основной капитал организаций за счёт бюджетных средств составили 46,9 млн. руб., в том числе: 0,7 млн. руб. – ФБ, 26,5 млн. руб. – РК, 19,7 млн. руб. – МБ.

Занятость населения

Численность населения (на 01.01.2017 г.) – 44 525 чел., в том числе численность населения г.Усинск – 38 800 чел.;

Численность не занятых трудовой деятельностью граждан, состоявших на учёте в государственной службе занятости населения в декабре 2017 г. составила 675 чел. (86,9 % к декабрю 2016 г.), численность безработных граждан – 183 чел. (79,2 % к декабрю 2016 г.). Потребность заявленных в службу занятости рабочих мест и вакантных должностей составила 656 чел., в том числе по рабочим профессиям 432 чел. Численность незанятого трудовой деятельностью населения составила 1,0 чел. на одну заявленную вакансию (в декабре 2014 г. – 1,3 чел.). Среднесписочная численность работников организаций за 2017 г. составила 25 331 чел.

Стратегические планы развития МО ГО «Усинск»

В МО ГО «Усинск» действует «Стратегия социально – экономического развития муниципального образования город «Усинск» до 2020 года», утверждённая решением Совета муниципального образования городского округа «Усинск» четвертого созыва на двадцать второй сессии 18 декабря 2014 года.

Целевые программы

Администрацией МО ГО «Усинск» в рамках полномочий ежегодно утверждаются муниципальные программы. Программы размещаются на официальном сайте органов местного самоуправления в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://city.usinsk.ru/.

Прогноз численности и состава населения (демографический прогноз)

Среднегодовая численность населения МО ГО «Усинск» на 01.01.2017 г. составила 44,525 тыс. чел. (таблица 3.2.1).

Таблица 3.2.1 – Среднегодовая численность населения МО ГО «Усинск»

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | На 01.01.2014 г. | На 01.01.2015 г. | На 01.01.2016 г. | На 01.01.2017 г. | Темп снижения (-) /увеличения (+) 2016/2013 гг., % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Среднегодовая численность населения МО ГО «Усинск» | тыс. чел. | 45,754 | 45,221 | 44,729 | 44,525 | -2,7 |

В течение 2014 – 2016 гг. численность населения МО ГО «Усинск» снизилась на 2,7%.

Численность постоянного населения в МО ГО «Усинск» в разрезе мужчины/женщины приведена в таблице 3.2.2.

Таблица 3.2.2 – Численность постоянного населения в МО ГО «Усинск», человек

|  | Мужчины и женщины | Мужчины | Женщины |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 |
| Все население |
| Республика Коми | 856831 | 850554 | 404376 | 401548 | 452455 | 449006 |
| Усинск | 44799 | 44525 | 21874 | 21858 | 22925 | 22667 |

Численность постоянного населения в Республике Коми и, в частности – в МО ГО «Усинск», снижается, и по мужчинам, и по женщинам.

Естественное движение и миграция населения Республики Коми по городам и районам в 2017 году приведены в таблице 3.2.3.

Таблица 3.2.3 – Естественное движение и миграция населения Республики Коми по отношению к МО ГО «Усинск» в 2017 году.

|  | Естественное движение | Миграция |
| --- | --- | --- |
|  | родилось | умерло | естественный прирост (убыль) | прибыло | выбыло | миграционный прирост (убыль) |
| Республика Коми | 9034 | 9145 | -111 | 30633 | 39227 | -8594 |
| МО ГО «Усинск» | 507 | 321 | 186 | 2332 | 2846 | -564 |

В 2017 г. наблюдается превышение рождаемости над смертностью. Естественный прирост населения в 2017 г. составил 186 чел. (Таблица 3.2.3). Рождаемость составляет 1,1 % от общей численности населения 2017 г.

В МО ГО «Усинск» происходит снижение численности населения. В связи с этим и основываясь на прогнозе социально – экономического развития Республики Коми на период до 2030 года (распоряжение Правительство Республики Коми «Об утверждении прогноза социально-экономического развития Республики Коми на период до 2030 года» от 13 октября 2015 года № 388-р), ниже выполнен демографический прогноз для МО ГО «Усинск».

В таблице 3.2.4 приведён прогноз численности и состава населения в МО ГО «Усинск» с 01.01.2017 по 01.01.2028.

Таблица 3.2.4 – Прогноз численности и состава населения в МО ГО «Усинск» с 01.01.2017 по 01.01.2028

| Категория населения | Ед. изм. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | чел. | 44525 | 44485 | 44425 | 44042 | 43721 | 43338 | 43017 | 42634 | 42312 | 41930 | 41607 | 41244 |
|  | Темп увеличения (+)/ уменьшения (-) к предыдущему году, % | -0,6 | -0,1 | -0,1 | -0,9 | -0,7 | -0,9 | -0,7 | -0,9 | -0,8 | -0,9 | -0,8 | -0,9 |
|  | Динамика к предыдущему году, раз | 0,99 | 1,00 | 1,00 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 |
|  | в т. ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мужчин | 22667 | 22647 | 22616 | 22421 | 22258 | 22063 | 21899 | 21704 | 21540 | 21346 | 21181 | 20997 |
|  | женщин | 21858 | 21838 | 21809 | 21621 | 21463 | 21275 | 21118 | 20930 | 20772 | 20584 | 20425 | 20247 |

Прогноз развития промышленности

В соответствии с п. 6 ст. 23 Градостроительного кодекса, на картах (схемах), содержащихся в Генеральном плане МО ГО «Усинск» отображены существующие и планируемые границы земель промышленности, энергетики, транспорта и связи, а также границы зон инженерной и транспортной инфраструктур.

К землям транспорта МО ГО «Усинск» следует отнести земельный участок, предоставленный для эксплуатации пристани и речного вокзала.

В связи с наличием на территории городского округа предприятий нефтегазового комплекса, при разработке документов территориального планирования и правил землепользования и застройки следует учитывать пролегающие по территории МО ГО «Усинск» трубопроводы: нефте- и газопроводы.

Прогноз развития застройки муниципального образования

Направления территориального развития.

В основу Генерального плана МО ГО «Усинск» положена концепция устойчивого развития.

Цель устойчивого развития поселения – сохранение и приумножение всех трудовых и природных ресурсов для будущих поколений. Решения Генерального плана преломляют данную концепцию применительно к МО ГО «Усинск».

Градостроительная стратегия направлена на формирование МО ГО «Усинск» как развитого социально – экономического и крупного ведущего центра нефтедобывающей промышленности Республики Коми. Стратегической целью развития МО ГО «Усинск» является повышение качества жизни населения, развитие его экономической базы, обеспечение устойчивого функционирования всего хозяйственного комплекса и социальной сферы.

Градостроительная концепция генерального плана ориентирована на эффективное использование сложившихся поселенческих территорий и одновременно резервирование территории для перспективного развития МО ГО «Усинск» и его населенных пунктов.

Схемы границ существующих и планируемых границ населенных пунктов разрабатывались на основе графической и текстовой информации, представленной отделом землеустройства Администрации МО ГО «Усинск», правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов на земельные участки, а также сведений, предоставленных иными уполномоченными органами.

Территории населенных пунктов увеличиваются за счет земель сельскохозяйственного назначения.

Состояние и перспективы социально-экономического развития

Состояние и перспективы социально-экономического развития МО ГО «Усинск».

Многонациональный состав населения МО ГО «Усинск» сложился в силу естественных демографических и миграционных процессов. На сегодняшний день на территории муниципального образования проживает 77 национальностей.

Сегодня в муниципалитете идёт тенденция к возрождению и укреплению села. Успешным, в этом плане, являются старинные коми-ненецкие села – Колва, Мутный Материк, Щельябож, Усть-Уса. Всего в 15 сельских населённых пунктах сейчас ведут строительство 159 семей. Из них 67 молодых семей. С начала этого года на выделение земельных участков под строительство уже подано 9 заявок.

В муниципалитете разработана Стратегия комплексного социально-экономического развития МО ГО «Усинск» до 2020 г. В ней отражены современные проблемы сёл и деревень муниципального образования.

Сведения о заработной плате в МО ГО «Усинск»

Республика Коми по состоянию на 01 июля 2016 г. вошла в число самых богатых регионов по показателю совокупных доходов на душу населения.

По данным РБК, кроме Коми в данном списке присутствуют Хабаровский край, Ленинградская область, республики Коми, Алтай, Тыва, Мурманская область, Красноярский край, города Санкт-Петербург и Москва, Ханты-Мансийский автономный округ и еще 6 регионов.

Средний доход бюджетов на душу населения в этих субъектах составил 60,3 тыс. руб.

Денежные доходы населения в январе 2017 года, по предварительным данным, составили 23,3 миллиарда рублей и увеличились по сравнению с январем 2016-го, на 13,2%,

Денежные расходы населения сложились в сумме 22,5 миллиарда рублей, что на 9,8% больше, чем в январе 2016 года.

Объем средств, израсходованных за пределами республики и оставшихся на руках, увеличился в 8,9 раза и составил 0,8 миллиарда рублей.

Реальные денежные доходы населения в январе 2017 г. по сравнению с январем 2016 г. возросли на 8,3%, относительно декабря 2016 г. – сократились на 37,8%. Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) в январе 2017 г. по сравнению с январем 2016 г. увеличились на 8,7%, относительно декабря 2016 г. – уменьшились на 33,5%.

Среднедушевой денежный доход в январе 2017 года составил 27,4 тысячи рублей, что на 14,1% больше января 2016 года.

РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ И ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

4.1.Перечень мероприятий, направленных на качественное и бесперебойное обеспечение электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения потребителей муниципального образования городского округа «Усинск»

Перечень мероприятий, направленных на качественное и бесперебойное обеспечение электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения потребителей, а также в системе обращения с отходами, приведён в таблице 4.1.1.

Таблица 4.1.1 – Перечень мероприятий, направленных на качественное и бесперебойное обеспечение электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения потребителей, а также в системе обращения с отходами

| № п/п | Наименование инвестиционного проекта / мероприятия | Годы реализации | Источник информации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ |  |  |
| 1.1. | Устройство объединённого щита управления ЦВК г.Усинск | 2018-2019 | Схема теплоснабжения, Инвестиционная Программа |
| 1.2 | Наладка и регулировка тепловых сетей и систем теплопотребления г.Усинск. | 2017-2020 | Схема теплоснабжения |
| 1.3 | Разработка мероприятий, по наладке и регулировке тепловых сетей и систем теплопотребления других населенных пунктов МО ГО «Усинск» | 2017-2018 | Схема теплоснабжения |
| 1.4 | Наладка и регулировка тепловых сетей и систем теплопотребления других населенных пунктов МО ГО «Усинск» | 2020-2021 | Схема теплоснабжения |
| 1.5 | Строительство и реконструкция участков тепловой сети для вновь строящихся отапливаемых зданий микрорайона «Пионерный» г.Усинск | 2017-2023 | Схема теплоснабжения |
| 1.6 | Прокладка участка тепловой сети от ТК № 130 до ТК № 84 | 2019-2021 | Схема теплоснабжения |
| 1.7 | Прокладка участка тепловой сети от магистрального трубопровода Dy300 по ул.Нефтяников до ЦТП-4 | 2017-2018 | Схема теплоснабжения, Инвестиционная Программа |
| 1.8 | Замена баков-аккумуляторов на пгт Парма | 2017-2019 | Схема теплоснабжения, Инвестиционная Программа |
| 1.9 | Перевод котельной № 7 пгт Парма на сжигание газообразного топлива | 2017-2019 | Схема теплоснабжения, Инвестиционная Программа |
| 1.10. | Устройство инженерного периметрального ограждения территории ЦВК | 2017-2018 | Схема теплоснабжения, Инвестиционная Программа |
| 1.11. | Реконструкция котлов ЦВК | 2017-2018 | Схема теплоснабжения |
| 1.12. | Замена чугунного водогрейного котла № 1 котельной 28 с.Мутный Материк на стальной | 2017 | Схема теплоснабжения, Инвестиционная Программа |
| 1.13. | Замена чугунного водогрейного котла № 2 котельной 28 с.Мутный Материк на стальной | 2017 | Схема теплоснабжения, Инвестиционная Программа |
| 1.14. | Замена насоса рециркуляции нефти № 2 ЦВК на насос с электродвигателем меньшей мощности | 2017 | Схема теплоснабжения, Инвестиционная Программа |
| 1.15. | Замена подпиточного насоса № 2 ЦВК на насос с электродвигателем меньшей мощности | 2017 | Схема теплоснабжения, Инвестиционная Программа |
| 1.16. | Замена сетевого насоса № 2 на котельной № 10 пст.Усадор на насос с электродвигателем меньшей мощности | 2017 | Схема теплоснабжения, Инвестиционная Программа |
| 1.17. | Замена сетевого насоса № 1 на котельной № 3 с.Колва на насос с электродвигателем меньшей мощности | 2017 | Схема теплоснабжения, Инвестиционная Программа |
| 1.18. | Замена сетевого насоса № 2 на котельной № 3 с.Колва на насос с электродвигателем меньшей мощности | 2018 | Схема теплоснабжения, Инвестиционная Программа |
| 1.19. | Замена сетевого насоса № 4 на котельной № 4 с.Усть-Уса на насос с электродвигателем меньшей мощности | 2017 | Схема теплоснабжения, Инвестиционная Программа |
| 1.20. | Замена насоса ГВС № 3 на котельной № 4 с.Усть-Уса на насос с электродвигателем меньшей мощности | 2017 | Схема теплоснабжения, Инвестиционная Программа |
| 1.21. | Замена насоса рециркуляции нефти № 1 на котельной № 7 пгт Парма на насос с электродвигателем меньшей мощности | 2017 | Схема теплоснабжения, Инвестиционная Программа |
| 1.22. | Замена насоса рециркуляции нефти № 2 на котельной № 7 пгт Парма на насос с электродвигателем меньшей мощности | 2018 | Схема теплоснабжения, Инвестиционная Программа |
| 1.23. | Реконструкция ЦВК с установкой паровых турбин г.Усинск | 2017 | Схема теплоснабжения |
| 1.24. | Оснащение МКД и зданий бюджетных организаций ОДПУ | 2017-2027 |  |
| 2 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |
| 2.1. | Реконструкция 2-х стальных водоводов питьевой воды Ду 300 мм на полиэтиленовые трубы от водоочистной станции до ул. Строителей L=5658 п.м. | 2020-2021 | Схема водоснабжения |
| 2.2. | Реконструкция напорного водовода технической воды диаметром 600 мм L=9067 п. м. на полиэтиленовые трубы. выполнение проектно-изыскательских работ (ПИР) разработка проектно-сметной документации (ПСД) выполнение строительно-монтажных работ (СМР) | 2017-2019 2017-2018 2018-2019 2019 | Схема водоснабжения |
| 2.3. | Устройство кольцевых водопроводных сетей новых микрорайонов ø 300÷400 мм и кольцевание их с действующими городскими. | 2020-2024 | Схема водоснабжения |
| 2.4 | Устройство индивидуальных повысительных насосных станций новых районов. | 2020-2024 | Схема водоснабжения |
| 2.5 | Устройство резервуара чистой воды емкостью 1000 м3 на площадке городских водоочистных сооружений пгт Парма. | 2020-2024 | Схема водоснабжения |
| 2.6. | Строительство третьей нитки водовода диаметром 160 мм от пгт Парма до г. Усинска. | 2020-2024 | Схема водоснабжения |
| 2.7. | Устройство кольцевой водопроводной сети пгт Парма диаметром 160 мм с подключением к ней действующих сетей водопровода. | 2020-2024 | Схема водоснабжения |
| 2.8 | Устройство резервных артезианских скважин (с соблюдением зон санитарной охраны) после предварительно проведённых геологоразведочных работ, подтверждающих запасы воды питьевого качества, обеспечивающих вместе с действующей артезианской скважиной расход воды на наружное и внутреннее пожаротушение и 70% расхода воды на хозяйственно-питьевые и производственные нужды. | 2020-2024 | Схема водоснабжения |
| 2.9. | Устройство кольцевой сети водопровода с минимальным диаметром 110 мм в пст.Усадор. | 2020-2024 | Схема водоснабжения |
| 2.10. | Установка фильтров для очистки воды, подаваемой населению в централизованную систему водоснабжения с.Усть-Уса. | 2020-2024 | Схема водоснабжения |
| 2.11. | Подключение к централизованной системе водоснабжения новых объектов г.Усинска и пгт Парма. | 2020-2024 | Схема водоснабжения |
| 2.12. | Модернизация насосного оборудования водозабора путем замены двух насосов типа «SAER». | 2018 | Схема водоснабжения, |
| 2.13. | Реконструкция (гидроизоляция) двух баков для хранения щелочи на водоочистной станции. | 2018-2019 | Схема водоснабжения, |
| 2.14. | Реконструкция системы отопления на водозаборе, путем установки двух индукционных котлов. | 2018 | Схема водоснабжения, |
| 2.15. | Берегоукрепление-укрепление монолитными железобетонными плитами откосов берега, которые попадают под затопление горизонта высоких вод. | 2019 | Схема водоснабжения |
| 2.16. | Приобретение и замена дизельных электростанций в количестве 2-х штук мощностью 400 кВт каждая, для насосной станции первого подъема водозабор. | 2019 | Схема водоснабжения |
| 2.17 | Модернизация сбросной системы промывных вод, в.т.ч. разработка проекта канализационной сети, отводящей нормативно-чистые сточные воды в систему канализации, взамен существующего сброса в водной объект «болото». | 2019 | Схема водоснабжения |
| 2.18. | Капитальный ремонт здания водоочистной станции. | 2020 | Схема водоснабжения |
| 2.19. | Оснащение МКД и зданий бюджетных организаций ОДПУ | 2017-2027 |  |
| 3 | ВОДООТВЕДЕНИЕ |  |  |
| 3.1 | Модернизация морально и физически устаревшего насосного оборудования на канализационных насосных станциях № 1. | 2020 | Схема водоотведения |
| 3.2 | Модернизация напорного канализационного коллектора Ду 300 мм КНС-1 на полиэтиленовую трубу L=800 п. м. | 2020 | Схема водоотведения |
| 3.3 | Поэтапное переоснащение действующей КНС 2 г.Усинска и оснастить ее тремя насосами с характеристиками подачи 250 м3/ч (вместо 160 м3/ч) и напором до 50 м каждый. | 2020-2024 | Схема водоотведения |
| 3.4 | В северо-восточном микрорайоне реконструкция действующей КНС-11 с учетом увеличения нагрузок - модернизация существующих трех насосов производительностью каждого 260 м3/ч на 500 м3/ч, предлагаемого строительства внутримикрорайонной сети самотечных коллекторов ø200÷400мм, которые подключаются к главному самотечному коллектору КНС 11 ø600÷700мм совместно с реконструкцией напорных коллекторов от КНС-11. | 2020-2024 | Схема водоотведения |
| 3.5 | Строительство канализационных очистных сооружений в с.Усть-Уса | 2018-2020 | Схема водоотведения |
| 3.6 | Устройство единой системы канализации пгт Парма, согласно которой сточные воды от жилой и общественной застройки и зданий коммунального назначения системой самотечных коллекторов отводятся на общепоселковую КНС (q=65 м3/ч, H=60 м), которая по напорному коллектору диаметром 200 мм подает их на КОС г.Усинска. Ориентировочная протяженность коллектора составляет 7,5км. | 2020-2024 | Схема водоотведения |
| 3.7 | Строительство станции полной биологической очистки, с.Колва. | 2020-2024 | Схема водоотведения |
| 3.8 | Оснащение административно-бытовых и жилых зданий с.Мутный Материк компактными индивидуальными станциями полной биологической очистки сточных вод подземного исполнения. | 2020-2024 | Схема водоотведения |
| 3.9 | Реконструкция очистных сооружений, устройство станции доочистки сточных вод от металлов | 2023 | Схема водоотведения |
| 3.10 | Модернизация канализационной насосной станции (КНС) № 1 путем замены морально и физически устаревшего насосного оборудования на более современное, энергосберегающее оборудование с устройством плавного пуска. | 2019 | Схема водоотведения |
| 3.11 | Замена электродвигателя воздуходувки на КОС мощностью 250 кВт. | 2018 | Схема водоотведения |
| 3.12. | Модернизация канализационной насосной станции № 5 (на очистных сооружениях) путем замены насосного оборудования на более современное, энергосберегающее оборудование с устройством плавного пуска. | 2018 | Схема водоотведения |
| 3.13. | Реконструкция напорных коллекторов КНС-10 (замена стальных напорных коллекторов на полиэтиленовую трубу, 3 участка). | 2019-2020 | Схема водоотведения |
| 3.14. | Модернизация оборудования подачи воздуха для очистки сточной жидкости путем замены имеющегося воздуходувного оборудования на современное, энергосберегающее оборудование. | 2020 | Схема водоотведения |
| 3.15. | Строительство ограждения территории канализационных очистных сооружений (КОС). | 2019 | Схема водоотведения |
| 3.16. | Капитальный ремонт зданий и объектов КОС. | 2020 | Схема водоотведения |
| 3.17. | Модернизация (реконструкция) КОС - приобретение и устройство компактной установки по обезвоживанию осадка. | 2019 | Схема водоотведения |
| 3.18. | Капитальный ремонт КНС-10, 11 (кровля, стены). | 2020 | Схема водоотведения |
| 4 | ЛИВНЕВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ |  |  |
| 4.1 | Разработка Схемы ливневого водоотведения МО ГО «Усинск» | 2018 |  |
| 4.2 | Разработка и утверждение проекта строительства очистных сооружений на пяти выпусках ливневой канализации МО ГО «Усинск» | 2019 |  |
| 4.3 | Капитальный ремонт 12-ти колодцев ливневой канализации по ул. Мира | 2018 |  |
| 4.4 | Строительство 5-ти очистных сооружений ливневой канализации | 2020-2022 |  |
| 5 | ГАЗОСНАБЖЕНИЕ |  |  |
| 5.1.1 | Техническое перевооружение газопровода высокого давления (L=0,97 км) по ул. Нефтяников от газового колодца № 4 (район пересечения с улицей Промышленная) до газового колодца № 72 (район Дома Культуры) (инв. №№ 3988, 3932) | 2017 | Программа предприятия |
| 5.1.2 | Техническое перевооружение газопровода высокого давления (L=1,65 км) вдоль улицы Промышленная от перехода диаметров 325/219 (район ЦВК) до газового колодца № 9 (район пересечения с улицей Нефтяников) (инв. № 3932) | 2017 | Программа предприятия |
| 5.1.3 | Техническое перевооружение - замена ГРП-3 на новое блочное здание с новым оборудованием | 2018 | Программа предприятия |
|  | ИТОГО по АО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СЫКТЫВКАР» |  |  |
| 5.2.1. | Газопровод межпоселковый пгт Парма | 2017 | Программа развития газоснабжения и газификации Республики Коми на период с 2016 по 2020 годы |

| 6 | ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.1.1 | Техническое перевооружение ПС 220/35/6 кВ «Промысловая»: замена трансформатора тока первой секции шин 220 кВ фидер «А» (1 шт.) в МО ГО «Усинск» Республики Коми | 2017 | Программа предприятия |
| 6.1.2 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №5 от ПС 35/10 кВ "Трош" с установкой реклоузеров на оп. №№17, 18, 20/1, 13/1 в Усинском районе (ПЭС) (4 шт.) | 2019-2020 | Программа предприятия |
| 6.1.3 | Реконструкция КЛ 10 кВ от опоры №37 фидер №3 ПС 35/10 кВ «Промбаза» до РП 10 кВ №3 яч.№6, от опоры №40 фидер №27 ПС «Промбаза» до РП 10 кВ №3 яч.№3 в г. Усинск протяженностью 1,4 км (ПЭС) (1,4 км) | 2019-2020 | Программа предприятия |
| 6.1.4 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ: прокладка резервного питания на многоквартирные дома в г. Усинск от ТП №№ 4, 32, 34, 35 протяженностью 2,28 км (ПЭС) | 2021 | Программа предприятия |
| 6.1.5 | Реконструкция каналов связи и комплексов телемеханики АСТУ Усинского РЭС (1 система) | 2022 | Программа предприятия |
| 6.1.6 | Установка передвижных дизельных станций мощностью 100 кВт в п. Мутный Материк, с. Щельябож, д. Захарвань в Усинском районе (3 шт.) (ПЭС) | 2019-2020 | Программа предприятия |
|  | ИТОГО ПО «Печорские электрические сети» ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» |  |  |
| 6.2.1 | Замена проводов АС (устаревший неизолированный провод) уличного освещения на СИП (самонесущий, изолированный, нового поколения) на территории муниципального образования городского округа "Усинск". | 2017-2020 | Программа ЭСб |
| 6.2.2 | Замена светильников на светодиодные по улицам города. | 2017-2020 | Программа ЭСб |
| 6.2.3 | Строительство линий уличного освещения и дорожного освещения | 2017-2019 | Программа ЭСб |
| 6.2.4 | Оснащение МКД и зданий бюджетных организаций ОДПУ | 2017-2027 |  |
| 7 | СБОР И УТИЛИЗАЦИЯ ТКО |  |  |
| 7.1. | Строительство нового полигона размещения ТКО | 2018-2019 | Государственная Программа Республики Коми «Воспроизводство и использование природных ресурсов и охрана окружающей среды |
| 7.2. | Рекультивационные работы на существующем полигоне ТБО г. Усинска | 2020 | Государственная Программа Республики Коми «Воспроизводство и использование природных ресурсов и охрана окружающей среды |

4.2.Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования городского округа «Усинск»

Результаты реализации Программы определяются с достижением уровня запланированных технических и финансово-экономических целевых показателей.

Перечень целевых показателей с детализацией по системам коммунальной инфраструктуры принят согласно Методическим рекомендациям по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утвержденным Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204, к которым относятся:

критерии доступности коммунальных услуг для населения;

показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки;

величины новых нагрузок;

показатели качества поставляемого ресурса;

показатели степени охвата потребителей приборами учета;

показатели надежности поставки ресурсов;

показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов;

показатели эффективности потребления коммунальных ресурсов;

показатели воздействия на окружающую среду.

При формировании требований к конечному состоянию коммунальной инфраструктуры МО ГО «Усинск» применяются показатели и индикаторы в соответствии с Методикой проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденной приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 № 48.

Целевые показатели устанавливаются по каждому виду коммунальных услуг и периодически корректируются.

Удельные расходы по потреблению коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг.

Охват потребителей услугами используется для оценки качества работы систем жизнеобеспечения.

Уровень использования производственных мощностей, обеспеченность приборами учета, характеризуют сбалансированность коммунальных систем.

Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным требованиями, эпидемиологическим нормам и правилам.

Надёжность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность МО ГО «Усинск» без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.

Надёжность работы объектов коммунальной инфраструктуры характеризуется обратной величиной:

интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например, на 1 км инженерных сетей);

износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене;

долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов.

Ресурсная эффективность определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии, удельный расход топлива.

Реализация мероприятий по системе электроснабжения МО ГО «Усинск» позволит достичь следующего эффекта:

обеспечение бесперебойного электроснабжения;

обеспечение энергосбережения;

повышение качества и надежности электроснабжения;

снижение уровня потерь;

снижение количества аварий на 1 км сетей в год;

минимизация воздействия на окружающую среду.

Результатами реализации мероприятий по развитию системы теплоснабжения МО ГО «Усинск» являются:

повышение надёжности и обеспечение бесперебойной работы объектов теплоснабжения за счёт уменьшения количества функциональных отказов до рациональных значений;

улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе теплоснабжения;

повышение ресурсной эффективности предоставления услуг теплоснабжения;

обеспечение энергосбережения;

снижение уровня потерь и неучтённых расходов тепловой энергии;

снижение количества аварий на 1 км сетей в год;

минимизации воздействия на окружающую среду.

Результатами реализации мероприятий по развитию системы водоснабжения МО ГО «Усинск» являются:

обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя;

улучшение качества коммунального обслуживания населения по системе водоснабжения;

обеспечение энергосбережения;

снижение уровня потерь и неучтённых расходов воды;

минимизации воздействия на окружающую среду;

обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности.

Результатами реализации мероприятий по развитию системы водоотведения МО ГО «Усинск» являются:

обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоотведения при гарантированном объёме заявленной мощности;

повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов водоотведения;

уменьшение техногенного воздействия на среду обитания;

улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоотведения;

обеспечение энергосбережения.

Реализация программных мероприятий по развитию системы захоронения (утилизации) ТКО обеспечит улучшение экологической обстановки в МО ГО «Усинск».

Реализация программных мероприятий по развитию системы газоснабжения МО ГО «Усинск» позволит достичь следующего эффекта:

обеспечение надёжности и бесперебойности газоснабжения;

снижение износа основных фондов;

снижение количества аварий на 1 км сетей в год;

минимизации воздействия на окружающую среду.

Целевые показатели (Таблица 4.2.1) устанавливаются по каждому виду коммунальных услуг и периодически корректируются.

Таблица 4.2.1 – Целевые показатели Программы

| № п/п | Ожидаемые результаты Программы | Целевые показатели |
| --- | --- | --- |
| 1 | Система электроснабжения |
| 1.1 | Доступность для потребителей Повышение доступности предоставления коммунальных услуг в части электроснабжения населению | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к электроснабжению, % |
|  |  | Доля расходов на оплату услуг электроснабжения в совокупном доходе населения, % |
|  |  | Индекс нового строительства сетей, % |
| 1.2 | Спрос на услуги электроснабжения Обеспечение сбалансированности систем электроснабжения | Потребление электрической энергии, млн кВт×ч |
|  |  | Присоединенная нагрузка, кВт |
|  |  | Величина новых нагрузок, кВт |
|  |  | Уровень использования производственных мощностей, % |
| 1.3 | Охват потребителей приборами учета Обеспечение сбалансированности услугами электроснабжения объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Доля объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД – с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме электрической энергии, потребляемой на территории муниципального образования, % |
|  |  | Доля объемов электрической энергии, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой МКД, % |
|  |  | Доля объемов электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, % |
| 1.4 | Надежность обслуживания систем электроснабжения Повышение надежности работы системы электроснабжения в соответствии с нормативными требованиями | Аварийность системы электроснабжения (количество аварий и повреждений на 1 км сети в год), ед. |
|  |  | Перебои в снабжении потребителей, час/чел. |
|  |  | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг, час./день |
|  |  | Износ коммунальных систем, % |
|  |  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене, км |
|  |  | Доля ежегодно заменяемых сетей, % |
| 1.5 | Ресурсная эффективность электроснабжения Повышение эффективности работы систем электроснабжения Обеспечение услугами электроснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Уровень потерь электрической энергии, % |
|  |  | Численность работающих на 1000 обслуживаемых жителей, чел. |
|  |  | Фондообеспеченность системы электроснабжения, руб. |
| 1.6 | Эффективность потребления электрической энергии | Удельное электропотребление населения, кВт×ч/чел./мес. |
| 2 | Система теплоснабжения |
| 2.1 | Доступность для потребителей Повышение доступности предоставления коммунальных услуг в части теплоснабжения населению | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к теплоснабжению, % |
|  |  | Доля расходов на оплату услуг теплоснабжения в совокупном доходе населения, % |
|  |  | Индекс нового строительства сетей, % |
| 2.2 | Показатели спроса на услуги теплоснабжения Обеспечение сбалансированности систем теплоснабжения | Потребление тепловой энергии, Гкал |
|  |  | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч |
|  |  | Величина новых нагрузок, Гкал/ч |
|  |  | Уровень использования производственных мощностей, % |
| 2.3 | Качество услуг теплоснабжения | Соответствие качества услуг установленным требованиям (Постановление Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах»), % |
| 2.4 | Охват потребителей приборами учета Обеспечение сбалансированности услугами теплоснабжения объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД – с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме тепловой энергии, потребляемой на территории муниципального образования, % |
|  |  | Доля объемов тепловой энергии, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой МКД, % |
|  |  | Доля объемов тепловой энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, % |
| 2.5 | Надежность обслуживания систем теплоснабжения Повышение надежности работы системы теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями | Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год, ед. |
|  |  | Износ коммунальных систем, % |
|  |  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене, км |
|  |  | Доля ежегодно заменяемых сетей, % |
|  |  | Уровень потерь и неучтенных расходов тепловой энергии, % |
| 2.6 | Ресурсная эффективность теплоснабжения Повышение эффективности работы системы теплоснабжения | Удельный расход электроэнергии, кВт×ч/Гкал |
|  |  | Удельный расход топлива, кг у.т./Гкал |
|  |  | Удельный расход воды, м3/Гкал |
|  |  | Численность работающих на 1000 обслуживаемых жителей, чел. |
|  |  | Фондообеспеченность системы теплоснабжения, руб. |
|  |  | Средняя норма амортизационных отчислений, % |
| 2.7 | Эффективность потребления тепловой энергии | Удельное теплопотребления населения, Гкал/м2 |
| 2.8 | Воздействие на окружающую среду Снижение негативного воздействия на окружающую среду | Объем выбросов |
| 3 | Системы водоснабжения и водоотведения (водопроводно-канализационное хозяйство) |
| 3.1 | Доступность для потребителей Повышение доступности предоставления коммунальных услуг в части водоснабжения и водоотведения населению | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к водоснабжению (водоотведению), % |
|  |  | Доля расходов на оплату услуг водоснабжения (водоотведения) в совокупном доходе населения, % |
|  |  | Индекс нового строительства сетей, % |
| 3.2 | Показатели спроса на услуги водоснабжения и водоотведения Обеспечение сбалансированности систем водоснабжения (водоотведения) | Потребление воды (водоотведение), тыс. м3 |
|  |  | Присоединенная нагрузка, м3/сут. |
|  |  | Величина новых нагрузок, м3/сут. |
|  |  | Уровень использования производственных мощностей, % |
| 3.3 | Показатели качества поставляемых услуг водоснабжения и водоотведения Повышение качества предоставления коммунальных услуг в части услуг водоснабжения и водоотведения населению | Соответствие качества воды установленным требованиям, % |
|  |  | Соответствие качества сточных вод установленным требованиям, % |
| 3.4 | Охват потребителей приборами учета Обеспечение сбалансированности услугами водоснабжения объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД – с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории муниципального образования, % |
|  |  | Доля объемов воды, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой МКД, % |
|  |  | Доля объемов воды на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, % |
| 3.5 | Надежность обслуживания систем водоснабжения и водоотведения Повышение надежности работы системы водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями | Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год, ед. |
|  |  | Износ коммунальных систем, % |
|  |  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене, км |
|  |  | Доля ежегодно заменяемых сетей, % |
|  |  | Уровень потерь и неучтенных расходов воды, % |
| 3.6 | Ресурсная эффективность водоснабжения и водоотведения Повышение эффективности работы систем водоснабжения и водоотведения Обеспечение услугами водоснабжения и водоотведения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Удельный расход электроэнергии, кВт×ч/м3 |
|  |  | Численность работающих на 1000 обслуживаемых жителей, чел. |
|  |  | Фондообеспеченность системы водоснабжения и водоотведения, руб. |
|  |  | Численность работающих на 1000 обслуживаемых жителей, чел. |
| 3.7 | Эффективность потребления воды и водоотведения | Удельное водопотребления м3/чел./мес. |
| 3.8 | Воздействие на окружающую среду Снижение негативного воздействия на окружающую среду | Объем выбросов |
| 4 | Система газоснабжения |
| 4.1 | Доступность для потребителей Повышение доступности предоставления коммунальных услуг в части газоснабжения населению | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к централизованному газоснабжению, % |
|  |  | Доля расходов на оплату услуг газоснабжения в совокупном доходе населения, % |
|  |  | Индекс нового строительства сетей, % |
| 4.2 | Показатели спроса на услуги газоснабжения Обеспечение сбалансированности систем газоснабжения | Потребление газа, тыс. м3 |
|  |  | Присоединенная нагрузка, м3/ч |
|  |  | Величина новых нагрузок, м3/ч |
|  |  | Уровень использования производственных мощностей, % |
| 4.3 | Охват потребителей приборами учета Обеспечение сбалансированности услугами газоснабжения объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, % |
|  |  | Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных приборов учета, % |
| 4.4 | Надежность обслуживания систем газоснабжения Повышение надежности работы системы газоснабжения в соответствии с нормативными требованиями | Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год, ед. |
|  |  | Износ коммунальных систем, % |
|  |  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене, км |
|  |  | Доля ежегодно заменяемых сетей, % |
| 4.5. | Ресурсная эффективность газоснабжения Повышение эффективности работы систем газоснабжения Обеспечение услугами газоснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Уровень потерь и неучтенных расходов газа, % |
| 4.6 | Эффективность потребления газа | Удельное потребление газа, м3/чел./мес. |
| 4.7 | Воздействие на окружающую среду Снижение негативного воздействия на окружающую среду | Объем выбросов |

Удельные расходы по потреблению коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг.

Охват потребителей услугами используется для оценки качества работы систем жизнеобеспечения.

Уровень использования производственных мощностей, обеспеченность приборами учета характеризуют сбалансированность систем.

Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным ГОСТам, эпидемиологическим нормам и правилам.

Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность МО ГО «Усинск» без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.

Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры характеризуется обратной величиной – интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например, на 1 км инженерных сетей); износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов.

Ресурсная эффективность определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии, удельный расход топлива.

Реализация мероприятий по системе электроснабжения позволит достичь следующего эффекта:

обеспечение бесперебойного электроснабжения;

повышение качества и надежности электроснабжения;

обеспечение резерва мощности, необходимого для электроснабжения районов, планируемых к застройке.

Результатами реализации мероприятий по системе теплоснабжения муниципального образования являются:

обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе теплоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности;

повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов теплоснабжения за счет уменьшения количества функциональных отказов до рациональных значений;

улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе теплоснабжения;

повышение ресурсной эффективности предоставления услуг теплоснабжения.

Результатами реализации мероприятий по развитию систем водоснабжения муниципального образования являются:

обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя;

улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоснабжения;

обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности;

экономия водных ресурсов и электроэнергии.

Результатами реализации мероприятий по развитию систем водоотведения муниципального образования являются:

обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоотведения при гарантированном объеме заявленной мощности;

повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов водоотведения;

уменьшение техногенного воздействия на среду обитания;

улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоотведения.

Реализация программных мероприятий по системе газоснабжения позволит достичь следующего эффекта:

обеспечение надежности и бесперебойности газоснабжения.

РАЗДЕЛ 5. АНАЛИЗ ФАКТИЧЕСКИХ И ПЛАНОВЫХ РАСХОДОВ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ С РАЗБИВКОЙ ПО КАЖДОМУ ИСТОЧНИКУ ФИНАНСИРОВАНИЯ С УЧЕТОМ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ПРОГРАММОЙ

Совокупная программа инвестиционных проектов по всем системам ресурсоснабжения в МО ГО «Усинск» представлена в таблице 5.1.

Таблица 5.1 – Совокупная программа инвестиционных проектов по всем системам ресурсоснабжения в МО ГО «Усинск»

| № п/п | Наименование инвестиционного проекта / мероприятия | Годы реализации | Источник информации | Общий объем финансирования, млн. руб. с НДС | в том числе по годам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1. | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ |  |  | 169,92 | 12,41 | 29,51 | 27,11 | 18,29 | 23,60 | 29,50 | 29,50 | - | - | - | - |
|  | в том числе по источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -надбавка к тарифу |  |  | 160,81 | 12,41 | 24,50 | 23,01 | 18,29 | 23,60 | 29,50 | 29,50 | - | - | - | - |
|  | -бюджетные средства |  |  | 0,91 | - | 0,91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -из различных источников |  |  | 8,2 | - | 4,1 | 4,1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Теплоснабжающая организация |  |  | 169,92 | 12,41 | 29,51 | 27,11 | 18,29 | 23,60 | 29,50 | 29,50 | - | - | - | - |
|  | -надбавка к тарифу |  |  | 160,81 | 12,41 | 24,50 | 23,01 | 18,29 | 23,60 | 29,50 | 29,50 | - | - | - | - |
|  | -бюджетные средства |  |  | 0,91 | - | 0,91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -из различных источников |  |  | 8,2 | - | 4,1 | 4,1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1. | Устройство объединённого щита управления ЦВК г. Усинск | 2018-2019 | Схема теплоснабжения | 18,88 | - | 5,90 | 12,98 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -надбавка к тарифу |  |  | 18,88 |  | 5,90 | 12,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -бюджетные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -из различных источников |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Наладка и регулировка тепловых сетей и систем теплопотребления г. Усинск. | 2017-2020 | Схема теплоснабжения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -надбавка к тарифу |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -бюджетные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -из различных источников |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Разработка мероприятий, по наладке и регулировке тепловых сетей и систем теплопотребления других населенных пунктов МО ГО «Усинск» | 2017-2018 | Схема теплоснабжения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -надбавка к тарифу |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -бюджетные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -из различных источников |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Наладка и регулировка тепловых сетей и систем теплопотребления других населенных пунктов МО ГО «Усинск» | 2020-2021 | Схема теплоснабжения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -надбавка к тарифу |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -бюджетные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -из различных источников |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Строительство и реконструкция участков тепловой сети для вновь строящихся отапливаемых зданий микрорайона «Пионерный» г. Усинск | 2017-2023 | Схема теплоснабжения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -надбавка к тарифу |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -бюджетные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -из различных источников |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Прокладка участка тепловой сети от ТК № 130 до ТК № 84 | 2019-2021 | Схема теплоснабжения | 37,76 | - | - | 2,36 | 17,70 | 17,70 | - | - | - | - | - | - |
|  | -надбавка к тарифу |  |  | 37,76 |  |  | 2,36 | 17,70 | 17,70 |  |  |  |  |  |  |
|  | -бюджетные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -из различных источников |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Прокладка участка тепловой сети от магистрального трубопровода Dу 300 по ул. Нефтяников до ЦТП-4 | 2017-2018 | Схема теплоснабжения | 10,38 | 0,94 | 9,44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -надбавка к тарифу |  |  | 10,38 | 0,94 | 9,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -бюджетные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -из различных источников |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Замена баков-аккумуляторов на котельной № 7 пгт. Парма выполнение проектно-изыскательских работ (ПИР) разработка проектно-сметной документации (ПСД) | 2017-2019 | Схема теплоснабжения | 9,11 | - | 5,01 | 4,1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -надбавка к тарифу |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -бюджетные средства |  |  | 0,91 | - | 0,91 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -из различных источников |  |  | 8,2 |  | 4,1 | 4,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Перевод котельной № 7 пгт.Парма на сжигание газообразного топлива | 2017-2019 | Схема теплоснабжения | 16,52 | 1,18 | 7,67 | 7,67 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -надбавка к тарифу |  |  | 16,52 | 1,18 | 7,67 | 7,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -бюджетные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -из различных источников |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10. | Устройство инженерного периметрального ограждения территории ЦВК | 2017-2018 | Схема теплоснабжения | 8,26 | 7,08 | 1,18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -надбавка к тарифу |  |  | 8,26 | 7,08 | 1,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -бюджетные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -из различных источников |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11. | Реконструкция котлов ЦВК | 2017-2018 | Схема теплоснабжения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -надбавка к тарифу |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -бюджетные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -из различных источников |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.12. | Замена чугунного водогрейного котла № 1 котельной 28 с. Мутный Материк на стальной | 2017 | Схема теплоснабжения | 0,94 | 0,94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -надбавка к тарифу |  |  | 0,94 | 0,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -бюджетные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -из различных источников |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.13. | Замена чугунного водогрейного котла № 2 котельной 28 с. Мутный Материк на стальной | 2017 | Схема теплоснабжения | 0,94 | 0,94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -надбавка к тарифу |  |  | 0,94 | 0,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -бюджетные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -из различных источников |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.14. | Замена насоса рециркуляции нефти № 2 ЦВК на насос с электродвигателем меньшей мощности | 2017 | Схема теплоснабжения | 0,18 | 0,18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -надбавка к тарифу |  |  | 0,18 | 0,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -бюджетные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -из различных источников |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.15. | Замена подпиточного насоса № 2 ЦВК на насос с электродвигателем меньшей мощности | 2017 | Схема теплоснабжения | 0,21 | 0,21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -надбавка к тарифу |  |  | 0,21 | 0,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -бюджетные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -из различных источников |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.16. | Замена сетевого насоса № 2 на котельной № 10 п. Усадор на насос с электродвигателем меньшей мощности | 2017 | Схема теплоснабжения | 0,21 | 0,21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -надбавка к тарифу |  |  | 0,21 | 0,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -бюджетные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -из различных источников |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.17. | Замена сетевого насоса № 1 на котельной № 3 с. Колва на насос с электродвигателем меньшей мощности | 2017 | Схема теплоснабжения | 0,24 | 0,24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -надбавка к тарифу |  |  | 0,24 | 0,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -бюджетные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -из различных источников |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.18. | Замена сетевого насоса № 2 на котельной № 3 с. Колва на насос с электродвигателем меньшей мощности | 2018 | Схема теплоснабжения | 0,24 | - | 0,24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -надбавка к тарифу |  |  | 0,24 |  | 0,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -бюджетные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -из различных источников |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.19. | Замена сетевого насоса № 4 на котельной № 4 с. Усть-Уса на насос с электродвигателем меньшей мощности | 2017 | Схема теплоснабжения | 0,24 | 0,24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -надбавка к тарифу |  |  | 0,24 | 0,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -бюджетные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -из различных источников |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.20. | Замена насоса ГВС № 3 на котельной № 4 с. Усть-Уса на насос с электродвигателем меньшей мощности | 2017 | Схема теплоснабжения | 0,18 | 0,18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -надбавка к тарифу |  |  | 0,18 | 0,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -бюджетные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -из различных источников |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.21. | Замена насоса рециркуляции нефти № 1 на котельной № 7 пгт Парма на насос с электродвигателем меньшей мощности | 2017 | Схема теплоснабжения | 0,07 | 0,07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -надбавка к тарифу |  |  | 0,07 | 0,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -бюджетные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -из различных источников |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.22. | Замена насоса рециркуляции нефти № 2 на котельной № 7 пгт Парма на насос с электродвигателем меньшей мощности | 2018 | Схема теплоснабжения | 0,07 | - | 0,07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -надбавка к тарифу |  |  | 0,07 |  | 0,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -бюджетные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -из различных источников |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.23. | Реконструкция ЦВК с установкой паровых турбин г. Усинск | 2017 | Схема теплоснабжения | 65,49 | - | - | - | 0,59 | 5,90 | 29,50 | 29,50 | - | - | - | - |
|  | -надбавка к тарифу |  |  | 65,49 |  |  |  | 0,59 | 5,90 | 29,50 | 29,50 |  |  |  |  |
|  | -бюджетные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -из различных источников |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.24. | Оснащение МКД и зданий бюджетных организаций ОДПУ | 2017-2027 | Схема теплоснабжения | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
|  | -надбавка к тарифу |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -бюджетные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -из различных источников |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по теплоснабжению |  |  | 169,92 | 12,41 | 29,51 | 27,11 | 18,29 | 23,60 | 29,50 | 29,50 | - | - | - | - |
|  | -надбавка к тарифу |  |  | 160,81 | 12,41 | 24,50 | 23,01 | 18,29 | 23,60 | 29,50 | 29,50 | - | - | - | - |
|  | -бюджетные средства |  |  | 0,91 | - | 0,91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -из различных источников |  |  | 8,2 | - | 4,1 | 4,1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  | 212,99 | - | 8,91 | 130,16 | 21,36 | 14,46 | 12,70 | 12,70 | 12,70 | - | - | - |
|  | в том числе по источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -надбавка к тарифу |  |  | 75,42 | - | 2,79 | 0,32 | 19,75 | 14,46 | 12,70 | 12,70 | 12,70 | - | - | - |
|  | -бюджетные средства |  |  | 3,52 | - | 3,52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -из различных источников |  |  | 134,05 | - | 2,6 | 129,84 | 1,61 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Водоснабжающая организация |  |  | 212,99 | - | 8,91 | 130,16 | 21,36 | 14,46 | 12,70 | 12,70 | 12,70 | - | - | - |
|  | -надбавка к тарифу |  |  | 75,42 | - | 2,79 | 0,32 | 19,75 | 14,46 | 12,70 | 12,70 | 12,70 | - | - | - |
|  | -бюджетные средства |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -из различных источников |  |  | 134,05 | - | 2,6 | 129,84 | 1,61 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1. | Реконструкция 2-х стальных водоводов питьевой воды Ду 300 мм на полиэтиленовые трубы от водоочистной станции до ул. Строителей L=5658 п.м. | 2020-2021 | Схема водоснабжения | 8,26 | - | - | - | 6,50 | 1,76 | - | - | - | - | - | - |
|  | -надбавка к тарифу |  |  | 8,26 |  |  |  | 6,50 | 1,76 |  |  |  |  |  |  |
|  | -бюджетные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -из различных источников |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Реконструкция напорного водовода технической воды диаметром 600 мм L=9067 п. м. на полиэтиленовые трубы. выполнение проектно-изыскательских работ (ПИР) разработка проектно-сметной документации (ПСД) выполнение строительно-монтажных работ (СМР) | 2017-2019 | Схема водоснабжения | 110,19 | - | 6,12 | 104,07 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -надбавка к тарифу |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -бюджетные средства |  |  | 3,52 | - | 3,52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -из различных источников |  |  | 106,67 | - | 2,6 | 104,07 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3. | Устройство кольцевых водопроводных сетей новых микрорайонов ø 300÷400 мм и кольцевание их с действующими городскими. | 2020-2024 | Схема водоснабжения | 21,00 | - | - | - | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | - | - | - |
|  | -надбавка к тарифу |  |  | 21,00 | - | - | - | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | - | - | - |
|  | -бюджетные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -из различных источников |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Устройство индивидуальных повысительных насосных станций новых районов. | 2020-2024 | Схема водоснабжения | 3,50 | - | - | - | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | - | - | - |
|  | -надбавка к тарифу |  |  | 3,50 |  |  |  | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 |  |  |  |
|  | -бюджетные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -из различных источников |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Устройство резервуара чистой воды емкостью 1000 м3 на площадке городских водоочистных сооружений пгт. Парма. | 2020-2024 | Схема водоснабжения | 0,90 | - | - | - | 0,50 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | - | - | - |
|  | -надбавка к тарифу |  |  | 0,90 |  |  |  | 0,50 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |  |  |  |
|  | -бюджетные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -из различных источников |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. | Строительство третьей нитки водовода диаметром 160 мм от пгт. Парма до г. Усинска. | 2020-2024 | Схема водоснабжения | 7,50 | - | - | - | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | - | - | - |
|  | -надбавка к тарифу |  |  | 7,50 |  |  |  | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |  |  |  |
|  | -бюджетные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -из различных источников |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7. | Устройство кольцевой водопроводной сети пгт. Парма диаметром 160 мм с подключением к ней действующих сетей водопровода. | 2020-2024 | Схема водоснабжения | 8,50 | - | - | - | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | - | - | - |
|  | -надбавка к тарифу |  |  | 8,50 |  |  |  | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 |  |  |  |
|  | -бюджетные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -из различных источников |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 | Устройство резервных артезианских скважин (с соблюдением зон санитарной охраны) после предварительно проведённых геологоразведочных работ, подтверждающих запасы воды питьевого качества, обеспечивающих вместе с действующей артезианской скважиной расход воды на наружное и внутреннее пожаротушение и 70% расхода воды на хозяйственно-питьевые и производственные нужды. | 2020-2024 | Схема водоснабжения | 10,00 | - | - | - | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | - | - | - |
|  | -надбавка к тарифу |  |  | 10,00 |  |  |  | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |  |  |  |
|  | -бюджетные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -из различных источников |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9. | Устройство кольцевой сети водопровода с минимальным диаметром 110 мм в пст. Усадор. | 2020-2024 | Схема водоснабжения | 10,00 | - | - | - | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | - | - | - |
|  | -надбавка к тарифу |  |  | 10,00 |  |  |  | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |  |  |  |
|  | -бюджетные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -из различных источников |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.10. | Установка фильтров для очистки воды, подаваемой населению в централизованную систему водоснабжения с. Усть-Уса. | 2020-2024 | Схема водоснабжения | 0,15 | - | - | - | 0,15 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -надбавка к тарифу |  |  | 0,15 |  |  |  | 0,15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -бюджетные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -из различных источников |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.11. | Подключение к централизованной системе водоснабжения новых объектов г.Усинска и пгт.Парма. | 2020-2024 | Схема водоснабжения | 2,50 | - | - | - | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | - | - | - |
|  | -надбавка к тарифу |  |  | 2,50 |  |  |  | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |  |  |  |
|  | -бюджетные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -из различных источников |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.12. | Модернизация насосного оборудования водозабора путем замены двух насосов типа «SAER». | 2018 | Схема водоснабжения | 1,36 | - | 1,36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -надбавка к тарифу |  |  | 1,36 |  | 1,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -бюджетные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -из различных источников |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.13. | Реконструкция (гидроизоляция) двух баков для хранения щелочи на водоочистной станции. | 2018-2019 | Схема водоснабжения | 0,72 | - | 0,40 | 0,32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -надбавка к тарифу |  |  | 0,72 |  | 0,40 | 0,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -бюджетные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -из различных источников |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.14. | Реконструкция системы отопления на водозаборе, путем установки двух индукционных котлов. | 2018 | Схема водоснабжения | 1,03 | - | 1,03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -надбавка к тарифу |  |  | 1,03 |  | 1,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -бюджетные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -из различных источников |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.15. | Берегоукрепление-укрепление монолитными железобетонными плитами откосов берега, которые попадают под затопление горизонта высоких вод. | 2019 | Схема водоснабжения | 10,63 | - | - | 10,63 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -надбавка к тарифу |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -бюджетные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -из различных источников |  |  | 10,63 |  |  | 10,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.16. | Приобретение и замена дизельных электростанций в количестве 2-х штук мощностью 400 кВт каждая, для насосной станции первого подъема водозабор. | 2019 | Схема водоснабжения | 4,78 | - | - | 4,78 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -надбавка к тарифу |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -бюджетные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -из различных источников |  |  | 4,78 |  |  | 4,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.17 | Модернизация сбросной системы промывных вод, в.т.ч. разработка проекта канализационной сети, отводящей нормативно-чистые сточные воды в систему канализации, взамен существующего сброса в водной объект «болото». | 2019 | Схема водоснабжения | 10,36 | - | - | 10,36 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -надбавка к тарифу |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -бюджетные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -из различных источников |  |  | 10,36 |  |  | 10,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.18. | Капитальный ремонт здания водоочистной станции. | 2020 | Схема водоснабжения | 1,61 | - | - | - | 1,61 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -надбавка к тарифу |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -бюджетные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -из различных источников |  |  | 1,61 |  |  |  | 1,61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.19. | Оснащение МКД и зданий бюджетных организаций ОДПУ | 2017-2027 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -надбавка к тарифу |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -бюджетные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -из различных источников |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по водоснабжению |  |  | 212,99 | - | 8,91 | 130,16 | 21,36 | 14,46 | 12,70 | 12,70 | 12,70 | - | - | - |
|  | -надбавка к тарифу |  |  | 75,42 | - | 2,79 | 0,32 | 19,75 | 14,46 | 12,70 | 12,70 | 12,70 | - | - | - |
|  | -бюджетные средства |  |  | 3,52 | - | 3,52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -из различных источников |  |  | 134,05 | - | 2,6 | 129,84 | 1,61 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | ВОДООТВЕДЕНИЕ |  |  | 407,73 | - | 9,52 | 28,45 | 66,96 | 33,70 | 33,70 | 201,70 | 33,70 | - | - | - |
|  | в том числе по источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -надбавка к тарифу |  |  | 360,27 | - | 2,02 | 9,66 | 51,79 | 32,20 | 32,20 | 200,20 | 32,20 | - | - | - |
|  | -бюджетные средства |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -из различных источников |  |  | 47,46 | - | 7,50 | 18,79 | 15,17 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | - | - | - |
| 3.1. | Организация, оказывающая услуги по водоотведению |  |  | 407,73 | - | 9,52 | 28,45 | 66,96 | 33,70 | 33,70 | 201,70 | 33,70 | - | - | - |
|  | -надбавка к тарифу |  |  | 360,27 | - | 2,02 | 9,66 | 51,79 | 32,20 | 32,20 | 200,20 | 32,20 | - | - | - |
|  | -бюджетные средства |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -из различных источников |  |  | 47,46 | - | 7,50 | 18,79 | 15,17 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | - | - | - |
| 3.1 | Модернизация морально и физически устаревшего насосного оборудования на канализационных насосных станциях № 1. | 2020 | Схема водоотведения | 4,00 | - | - | - | 4,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -надбавка к тарифу |  |  | 4,00 |  |  |  | 4,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -бюджетные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -из различных источников |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Модернизация напорного канализационного коллектора Ду 300 мм КНС-1 на полиэтиленовую трубу L=800 п. м. | 2020 | Схема водоотведения | 2,24 | - | - | - | 2,24 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -надбавка к тарифу |  |  | 2,24 |  |  |  | 2,24 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -бюджетные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -из различных источников |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Поэтапное переоснащение действующей КНС 2 г. Усинска и оснастить ее тремя насосами с характеристиками подачи 250 м3/ч (вместо 160 м3/ч) и напором до 50 м каждый. | 2020-2024 | Схема водоотведения | 1,50 | - | - | - | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | - | - | - |
|  | -надбавка к тарифу |  |  | 1,50 |  |  |  | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,3 | 0,3 |  |  |  |
|  | -бюджетные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -из различных источников |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | В северо-восточном микрорайоне реконструкция действующей КНС-11 с учетом увеличения нагрузок - модернизация существующих трех насосов производительностью каждого 260 м3/ч на 500 м3/ч, предлагаемого строительства внутримикрорайонной сети самотечных коллекторов ø200÷400мм, которые подключаются к главному самотечному коллектору КНС 11 ø600÷700мм совместно с реконструкцией напорных коллекторов от КНС-11. | 2020-2024 | Схема водоотведения | 55,00 | - | - | - | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | - | - | - |
|  | -надбавка к тарифу |  |  | 55,00 |  |  |  | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 |  |  |  |
|  | -бюджетные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -из различных источников |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Строительство канализационных очистных сооружений в с. Усть-Уса | 2018-2020 | Схема водоотведения | 22,50 | - | 7,50 | 7,50 | 7,50 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -надбавка к тарифу |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -бюджетные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -из различных источников |  |  | 22,50 |  | 7,50 | 7,50 | 7,50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 | Устройство единой системы канализации пгт. Парма, согласно которой сточные воды от жилой и общественной застройки и зданий коммунального назначения системой самотечных коллекторов отводятся на общепоселковую КНС (q=65 м3/ч, H=60 м), которая по напорному коллектору диаметром 200 мм подает их на КОС г. Усинска. Ориентировочная протяженность коллектора составляет 7,5км. | 2020-2024 | Схема водоотведения | 100,00 | - | - | - | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | - | - | - |
|  | -надбавка к тарифу |  |  | 100,00 |  |  |  | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |  |  |  |
|  | -бюджетные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -из различных источников |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7 | Строительство станции полной биологической очистки, с. Колва. | 2020-2024 | Схема водоотведения | 7,50 | - | - | - | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | - | - | - |
|  | -надбавка к тарифу |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -бюджетные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -из различных источников |  |  | 7,50 |  |  |  | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |  |  |  |
| 3.8 | Оснащение административно-бытовых и жилых зданий с. Мутный Материк компактными индивидуальными станциями полной биологической очистки сточных вод подземного исполнения. | 2020-2024 | Схема водоотведения | 4,50 | - | - | - | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | - | - | - |
|  | -надбавка к тарифу |  |  | 4,50 |  |  |  | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 |  |  |  |
|  | -бюджетные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -из различных источников |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.9 | Реконструкция очистных сооружений, устройство станции доочистки сточных вод от металлов | 2023 | Схема водоотведения | 168,00 | - | - | - | - | - | - | 168,00 | - | - | - | - |
|  | -надбавка к тарифу |  |  | 168,00 |  |  |  |  |  |  | 168,00 |  |  |  |  |
|  | -бюджетные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -из различных источников |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.10 | Модернизация канализационной насосной станции (КНС) № 1 путем замены морально и физически устаревшего насосного оборудования на более современное, энергосберегающее оборудование с устройством плавного пуска. | 2019 | Схема водоотведения | 3,26 | - | - | 3,26 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -надбавка к тарифу |  |  | 3,26 |  |  | 3,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -бюджетные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -из различных источников |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.11 | Замена электродвигателя воздуходувки на КОС. | 2018 | Схема водоотведения | 0,53 | - | 0,53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -надбавка к тарифу |  |  | 0,53 |  | 0,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -бюджетные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -из различных источников |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.12. | Модернизация канализационной насосной станции № 5 (на очистных сооружениях) путем замены насосного оборудования на более современное, энергосберегающее оборудование с устройством плавного пуска. | 2018 | Схема водоотведения | 1,49 | - | 1,49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -надбавка к тарифу |  |  | 1,49 |  | 1,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -бюджетные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -из различных источников |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.13. | Реконструкция напорных коллекторов КНС-10 (замена стальных напорных коллекторов на полиэтиленовую трубу, 3 участка). | 2019-2020 | Схема водоотведения | 12,80 | - | - | 6,40 | 6,40 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -надбавка к тарифу |  |  | 12,80 |  |  | 6,40 | 6,40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -бюджетные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -из различных источников |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.14. | Модернизация оборудования подачи воздуха для очистки сточной жидкости путем замены имеющегося воздуходувного оборудования на современное, энергосберегающее оборудование. | 2020 | Схема водоотведения | 6,95 | - | - | - | 6,95 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -надбавка к тарифу |  |  | 6,95 |  |  |  | 6,95 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -бюджетные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -из различных источников |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.15. | Строительство ограждения территории канализационных очистных сооружений (КОС). | 2019 | Схема водоотведения | 6,58 | - | - | 6,58 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -надбавка к тарифу |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -бюджетные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -из различных источников |  |  | 6,58 |  |  | 6,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.16. | Капитальный ремонт зданий и объектов КОС. | 2020 | Схема водоотведения | 2,90 | - | - | - | 2,90 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -надбавка к тарифу |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -бюджетные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -из различных источников |  |  | 2,90 |  |  |  | 2,90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.17. | Модернизация (реконструкция) КОС - приобретение и устройство компактной установки по обезвоживанию осадка. | 2019 | Схема водоотведения | 4,71 | - | - | 4,71 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -надбавка к тарифу |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -бюджетные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -из различных источников |  |  | 4,71 |  |  | 4,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.18. | Капитальный ремонт КНС-10, 11 (кровля, стены). | 2020 | Схема водоотведения | 3,27 | - | - | - | 3,27 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -надбавка к тарифу |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -бюджетные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -из различных источников |  |  | 3,27 |  |  |  | 3,27 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по водоотведению |  |  | 407,73 | - | 9,52 | 28,45 | 66,96 | 33,70 | 33,70 | 201,70 | 33,70 | - | - | - |
|  | -надбавка к тарифу |  |  | 360,27 | - | 2,02 | 9,66 | 51,79 | 32,20 | 32,20 | 200,20 | 32,20 | - | - | - |
|  | -бюджетные средства |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -из различных источников |  |  | 47,46 | - | 7,50 | 18,79 | 15,17 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | - | - | - |
| 4 | ЛИВНЕВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -надбавка к тарифу |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -бюджетные средства |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -из различных источников |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.1 | Разработка Схемы ливневого водоотведения МО ГО «Усинск» | 2018 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -надбавка к тарифу |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -бюджетные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -из различных источников |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Разработка и утверждение проекта строительства очистных сооружений на пяти выпусках ливневой канализации МО ГО «Усинск» | 2019 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -надбавка к тарифу |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -бюджетные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -из различных источников |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Капитальный ремонт 12-ти колодцев ливневой канализации по ул. Мира | 2018 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -надбавка к тарифу |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -бюджетные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -из различных источников |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Строительство 5-ти очистных сооружений ливневой канализации | 2020-2022 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -надбавка к тарифу |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -бюджетные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -из различных источников |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО ливневой канализации |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
|  | -надбавка к тарифу |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -бюджетные средства |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -из различных источников |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | ГАЗОСНАБЖЕНИЕ |  |  | 32,25 | 29,25 | 3,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | в том числе по источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -надбавка к тарифу |  |  | 32,25 | 29,25 | 3,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -бюджетные средства |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -из различных источников |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.1.1 | Техническое перевооружение газопровода высокого давления (L=0,97 км) по ул. Нефтяников от газового колодца № 4 (район пересечения с улицей Промышленная) до газового колодца № 72 (район Дома Культуры) (инв. №№ 3988, 3932) | 2017 | Программа предприятия | 7,89 | 7,89 | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
|  | -надбавка к тарифу |  |  | 7,89 | 7,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -бюджетные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -из различных источников |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.2 | Техническое перевооружение газопровода высокого давления (L=1,65 км) вдоль улицы Промышленная от перехода диаметров 325/219 (район ЦВК) до газового колодца № 9 (район пересечения с улицей Нефтяников) (инв. № 3932) | 2017 | Программа предприятия | 21,36 | 21,36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -надбавка к тарифу |  |  | 21,36 | 21,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -бюджетные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -из различных источников |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.3 | Техническое перевооружение - замена ГРП-3 на новое блочное здание с новым оборудованием | 2018 | Программа предприятия | 3,00 | - | 3,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -надбавка к тарифу |  |  | 3,00 |  | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -бюджетные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -из различных источников |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по АО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СЫКТЫВКАР» |  |  | 32,25 | 29,25 | 3,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -надбавка к тарифу |  |  | 32,25 | 29,25 | 3,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -бюджетные средства |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -из различных источников |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.2.1. | Газопровод межпоселковый пгт. Парма | 2017 | Программа развития газоснабжения и газификации Республики Коми на период с 2016 по 2020 годы | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
|  | -надбавка к тарифу |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -бюджетные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -из различных источников |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ |  |  | 25,3 | 2,13 | 1,75 | 2,53 | 15,3 | 0,61 | 2,98 | - | - | - | - | - |
|  | в том числе по источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -надбавка к тарифу |  |  | 20,26 | 1,34 | - | 1,28 | 14,05 | 0,61 | 2,98 | - | - | - | - | - |
|  | -бюджетные средства |  |  | 5,04 | 0,79 | 1,75 | 1,25 | 1,25 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -из различных источников |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.1 | ПО «Печорские электрические сети» ОАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» |  |  | 20,26 | 1,34 | - | 1,28 | 14,05 | 0,61 | 2,98 | - | - | - | - | - |
|  | -надбавка к тарифу |  |  | 20,26 | 1,34 | - | 1,28 | 14,05 | 0,61 | 2,98 | - | - | - | - | - |
|  | -бюджетные средства |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -из различных источников |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.1.1 | Техническое перевооружение ПС 220/35/6 кВ «Промысловая»: замена трансформатора тока первой секции шин 220 кВ фидер «А» (1 шт.) в МО ГО «Усинск» Республики Коми | 2017 | Программа предприятия | 1,34 | 1,34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -надбавка к тарифу |  |  | 1,34 | 1,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -бюджетные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -из различных источников |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.2 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №5 от ПС 35/10 кВ "Трош" с установкой реклоузеров на оп. №№17, 18, 20/1, 13/1 в Усинском районе (ПЭС) (4 шт.) | 2019-2020 | Программа предприятия | 4,93 | - | - | 0,43 | 4,50 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -надбавка к тарифу |  |  | 4,93 |  |  | 0,43 | 4,50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -бюджетные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -из различных источников |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.3 | Реконструкция КЛ 10 кВ от опоры №37 фидер №3 ПС 35/10 кВ «Промбаза» до РП 10 кВ №3 яч.№6, от опоры №40 фидер №27 ПС «Промбаза» до РП 10 кВ №3 яч.№3 в г. Усинск протяженностью 1,4 км (ПЭС) (1,4 км) | 2019-2020 | Программа предприятия | 5,49 | - | - | 0,43 | 5,06 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -надбавка к тарифу |  |  | 5,49 |  |  | 0,43 | 5,06 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -бюджетные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -из различных источников |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.4 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ: прокладка резервного питания на многоквартирные дома в г. Усинск от ТП №№ 4, 32, 34, 35 протяженностью 2,28 км (ПЭС) | 2021 | Программа предприятия | 0,61 | - | - | - | - | 0,61 | - | - | - | - | - | - |
|  | -надбавка к тарифу |  |  | 0,61 |  |  |  |  | 0,61 |  |  |  |  |  |  |
|  | -бюджетные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -из различных источников |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.5 | Реконструкция каналов связи и комплексов телемеханики АСТУ Усинского РЭС (1 система) | 2022 | Программа предприятия | 2,98 | - | - | - | - | - | 2,98 | - | - | - | - | - |
|  | -надбавка к тарифу |  |  | 2,98 |  |  |  |  |  | 2,98 |  |  |  |  |  |
|  | -бюджетные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -из различных источников |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.6 | Установка передвижных дизельных станций мощностью 100 кВт в п. Мутный Материк, с. Щельябож, д. Захарвань в Усинском районе (3 шт.) (ПЭС) | 2019-2020 | Программа предприятия | 4,91 | - | - | 0,42 | 4,49 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -надбавка к тарифу |  |  | 4,91 |  |  | 0,42 | 4,49 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -бюджетные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -из различных источников |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО ПО «Печорские электрические сети» ОАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» |  |  | 20,26 | 1,34 | - | 1,28 | 14,05 | 0,61 | 2,98 | - | - | - | - | - |
|  | -надбавка к тарифу |  |  | 20,26 | 1,34 | - | 1,28 | 14,05 | 0,61 | 2,98 | - | - | - | - | - |
|  | -бюджетные средства |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -из различных источников |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.2 | Администрация МО ГО «Усинск» |  |  | 5,04 | 0,79 | 1,75 | 1,25 | 1,25 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -надбавка к тарифу |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -бюджетные средства |  |  | 5,04 | 0,79 | 1,75 | 1,25 | 1,25 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -из различных источников |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.2.1 | Замена проводов АС (устаревший неизолированный провод) уличного освещения на СИП (самонесущий, изолированный, нового поколения) на территории муниципального образования городского округа "Усинск". | 2017-2020 | Программа ЭСб | 1,2 | - | 0,40 | 0,40 | 0,40 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -надбавка к тарифу |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -бюджетные средства |  |  | 1,2 |  | 0,40 | 0,40 | 0,40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -из различных источников |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.2 | Замена светильников на светодиодные по улицам города. | 2017-2020 | Программа ЭСб | 1,34 | 0,29 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -надбавка к тарифу |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -бюджетные средства |  |  | 1,34 | 0,29 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -из различных источников |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.3 | Строительство линий уличного освещения и дорожного освещения | 2017-2019 | Программа СТР | 2,5 | 0,5 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -надбавка к тарифу |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -бюджетные средства |  |  | 2,5 | 0,5 | 1,0 | 0,5 | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -из различных источников |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.4 | Оснащение МКД и зданий бюджетных организаций ОДПУ | 2017-2027 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -надбавка к тарифу |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -бюджетные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -из различных источников |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО Администрация МО ГО «Усинск» |  |  | 5,04 | 0,79 | 1,75 | 1,25 | 1,25 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -надбавка к тарифу |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -бюджетные средства |  |  | 5,04 | 0,79 | 1,75 | 1,25 | 1,25 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -из различных источников |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | СБОР И УТИЛИЗАЦИЯ ТКО |  |  | 164,99 | - | 44,09 | 44,09 | 44,1 | 32,71 | - | - | - | - | - | - |
|  | в том числе по источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -надбавка к тарифу |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -бюджетные средства |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -из различных источников |  |  | 164,99 | - | 44,09 | 44,09 | 44,1 | 32,71 | - | - | - | - | - | - |
| 7.1. | Строительство нового полигона размещения ТКО | 2018-2019 | Государственная Программа Республики Коми «Воспроизводство и использование природных ресурсов и охрана окружающей среды | 132,28 | - | 44,09 | 44,09 | 44,1 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -надбавка к тарифу |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -бюджетные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -из различных источников |  |  | 132,28 |  | 44,09 | 44,09 | 44,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2. | Рекультивационные работы на существующем полигоне ТБО г. Усинска | 2020 | Государственная Программа Республики Коми «Воспроизводство и использование природных ресурсов и охрана окружающей среды | 32,71 | - | - | - | - | 32,71 | - | - | - | - | - | - |
|  | -надбавка к тарифу |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -бюджетные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -из различных источников |  |  | 32,71 |  |  |  |  | 32,71 |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО в сфере обращения с отходами |  |  | 164,99 | - | 44,09 | 44,09 | 44,1 | 32,71 | - | - | - | - | - | - |
|  | -надбавка к тарифу |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -бюджетные средства |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -из различных источников |  |  | 164,99 | - | 44,09 | 44,09 | 44,1 | 32,71 | - | - | - | - | - | - |
|  | ИТОГО ПО ВСЕМ СИСТЕМАМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ |  |  | 1 013,18 | 43,79 | 96,78 | 232,34 | 166,01 | 105,08 | 78,88 | 243,90 | 46,40 | - | - | - |
|  | в том числе по источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -надбавка к тарифу |  |  | 649,01 | 43,00 | 32,31 | 34,27 | 103,88 | 70,87 | 77,38 | 242,40 | 44,90 | - | - | - |
|  | -бюджетные средства |  |  | 9,47 | 0,79 | 6,18 | 1,25 | 1,25 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -из различных источников |  |  | 354,7 | - | 58,29 | 196,82 | 60,88 | 34,21 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | - | - | - |

Финансирование планируемых мероприятий в системе коммунальной инфраструктуры предполагается из различных источников:

1. надбавка к тарифу составит 649,01 млн. руб. (64,1% от всего объёма инвестиций);

2. бюджетные средства составят 9,47 млн. руб. (0,9 % от всего объёма инвестиций);

3. из различных источников составят 354,7 млн. руб. (35,0% от всего объёма инвестиций).

ТОМ 2. ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

РАЗДЕЛ 1. ОБОСНОВАНИЕ ПРОГНОЗИРУЕМОГО СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

Прогноз спроса по каждому из коммунальных ресурсов по МО ГО «Усинск» произведен на основании следующих показателей:

фактическая численность постоянного населения на 01.01.2017 – 44,525 тыс. чел., на 01.01.2028 – 41,244 тыс. чел.;

установленных нормативов потребления коммунальных услуг;

технико-экономических показателей реализации Генерального плана.

Прогноз потребности разработан с учетом строительства новых объектов с современными стандартами эффективности и сноса старых объектов.

Прогноз осуществлен в показателях годового расхода коммунальных ресурсов и величины присоединенной нагрузки.

Электроснабжение

Объем полезного отпуска электрической энергии потребителям МО ГО «Усинск» на 01.01.2028 составит 80,8 млн кВт·ч, в т.ч. населению – 29,7 млн кВт·ч. Основной причиной роста потребления электрической энергии является увеличение зоны охвата (ввод новых площадей) услугой централизованного электроснабжения, потребления электрической энергии потребителями МО ГО «Усинск», а также реализация мероприятий Генерального плана.

Теплоснабжение

Объем полезного отпуска тепловой энергии потребителям МО ГО «Усинск» на 01.01.2028 составит 1 154,7 тыс. Гкал/год. Основной причиной увеличения потребления услуг теплоснабжения является увеличение зоны охвата (ввод новых площадей) услугой централизованного теплоснабжения и ГВС, потребления тепловой потребителями МО ГО «Усинск», а также реализация мероприятий Генерального плана.

Водоснабжение

Объем реализации воды потребителям МО ГО «Усинск» на 01.01.2028 составит 3 500 тыс. м3/год. Производства являются основными потребителями воды.

Водоотведение и очистка сточных вод

К 01.01.2028. объем пропущенных сточных вод, принятых от потребителей МО ГО «Усинск», составит 2 996,4 тыс. м3.

Утилизация (захоронение) ТКО

Общий объем ТКО от всех потребителей в 2028 году составит 1 513,58 тыс. м3. Основной причиной уменьшения общего объема ТКО является значительное снижение объема ТКО от прочих потребителей (на 69%), доля прочих потребителей сократится с 7,4% до 6,1%. Удельный вес объектов соцкультбыта в общем объеме ТКО увеличится до 44,2% в 2027 году, доля населения в общем объеме ТКО не изменится – 50%.

Газоснабжение

Объем полезного отпуска природного газа потребителям МО ГО «Усинск» к 2028 году составит 290 000 тыс. м3/год. Основными потребителями услуг газоснабжения в МО ГО «Усинск» является население, предприятия и организации.

РАЗДЕЛ 2. ОБОСНОВАНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, А ТАКЖЕ МЕРОПРИЯТИЙ, ВХОДЯЩИХ В ПЛАН ЗАСТРОЙКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «УСИНСК»

Мероприятия, входящие в план застройки МО ГО «Усинск» приведены в разделе 4 Тома 1.

Количественные значения целевых показателей определены с учётом выполнения всех мероприятий Программы в запланированные сроки. К ключевым из них относятся:

2.1.В системе теплоснабжения:

Надёжность обслуживания - количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год: 2017 г. – 0,112; 2027 г. – 0,111 ед./км.

Удельный уровень потерь: 2017 г. – 18,6%; 2027 г. – не более 18%.

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене: 2017 г. – 21,6%; 2027 г. – не более 15%.

Обеспеченность потребителей приборами учета: 2017 г. – 10% (ОДПУ); 2027 г. – 100%.

Оптимизация технической структуры

заблаговременно развивать систему теплоснабжения в соответствии с прогнозируемыми масштабами реконструкций и строительства;

обеспечить достаточные, но не избыточные резервы мощностей на всех стадиях технологической цепочки для подключения новых абонентов и выполнения требований по параметрам надежности и эффективности услуг теплоснабжения;

обеспечить сочетание централизованного и децентрализованного теплоснабжения в зависимости от плотности тепловых нагрузок в различных районах теплоснабжения городского поселения;

обеспечить соответствие мощности устанавливаемых котельных подключаемым нагрузкам.

Параметры надёжности

Обеспечить достижение показателей надёжности тепловых сетей, перечисленных ниже, в т. ч.:

количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей: не выше, чем 111 ед./км в год;

количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/ч установленной мощности: не выше 0,002 ед./ Гкал/ч;

Параметры энергетической эффективности

обеспечить величину удельного расхода условного топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии не более 176,27 кг у. т./ Гкал (общий по всем видам топлива);

снизить потери в магистральных, распределительных и внутриквартальных тепловых сетях до 18%;

обеспечить достижение показателя «Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети» в размере 3,26 (Гкал/год)/м2;

обеспечить снижение потерь тепла от небаланса спроса и предложения до минимума за счёт внедрения средств автоматизации и систем регулирования.

Параметры качества обслуживания

предоставлять услуги теплового комфорта с максимальной ориентацией на индивидуальные пожелания потребителей;

организовать постоянный приборный мониторинг уровня комфорта у потребителей и обеспечить систематическую коррекцию оплаты услуг комфорта в зависимости от качества услуги;

устанавливать термостатические вентили желающим для обеспечения индивидуальных параметров комфорта;

обеспечить соблюдение нормативных требований по параметрам горячей воды. Снизить претензии потребителей по качеству горячего водоснабжения;

организовать взаимодействие с поставщиками, позволяющее контролировать соблюдение параметров поставляемого теплоносителя.

Параметры экономической эффективности

обеспечить собираемость платежей за услуги теплоснабжения на уровне не менее 95%;

обеспечить стабильность финансовых отношений с поставщиками тепловой энергии, чтобы ликвидировать угрозу отключения платежеспособных абонентов или снижения для них параметров теплового комфорта;

обеспечить возмещение капитальных затрат на модернизацию системы теплоснабжения в значительной мере за счёт снижения издержек в реальном выражении в результате повышения энергетической и общеэкономической эффективности деятельности.

2.2.В системе водоснабжения:

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к плановым показателям развития централизованных систем водоснабжения относятся:

показатели качества питьевой воды;

показатели надёжности и бесперебойности водоснабжения;

показатели качества обслуживания абонентов;

показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке;

соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности – улучшение качества воды;

иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Плановые показатели централизованной системы водоснабжения приведены в таблице 2.2.1.

Таблица 2.2.1 – Плановые показатели централизованной системы водоснабжения

|  | Показатель | Единица измерения | Плановые показатели |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Базовый показатель, 2016 год | 2017 | 2022 | 2027 |
| 1. | Показатели качества воды |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды после водоподготовки, не соответствующих санитарным нормам и правилам | % | 99,7 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной сети, не соответствующих санитарным нормам и правилам | % | 98,76 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |
| 2.1. | Аварийность централизованных систем водоснабжения | ед./ 100км. | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2.2. | Удельный вес сетей водоснабжения, нуждающихся в замене | % | 80 | 45 | 25 | 5 |
| 2.3 | Количество жалоб на услуги водоснабжения, качество питьевой воды | % | н/д | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Показатель качества обслуживания абонентов |
| 3.1. | Доля заявок на подключение, исполненная по итогам года | % | 99 | 99 | 99 | 99 |
| 4. | Показатель эффективности использования ресурсов |
| 4.1. | Уровень потерь воды при транспортировке | % | 12 | 12 | 8 | 4,0 |
| 4.2. | Доля абонентов, осуществляющих расчеты за полученную воду по приборам учета | % | 47 | 55 | 100 | 100 |

Оптимизация технической структуры

обеспечить достаточные резервы мощностей на всех стадиях технологической цепочки водоснабжения с учетом развития нового строительства и требований по надёжности и эффективности этих услуг;

формировать стратегию развития и модернизации системы водоснабжения, исходя из требований стандартов качества, надежности и эффективности;

способствовать процессу оснащения потребителей приборами учёта.

Параметры ресурсоэффективности

обеспечить снижение потерь воды;

организовать постоянный приборный мониторинг утечек;

снизить удельные расходы на электроэнергию в 2 раза;

Параметры надёжности и качества обслуживания

обеспечить бесперебойное снабжение абонентов услугами водоснабжения;

снизить повреждаемость водопроводных сетей;

снизить показатель затопления квартир из-за неисправности водопровода;

снизить количество жалоб по услугам водоснабжения;

обеспечить подключение новых абонентов к системе водоснабжения в срок в соответствии с законодательством со дня подачи заявления и наличия технической и технологической возможности;

осуществить переход преимущественно на предупредительные ремонты и внедрение системы раннего оповещения о формировании чрезвычайных ситуаций;

снизить расходы на аварийно-восстановительные работы;

безусловно соблюдать нормативные требования по параметрам качества воды и требования по охране окружающей среды;

для потребителей, не оснащенных приборами учёта, организовать постоянный приборный мониторинг качества услуг водоснабжения;

корректировать оплату услуг в зависимости от результатов мониторинга.

Параметры экономической эффективности

повысить реализацию воды на одного занятого не менее, чем в два раза за счёт роста производительности труда;

обеспечить уровень квалификации сотрудников, соответствующий новым требованиям к системе управления;

возмещать капитальные затраты в модернизацию системы водоснабжения в значительной мере за счёт снижения издержек в результате повышения энергетической и общеэкономической эффективности деятельности;

обеспечить собираемость платежей за услуги водоснабжения на уровне не менее 95%.

2.3.В системе водоотведения:

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к плановым показателям развития централизованных систем водоотведения относятся:

показатели надёжности и бесперебойности водоснабжения;

показатели качества обслуживания абонентов;

показатели качества очистки сточных вод;

показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод;

соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды;

иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Плановые показатели централизованной системы водоотведения приведены в таблице 2.3.1.

Таблица 2.3.1 – Плановые показатели развития централизованной системы водоотведения

| № | Показатель | Единица измерения | Базовый показатель, 2016 год | Плановые показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 | 2022 | 2027 |
| 1. | Показатели надежности и бесперебойности водоотведения |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Удельное количество засоров на сетях водоотведения | ед./ 100км | 30 | 20 | 15 | 10 |
| 1.2. | Удельный вес сетей водоотведения, нуждающихся в замене | % | 80 | 30 | 21 | 10 |
| 2. | Показатель качества обслуживания абонентов |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля заявок на подключение, исполненная по итогам года | % | 100 | 99 | 99 | 99 |
| 3. | Показатель качества очистки сточных вод |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля хозяйственно-бытовых сточных вод, подвергающихся очистке, в общем объеме сбрасываемых сточных вод | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

Оптимизация технической структуры

обеспечить достаточные резервы мощностей на всех стадиях технологической цепочки водоотведения с учётом развития нового строительства и требований по надёжности и эффективности этих услуг;

формировать стратегию развития и модернизации системы водоотведения, исходя из требований стандартов качества, надёжности и эффективности.

Параметры надёжности и качества обслуживания

осуществить реконструкцию канализационных очистных сооружений и канализационных сетей;

снизить показатель отказов в сетях канализации;

снизить количество жалоб по услугам канализации;

обеспечить подключение новых абонентов к системе канализации в соответствии с законодательством;

осуществить переход преимущественно на предупредительные ремонты и внедрение системы раннего оповещения о формировании чрезвычайных ситуаций;

снизить расходы на аварийно-восстановительные работы;

для потребителей, не оснащенных приборами учёта, организовать постоянный приборный мониторинг качества услуг водоотведения;

корректировать оплату услуг в зависимости от результатов мониторинга.

Параметры экономической эффективности

обеспечить уровень квалификации сотрудников, соответствующий новым требованиям к системе управления;

обеспечить привлечение долгосрочных внебюджетных инвестиций в размере, достаточном для решения сформулированных в данной программе задач;

возмещать капитальные затраты в модернизацию системы канализации в значительной мере за счёт снижения издержек в результате повышения энергетической и общеэкономической эффективности деятельности;

обеспечить собираемость платежей за услуги водоотведения на уровне не менее 95%.

2.4.В системе ливневой канализации:

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к плановым показателям развития централизованных систем ливневой канализации относятся:

показатели качества очистки ливневых сточных вод;

показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке ливневых сточных вод;

соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды;

иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Плановые показатели централизованной системы ливневой канализации приведены в таблице 2.4.1.

Таблица 2.4.1 – Плановые показатели развития централизованной системы ливневой канализации

| № | Показатель | Единица измерения | Базовый показатель, 2016 год | Плановые показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 | 2022 | 2027 |
| 1. | Показатели надежности и бесперебойности системы ливневой канализации |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Удельное количество засоров на сетях ливневой канализации | ед./ 100 км | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 1.2. | Удельный вес сетей ливневой канализации, нуждающихся в замене | % | 100 | 100 | 80 | 50 |
| 2. | Показатель качества очистки ливневых сточных вод |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля ливневых сточных вод, подвергающихся очистке, в общем объеме сбрасываемых сточных вод | % | 0 | 0 | 80 | 100 |

Оптимизация технической структуры

обеспечить достаточные резервы мощностей на всех стадиях технологической цепочки ливневой канализации с учётом развития нового строительства и требований по надёжности и эффективности этих услуг;

формировать стратегию развития и модернизации системы ливневой канализации, исходя из требований стандартов качества, надёжности и эффективности.

Параметры надёжности и качества обслуживания

осуществить строительство ливневых очистных сооружений, реконструкцию и строительство сетей ливневой канализации;

снизить показатель отказов в сетях ливневой канализации;

снизить количество жалоб по работе ливневой канализации;

осуществить переход преимущественно на предупредительные ремонты и внедрение системы раннего оповещения о формировании чрезвычайных ситуаций;

снизить расходы на аварийно-восстановительные работы.

Параметры экономической эффективности

обеспечить привлечение долгосрочных внебюджетных инвестиций в размере, достаточном для решения сформулированных в данной программе задач;

возмещать капитальные затраты в модернизацию системы ливневой канализации в значительной мере за счёт снижения издержек в результате повышения энергетической и общеэкономической эффективности деятельности;

2.5.В системе электроснабжения:

Оптимизация технической структуры

обеспечить необходимую величину резервов мощностей и пространственного баланса спроса и предложения мощности.

Параметры энергетической эффективности

обеспечить снижение технических и коммерческих потерь электроэнергии в распределительных сетях низкого напряжения до 8 – 10%;

осуществить замену парка приборов учёта на класс точности 0,5 – 1,0;

осуществить разделение физических и коммерческих потерь;

расширить использование тарифов по зонам суток;

оптимизировать реактивные и активные потери на базе применения новых информационных технологий.

Параметры надёжности и качества обслуживания

обеспечить пропускную способность электрических сетей, достаточную для покрытия роста потребляемой мощности электробытовыми приборами домохозяйств по мере роста их благосостояния;

обеспечить необходимое резервирование мощности и электрические связи, гарантирующие бесперебойное снабжение населения электроэнергией;

обеспечить сокращение средней продолжительности одного отключения в соответствии с требованиями законодательства;

обеспечить безусловное соблюдение требуемых нормативными документами параметров качества электроэнергии и эксплуатации электроустановок;

обеспечить сроки подключения новых застройщиков со дня подачи заявления на технологическое присоединение с требованиями законодательства.

Параметры экономической эффективности

обеспечить привлечение долгосрочных внебюджетных инвестиций в размере, достаточном для решения сформулированных в данной Программе задач;

возместить капитальные затраты в модернизацию системы электроснабжения в значительной мере за счёт снижения издержек в результате повышения энергетической и общеэкономической эффективности деятельности;

обеспечить собираемость платежей за услуги электроснабжения на уровне не менее 95%.

2.6.В системе газоснабжения:

Оптимизация технической структуры

определение источников финансирования работ по газификации и способов привлечения финансовых ресурсов, создание и отработка инвестиционного механизма, обеспечивающего устойчивое развитие и работу газораспределительных систем при оптимальном соотношении различных источников финансирования. Обеспечить необходимую величину резервов мощностей и пространственного баланса спроса и предложения мощности;

оптимизировать в соответствии с новейшими достижениями техники технологическую структуру системы газоснабжения: число и производительность газораспределительных пунктов.

Параметры надёжности и качества обслуживания

обеспечить пропускную способность газовых сетей, достаточную для покрытия роста потребления газа домохозяйствами по мере роста их благосостояния;

обеспечить бесперебойное снабжение населения газом;

обеспечить доступность для потребителей к подключению услуги централизованного газоснабжения;

организация широкой пропаганды правил безопасности пользования газом в быту среди населения через сеть технических кабинетов, местную и многотиражную печать, радио и телевидение.

взаимоотношения с федеральными органами исполнительной власти с целью создания экономических, организационных и правовых условий, обеспечивающих эффективное функционирование системы газоснабжения.

планово-предупредительный ремонт газовых сетей и сооружений предприятий.

оптимальное развитие системы газоснабжения;

внедрение энергосберегающих технологий, оборудования и приборов;

реконструкции объектов газового хозяйства;

рациональное использование и учёт расхода и качества газа, внедрение вычислительных комплексов с автоматическими корректорами расхода;

техническое обслуживание, мониторинг, диагностика и ремонт систем газоснабжения;

создание информационной системы газораспределительных организаций;

программное и информационное обеспечение;

разработка стандартов, норм, правил и инструкций по вопросам газификации, газоснабжения и эксплуатации газовых хозяйств.

организация технического обслуживания газопроводов, сооружений на них, газового оборудования и приборов у потребителей газа.

Параметры экономической эффективности

обеспечить привлечение долгосрочных внебюджетных инвестиций в размере, достаточном для решения сформулированных в данной Программе задач;

возместить капитальные затраты в модернизацию системы газоснабжения в значительной мере за счёт снижения издержек в результате повышения энергетической и общеэкономической эффективности деятельности;

обеспечить собираемость платежей за услуги газоснабжения на уровне не менее 95%.

2.7.В системе утилизации, обезвреживания и захоронения ТКО:

Целевые показатели в системе утилизации, обезвреживания и захоронения ТКО приведены в таблице 2.7.1.

Таблица 2.7.1 – Целевые показатели в системе утилизации, обезвреживания и захоронения ТКО

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Базовый показатель, 2016 г. | Плановые показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 | 2020 | 2027 |
| 1 | Удельная величина отходов ТКО | кг/чел. | 395,9 | 393,5 | 392,7 | 469,7 |
| 2 | Отбор утильной фракции | % | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 3 | Уровень централизованного вывоза ТКО с территории городского округа |  |  |  |  |  |
| 3.1 | многоэтажный жилой фонд | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3.2 | малоэтажный жилой фонд | % | 60 | 65 | 90 | 100 |

РАЗДЕЛ 3. ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ И ПРОБЛЕМ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «УСИНСК»

Характеристика состояния и проблем в реализации энергоресурсосбережения и учета и сбора информации

В МО ГО «Усинск» разработаны и имеются в наличии:

Стратегия социально-экономического развития МО ГО «Усинск» до 2020 года;

Схема водоснабжения и водоотведения МО ГО «Усинск»;

Схема теплоснабжения МО ГО «Усинск» (Актуализированная редакция).

Эти программы и схемы являются основой для актуализации «Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования городского округа «Усинск» на перспективу до 2027 года». В этих программах и схемах содержатся сведения о предполагаемых мероприятиях по энергоресурсосбережению и повышению энергетической эффективности предприятий и организаций бюджетного уровня.

Оснащённость узлами учёта потребления ресурсов:

На 01.10.2017 оснащенность приборами учета в МО ГО «Усинск» составила:

общедомовыми приборами учёта:

тепловой энергии – 48 домов из 254, подлежащих оснащению (18,9%);

холодного водоснабжения – 164 дома из 274, подлежащих оснащению (59,9%);

горячего водоснабжения – 135 домов из 192, подлежащих оснащению (70,3%);

электрической энергии – 166 домов из 265, подлежащих оснащению (62,6%).

Уровень оснащенности приборами учета бюджетных учреждений: электрической энергии – 100%, горячей воды – 100%, холодной воды – 100%, тепловой энергии – 100%.

Выполнение программ по энергосбережению в части установки приборов учета энергетических ресурсов в бюджетных учреждениях завершено полностью.

Необходимо дальнейшее исполнение требований 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (с изменениями на 29 июля 2017 года)» в части установки общедомовых приборов учета, а также замены приборов учета в бюджетном секторе.

Характеристики состояния систем коммунальной инфраструктуры приведены в разделе 2 Тома 1.

Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих в системах теплоснабжения

В системе теплоснабжения города Усинск проблемы, влияющие на качество, надежность, безопасность, экономичность и эффективность выглядят следующим образом:

пар, поступающий по паропроводу снабжающий тепловой энергией потребителей города Усинска, а именно ЦТП-4, баню, больницу и химчистку обратно в ЦВК в виде конденсата не возвращается, а сбрасывается в дренаж (канализацию). Несмотря на то, что потребителей, получающих тепло в виде насыщенного пара не много, существует экономическая нецелесообразность в связи с отсутствием конденсатопровода;

заниженный температурный график тепловой сети 130-70оС со срезкой на 110 вместо 130-70оС. Вероятней всего данная проблема связана с высокой температурой обратного теплоносителя, возвращаемого в котельную. По данным ООО «Усинская ТК» в самый холодный период, при работе по температурному графику 130-70оС со срезкой на 110оС температура обратного теплоносителя достигает 81-820С, а по условиям безопасной эксплуатации сетевых насосов должна быть не более 850С. Из этого следует, что потребитель или квартальные тепловые сети не способны принять требуемое количество тепловой энергии и теплоноситель возвращается обратно с повышенной температурой в обратном трубопроводе в котельную.

для потребителей ТП2 микрорайон «Пионерный» города Усинска отсутствует горячее водоснабжение. В связи с этим имеются случаи водозабора из сети отопления на нужды горячего водоснабжения.

высокий износ отдельных единиц и элементов основного и вспомогательного оборудования системы;

высокий износ тепловых сетей (многие тепловые сети уложены 1975 году), при этом наибольший процент износа имеют тепловые сети, расположенные в пгт Парма;

низкая энергетическая эффективность системы теплоснабжения (разрегулировка тепловых сетей города);

низкая надёжность системы электроснабжения Усинского района, выражающаяся в частых нарушениях подачи электрической энергии на объекты жизнеобеспечения: от кратковременных провалов напряжения до полного прекращения подачи электроэнергии

Замена тепловых сетей производится по результатам гидравлических испытаний или по факту полной непригодности участка тепловой сети, когда транспортировка теплоносителя к потребителям невозможна;

В системе теплоснабжения в остальных населенных пунктах МО ГО «Усинск» проблемы, влияющие на качество, надежность, безопасность, экономичность и эффективность выглядят следующим образом:

имеются случаи водоразбора из сети отопления на нужды горячего водоснабжения в пгт Парма, с.Колва.

высокий износ тепловых сетей, при этом наибольший процент износа имеют тепловые сети, расположенные в пгт Парма;

применение сырой нефти в качестве технологического топлива на котельных в пгт Парма, с.Колва, с.Усть-Уса, пст.Усадор, неэкологично и затратно.

3.2.Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении населённых пунктов

Действующий поверхностный водозабор г.Усинска производительностью 80,4 тыс. м³/сут., запроектированный как временный и эксплуатируемый до настоящего времени имеет достаточную степень изношенности, а качество исходной воды поверхностного источника р.Уса очень зависит от сезонности и погодных условий, что усложняет работу не только водозаборных, но и водоочистных сооружений, ведет к перерасходу химических реагентов и нерентабельным капиталовложениям. Кроме того, выше по течению действует проложенный по дну р.Усы нефтепровод от разрабатываемых нефтяных месторождений, что не гарантирует экономической стабильности и защищенности источника водоснабжения города.

По санитарно – химическим показателям скважинная вода в сельских населенных пунктах не отвечает установленным нормативам по показателю «железо». Станций дополнительной очистки и обезжелезивания в данных населенных пунктах нет.

3.3.Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих в системах водоотведения

Централизованные системы водоотведения имеются только в городе Усинск (обслуживает ООО «Водоканал-Сервис») и в с.Усть-Уса (обслуживает ООО «Усинская ТК»). В этих населённых пунктах имеются канализационные очистные сооружения биологической очистки.

Технология, применяемая на канализационных очистных сооружениях г. Усинска, не предусматривает глубокую доочистку сточных вод от содержания тяжёлых металлов до норм ПДК в соответствии с требованиями к водоёмам рыбохозяйственной категории и механическое обезвоживание осадка. Очистные сооружения требуют реконструкции с целью модернизации технологической схемы очистки стоков и замены устаревшего оборудования, работающего без резерва. Также, большая часть насосного оборудования КНС эксплуатируется с момента пуска станций и требует замены. В ряде станций требуется замена трубопроводов, подверженных коррозией Износ канализационных сетей 80%.

В с.Усть-Уса требуется установка новых современных очистных сооружений.

3.4.Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих в системах электроснабжения

В энергосистеме городского округа Усинск имеются проблемы, требующие решения:

энергодефицит;

недостаточная пропускная способность по перетокам мощности в контрольных сечениях и отдельных элементах электрической сети;

недостаточные возможности по регулированию уровней напряжения.

3.5.Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих в системах газоснабжения

Сведений о существующих технических и технологических проблемах, возникающих в системе газоснабжения МО ГО «Усинск», не предоставлено.

3.6.Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих в системе утилизации, обезвреживания и захоронения ТКО

Основными проблемами и недостатками системы утилизации, обезвреживания и захоронения ТКО в МО ГО «Усинск» являются:

отсутствие утверждённых норм накопления твёрдых коммунальных отходов для населения и объектов социального значения;

отсутствие разработанной системы снижения объёма отходов, поступающих на захоронение (раздельный сбор, сортировка, вторичное использование);

образование несанкционированных свалок.

Для сокращения объёмов вывозимых на полигоны отходов предлагается организовать систему раздельного сбора отходов с учетом экономической целесообразности.

Для захоронения основной массы коммунальных и прочих малоопасных отходов предполагается использование существующего полигона.

Необходимо определение норм накопления твёрдых коммунальных отходов для многоквартирных домов, частных домовладений, а также предприятий и организаций социальной сферы.

Требуется реконструкция контейнерных площадок. Площадки под контейнерные площадки и бункеры-накопители должны иметь асфальтовое покрытие, быть ограждены зелёными насаждениями с высокой степенью фитонцидности, густой и плотной кроной, желательно без плодов и ягод. Возможно ограждение контейнерных площадок стальной плетёной одинарной сеткой из оцинкованной проволоки, позволяющей ограничить доступ посторонних лиц, животных и птиц, а также обеспечить сохранность контейнеров.

Необходимо организовать своевременный вывоз отходов от всех источников образований на полигон размещения и захоронения коммунальных отходов, проведение работ по рекультивации несанкционированных свалок, а также эколого – просветительскую работу среди населения в части обращения с отходами.

Поскольку ТКО содержат многие компоненты, которые с успехом могут использоваться в качестве вторичного сырья, предлагается организовать систему раздельного сбора твёрдых коммунальных отходов с учётом экономической целесообразности.

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНКА РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГО- И РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ ПО СБОРУ И УЧЕТУ ИНФОРМАЦИИ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В ЦЕЛЯХ ВЫЯВЛЕНИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

В МО ГО «Усинск» действует муниципальная программа «Строительство, обеспечение качественным, доступным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения МО ГО «Усинск» в 2014 – 2016 годах и на плановый период до 2020 года». Мероприятия по системам коммунальной инфраструктуры этой программы приведены в таблице 4.1.

Таблица 4.1. Мероприятия из муниципальной программа «Строительство, обеспечение качественным, доступным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения МО ГО «Усинск» в 2014 – 2016 годах и на плановый период до 2020 года», млн. руб.

| Наименование основного мероприятия | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| Замена проводов АС (устаревший неизолированный провод) уличного освещения на СИП (самонесущий, изолированный, нового поколения) на территории муниципального образования городского округа «Усинск» | - | 0,4 |
| Замена светильников на светодиодные по улицам города | 0,29 | 0,35 |
| Строительство и ремонт систем водоснабжения с обустройством зон санитарной зоны | 4,5 | 4,3 |
| Содержание объектов систем коммунальной инфраструктуры | 4,1 | 3,6 |
| Расходы за счет субвенции на возмещение убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления | 40,4 | 42,21 |

Основными задачами Программы по повышению энергосбережения и энергетической эффективности работы систем коммунальной инфраструктуры, являются:

совершенствование системы учёта потребляемых ресурсов;

внедрение энергоэффективных устройств.

Выполнение мероприятий, предусмотренных Программой, приведет к повышению энергосбережения и энергетической эффективности работы систем коммунальной инфраструктуры.

Перечень мероприятий в области энерго- и ресурсосбережения, а также мероприятия по сбору и учету информации об использовании энергетических ресурсов представлены в разделе 4 Тома 1.

Степень реализации мероприятий оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М,

где: СРм – степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Фактическое значение показателя степени реализации мероприятий возможно оценить только по истечению отчетного года после выполненных мероприятий в полном объеме.

Инвестиционные проекты, включенные в Программу, могут быть реализованы в следующих формах:

–	проекты, реализуемые действующими организациями;

–	проекты, выставленные на конкурс, для привлечения сторонних инвесторов (в том числе организации, индивидуальные предприниматели, по договору коммерческой концессии (подрядные организации, определенные на конкурсной основе);

–	проекты, для реализации которых создаются организации с участием МО ГО «Усинск»;

–	проекты, для реализации которых создаются организации с участием действующих ресурсоснабжающих организаций.

Основной формой реализации программы является разработка инвестиционных программ организаций коммунального комплекса (водоснабжения, водоотведения, утилизации (захоронения) ТКО), организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере энергоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения.

Особенности принятия инвестиционных программ организаций коммунального комплекса

Инвестиционная программа организации коммунального комплекса по развитию системы коммунальной инфраструктуры - определяемая органами местного самоуправления для организации коммунального комплекса программа финансирования строительства и (или) модернизации системы коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) коммунальных отходов, в целях реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (далее также - инвестиционная программа).

Инвестиционные программы организаций коммунального комплекса утверждаются органами местного самоуправления.

Согласно требованиям Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» на основании программы комплексного развития инженерной инфраструктуры органы местного самоуправления разрабатывают технические задания на разработку инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, на основании которых организации разрабатывают инвестиционные программы и определяют финансовые потребности на их реализацию.

Источниками покрытия финансовых потребностей инвестиционных программ являются надбавки к тарифам для потребителей и плата за подключение к сетям инженерной инфраструктуры. Предложения о размере надбавки к ценам (тарифам) для потребителей и соответствующей надбавке к тарифам на товары и услуги организации коммунального комплекса, а также предложения о размерах тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры и тарифа организации коммунального комплекса на подключение подготавливает орган регулирования.

Особенности принятия инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения

Инвестиционная программа организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, – программа финансирования мероприятий организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, по строительству, капитальному ремонту, реконструкции и (или) модернизации источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей в целях развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения, подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения.

Инвестиционные программы организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, согласно требованиям Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» утверждаются органами государственной власти субъектов РФ по согласованию с органами местного самоуправления.

Правила согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, утверждает Правительство Российской Федерации.

Источниками покрытия финансовых потребностей инвестиционных программ организаций - производителей товаров и услуг в сфере теплоснабжения определяются согласно Правилам, утвержденным постановлением Правительства РФ от 23.07.2007 № 464 «Об утверждении правил финансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса – производителей товаров и услуг в сфере теплоснабжения».

Особенности принятия инвестиционных программ субъектов электроэнергетики

Инвестиционная программа субъектов электроэнергетики – совокупность всех намечаемых к реализации или реализуемых субъектом электроэнергетики инвестиционных проектов.

Правительство РФ в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» устанавливает критерии отнесения субъектов электроэнергетики к числу субъектов, инвестиционные программы которых (включая определение источников их финансирования) утверждаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти и (или) органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, и порядок утверждения (в том числе порядок согласования с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации) инвестиционных программ и осуществления контроля за реализацией таких программ.

Правила утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство, и сетевых организаций утверждены Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 977.

Источниками покрытия финансовых потребностей инвестиционных программ субъектов электроэнергетики являются инвестиционные ресурсы, включаемые в регулируемые тарифы.

Особенности принятия программ газификации муниципальных образований и специальных надбавок к тарифам организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере газоснабжения

В целях дальнейшего развития газификации регионов и в соответствии со статьей 17 Федерального закона от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» Правительство Российской Федерации постановлением от 03.05.2001  № 335 «О порядке установления специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями для финансирования программ газификации» установило, что в тарифы на транспортировку газа по газораспределительным сетям могут включаться, по согласованию с газораспределительными организациями, специальные надбавки, предназначенные для финансирования программ газификации, утверждаемых органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

Программы газификации – это комплекс мероприятий и деятельность, направленные на осуществление перевода потенциальных потребителей на использование природного газа и поддержание надежного и безопасного газоснабжения существующих потребителей.

Средства, привлекаемые за счет специальных надбавок, направляются на финансирование газификации жилищно-коммунального хозяйства, предусмотренной указанными программами.

Размер специальных надбавок определяется органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации по методике, утверждаемой Федеральной службой по тарифам.

Специальные надбавки включаются в тарифы на транспортировку газа по газораспределительным сетям, установленные для соответствующей газораспределительной организации.

Методика определения размера специальных надбавок к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям для финансирования программ газификации разработана во исполнение Федерального закона от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», постановления Правительства Российской Федерации от 03.05.2001 № 335 «О порядке установления специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями для финансирования программ газификации» и утверждена приказом ФСТ от 18.11.2008 № 264-э/5.

Источники и объемы инвестиций по проектам

Источники финансирования инвестиций по проектам Программы включают:

а)	внебюджетные источники:

–	плата (тарифы) на подключение вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости к системам коммунальной инфраструктуры и тарифов организации коммунального комплекса на подключение;

–	надбавки к ценам (тарифам) для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса и надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса;

–	привлеченные средства (кредиты);

–	средства организаций и других инвесторов (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов);

б)	бюджетные средства:

–	федеральный бюджет;

–	республиканский бюджет;

–	местный бюджет.

Совокупные финансовые потребности для реализации проектов на период реализации Программы составляют 1013,18 млн. руб., в том числе по источникам:

надбавка к тарифу – 649,01 млн. руб.;

бюджетные средства – 9,47 млн. руб.;

из различных источников – 354,7 млн. руб.

Объемы финансирования по проектам Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при формировании проекта бюджета на соответствующий год исходя из возможностей местного и республиканского бюджетов и степени реализации мероприятий.

Финансовое обеспечение программных инвестиционных проектов за счет средств бюджетов всех уровней осуществляется на основании нормативных правовых актов Республики Коми, МО ГО «Усинск», утверждающих бюджет.

Предоставление субсидий из республиканского бюджета осуществляется в соответствии с Правилами предоставления из республиканского бюджета субсидий бюджетам муниципальных образований Республики Коми, утверждаемыми Правительством Республики Коми.

Финансирование Программы осуществляется за счет средств предприятий и местного бюджета при условии выделения субсидий из республиканского бюджета на реализацию программных мероприятий.

Общий объём финансирования программных мероприятий за период 2017-2027 гг. составляет 1013,18 млн. руб., из них:

системы теплоснабжения – 169,92 млн. руб.;

системы водоснабжения – 212,99 млн. руб.;

системы водоотведения – 407,73 млн. руб.;

системы ливневой канализации – 0,00 млн. руб.;

системы газоснабжения – 32,25 млн. руб.;

системы электроснабжения – 25,3 млн. руб.;

системы обращения с отходами – 164,99 млн. руб.

РАЗДЕЛ 5. ОБОСНОВАНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «УСИНСК»

Удельные расходы по потреблению коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг.

Охват потребителей услугами используется для оценки качества работы систем жизнеобеспечения.

Уровень использования производственных мощностей, обеспеченность приборами учета характеризуют сбалансированность систем.

Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным ГОСТам, эпидемиологическим нормам и правилам.

Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность МО ГО «Усинск» без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.

Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры характеризуется обратной величиной – интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например, на 1 км инженерных сетей); износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов.

Ресурсная эффективность определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии, удельный расход топлива.

Реализация мероприятий по системе электроснабжения позволит достичь следующего эффекта:

обеспечение бесперебойного электроснабжения;

повышение качества и надежности электроснабжения;

обеспечение резерва мощности, необходимого для электроснабжения районов, планируемых к застройке.

Результатами реализации мероприятий по системе теплоснабжения МО ГО «Усинск» являются:

обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе теплоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности;

повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов теплоснабжения за счет уменьшения количества функциональных отказов до рациональных значений;

улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе теплоснабжения;

повышение ресурсной эффективности предоставления услуг теплоснабжения.

Результатами реализации мероприятий по развитию систем водоснабжения МО ГО «Усинск» являются:

обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя;

улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоснабжения;

обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности;

экономия водных ресурсов и электроэнергии.

Результатами реализации мероприятий по развитию систем водоотведения МО ГО «Усинск» являются:

обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоотведения при гарантированном объеме заявленной мощности;

повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов водоотведения;

уменьшение техногенного воздействия на среду обитания;

улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоотведения.

Реализация программных мероприятий по системе газоснабжения МО ГО «Усинск» позволит достичь следующего эффекта:

обеспечение надежности и бесперебойности газоснабжения.

Целевые показатели реализации Программы приведены в таблице 5.1.

Таблица 5.1 – Целевые показатели реализации Программы МО ГО «Усинск»

| Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Фактическое значение | Значение индикатора по годам реализации Программы | Целевое значение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Система электроснабжения |
| Доступность для потребителей |
| Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к электроснабжению | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля расходов на оплату услуг электроснабжения в совокупном доходе населения | % | 0,42 | 0,36 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,3 |
| Индекс нового строительства сетей | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Спрос на услуги электроснабжения |
| Потребление электрической энергии | млн кВт×ч | 1303,35 | 1300,0 | 1326,0 | 1352,5 | 1379,6 | 1407,2 | 1435,3 | 1464,0 | 1493,3 | 1523,2 | 1553,6 | 1584,7 | 1616,4 |
| Присоединенная нагрузка | тыс. кВт | 250 | 250 | 250,1 | 250,2 | 250,3 | 250,4 | 250,5 | 250,7 | 250,9 | 251 | 251,2 | 251,4 | 251,6 |
| Величина новых нагрузок | тыс. кВт | 0 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Уровень использования производственных мощностей | % | 28 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,1 | 28,1 | 28,1 | 28,1 | 28,1 | 28,2 | 28,2 |
| Охват потребителей приборами учета |
| Доля объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД – с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме электрической энергии, потребляемой на территории муниципального образования (далее – МО) | % | 62,6 | 62,6 | 62,6 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 82 | 95 | 95 | 100 |
| Доля объемов электрической энергии, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой МКД | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля объемом электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Надежность обслуживания систем электроснабжения |
| Аварийность системы электроснабжения (количество аварий и повреждений на | ед./км | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Перебои в снабжении потребителей | час/чел. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | час./день | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Износ коммунальных систем | % | 86 | 86 | 84 | 82 | 80,4 | 80,1 | 79,8 | 79,5 | 79,2 | 78,9 | 78,6 | 78,3 | 78,3 |
| Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 |
| Доля ежегодно заменяемых сетей | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Уровень потерь электрической энергии | % | 3,918 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Повышение эффективности работы систем электроснабжения |
| Численность работающих на 1000 обслуживаемых жителей | чел. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Фондообеспеченность системы электроснабжения | руб./чел. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Эффективность потребления электрической энергии |
| Удельное электропотребление населения | кВт×ч/чел./мес. | 180,1 | 197 | 187,7 | 187,7 | 187,7 | 187,7 | 187,7 | 187,7 | 187,7 | 187,7 | 187,7 | 187,7 | 187,7 |
| Воздействие на окружающую среду |
| Объем выбросов | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| Система теплоснабжения |
| Доступность для потребителей |
| Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к теплоснабжению | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля расходов на оплату услуг теплоснабжения в совокупном доходе населения | % | 3,03 | 3,2 | 3,05 | 3,2 | 3,29 | 3,29 | 3,3 | 3,29 | 3,29 | 3,28 | 3,28 | 3,28 | 3,28 |
| Индекс нового строительства сетей | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Показатели спроса на услуги теплоснабжения |
| Потребление тепловой энергии | тыс. Гкал | 522,7 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 217 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 |
| Величина новых нагрузок | Гкал/ч | -12 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Уровень использования производственных мощностей | % | 54 | 53,5 | 53,5 | 53,5 | 53,5 | 53,5 | 53,5 | 53,5 | 53,5 | 53,5 | 53,5 | 53,5 | 53,5 |
| Показатели качества поставляемых услуг |
| Соответствие качества услуг теплоснабжения установленным требованиям | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100,0 |
| Охват потребителей приборами учета |
| Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД – с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме тепловой энергии, потребляемой на территории муниципального образования | % | 18,9 | 18,9 | 20 | 22 | 25 | 30 | 33,3 | 35 | 45 | 60 | 80 | 100 | 100 |
| Доля объемов тепловой энергии, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой МКД | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля объемом тепловой энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Надежность обслуживания систем теплоснабжения |
| Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год | ед./км | 0,106 | 0,112 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 |
| Износ коммунальных систем | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | 19,420 | 17,391 | 16,871 | 16,351 | 15,831 | 15,311 | 14,792 | 14,272 | 13,752 | 13,232 | 12,712 | 12,192 | 12,192 |
| Доля ежегодно заменяемых сетей | % | 2,4 | 3,8 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Уровень потерь и неучтенных расходов тепловой энергии | % | 18,5 | 18,6 | 18,5 | 18,5 | 18,4 | 18,4 | 18,3 | 18,3 | 18,2 | 18,2 | 18,1 | 18,0 | 18,0 |
| Ресурсная эффективность теплоснабжения |
| Удельный расход электроэнергии | кВт×ч/Гкал | 39,97 | 39,68 | 39,51 | 39,51 | 39,51 | 39,51 | 39,51 | 39,51 | 39,51 | 39,51 | 39,51 | 39,51 | 39,51 |
| Удельный расход топлива | кг у.т./Гкал | 172,22 | 176,48 | 176,42 | 176,42 | 176,27 | 176,27 | 176,27 | 176,27 | 176,27 | 176,27 | 176,27 | 176,27 | 176,27 |
| Удельный расход воды | м3/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Численность работающих на 1000 обслуживаемых жителей | чел. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Эффективность потребления тепловой энергии |
| Удельное теплопотребление населением (усреднённое) | Гкал/м2 | 0,262 | 0,262 | 0,262 | 0,261 | 0,259 | 0,256 | 0,254 | 0,252 | 0,248 | 0,246 | 0,245 | 0,244 | 0,243 |
| Воздействие на окружающую среду |
| Объем выбросов |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Система водоснабжения |
| Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами) |
| Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | час./день | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 |
| Коэффициент потерь | % | 6,09 | 5,40 | 4,61 | 4,62 | 4,12 | 3,63 | 3,10 | 2,54 | 2,08 | 1,61 | 1,62 | 1,63 | 1,63 |
| Уровень потерь | тыс. м3/км | 6,23 | 5,33 | 5,33 | 5,11 | 4,48 | 3,86 | 3,24 | 2,62 | 2,11 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 |
| Индекс замены оборудования | % | 1,4 | 1,7 | 0,0 | 6,1 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 13,6 | 13,6 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Удельный вес сетей, нуждающихся в замене | % | 80,9 | 85,1 | 89,6 | 91,1 | 86,6 | 71,4 | 56,3 | 41,1 | 26,0 | 13,8 | 1,7 | 1,7 | 1,73 |
| Сбалансированность системы водоснабжения |
| Уровень загрузки производственных мощностей | % | 53,0 | 51,5 | 60,8 | 57,9 | 57,5 | 56,6 | 55,9 | 55,3 | 54,8 | 54,1 | 53,6 | 53,1 | 53,1 |
| Обеспеченность МКД приборами учета | % | 59,9 | 59,9 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 96 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Доступность товаров и услуг для потребителей |
| Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения | % | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Удельное водопотребление | м3/чел. в год | 53,99 | 55,98 | 92,29 | 86,54 | 87,47 | 87,33 | 87,43 | 87,45 | 87,44 | 87,37 | 87,48 | 87,44 | 87,4 |
| Эффективность деятельности |
| Эффективность использования энергии (энергоемкость производства) | кВт×ч/м3 | 0,9 | 0,96 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,72 | 0,72 |
| Производительность труда | тыс.м3/чел. | 126,8 | 125,9 | 148,5 | 142,1 | 140,5 | 138,3 | 136,6 | 135,2 | 133,8 | 132,1 | 131,0 | 129,8 | 129,84 |
| Система водоотведения и очистки сточных вод |
| Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами и услугами |
| Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | час./день | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Индекс замены оборудования | % | 0,2 | 0 | 0 | 14,1 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 9,5 | 0 | 0 |  |
| Удельный вес сетей, нуждающихся в замене | % | 76,7 | 80,8 | 85 | 86,9 | 74,7 | 61,3 | 48 | 34,6 | 21,3 | 7,9 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Сбалансированность систем водоотведения и очистки сточных вод |
| Уровень загрузки производственных мощностей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| канализационных насосных станций | % | 22,1 | 21,0 | 20,9 | 20,6 | 20,4 | 20,2 | 20,1 | 20,1 | 20,0 | 19,9 | 19,9 | 19,9 | 19,9 |
| канализационных очистных сооружений | % | 22,1 | 21,0 | 20,9 | 20,6 | 20,4 | 20,2 | 20,1 | 20,1 | 20,0 | 19,9 | 19,9 | 19,9 | 19,9 |
| Доступность товаров и услуг для потребителей |
| Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения | % | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,1 |
| Удельное водоотведение | м3/чел. в год | 86,37 | 88,97 | 87,52 | 87,25 | 87,37 | 87,34 | 87,42 | 87,45 | 87,44 | 87,37 | 87,48 | 87,44 | 87,44 |
| Эффективность деятельности |
| Эффективность использования энергии (энергоемкость производства) | кВт×ч/м3 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Производительность труда | тыс. м3/чел. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Система газоснабжения |
| Доступность для потребителей |
| Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к централизованному газоснабжению | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля расходов на оплату услуг газоснабжения в совокупном доходе населения | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Индекс нового строительства сетей | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16,6 | 14,2 | 14,2 |
| Спрос на услуги газоснабжения |
| Потребление попутного нефтяного/отбензиненного газа | тыс. м3/год | 8 384,6 | 8 400 | 8 400 | 8 400 | 8 400 | 8 400 | 8 400 | 8 400 | 8 400 | 8 400 | 8 400 | 8 400 | 8 400 |
| Присоединенная нагрузка | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Величина новых нагрузок | м3/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Уровень использования производственных мощностей | % | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 99,7 |
| Охват потребителей приборами учета |
| Доля объемов попутного нефтяного/отбензиненного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля объемов попутного нефтяного/отбензиненного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных приборов учета | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Надежность обслуживания систем газоснабжения |
| Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год | ед./км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Износ коммунальных систем | % | 80 | 80 | 77,2 | 74,4 | 71,6 | 68,8 | 66 | 63,2 | 60,4 | 57,6 | 54,8 | 52 | 49,2 |
| Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | 37 | 37 | 35,7 | 34,4 | 33,1 | 31,8 | 30,5 | 29,2 | 27,9 | 26,6 | 25,3 | 24,1 | 22,8 |
| Доля ежегодно заменяемых сетей | % | 0 | 0,0 | 3,5 | 3,6 | 3,8 | 3,9 | 4,1 | 4,2 | 4,4 | 4,6 | 4,9 | 5,1 | 5,4 |
| Ресурсная эффективность газоснабжения |
| Уровень потерь и неучтенных расходов газа | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Эффективность потребления газа |
| Удельное потребление газа | м3/чел./мес. | 6,7 | 6,9 | 6,8 | 6,6 | 6,5 | 6,4 | 6,2 | 6,1 | 6,0 | 5,9 | 5,8 | 5,6 | 5,5 |
| Воздействие на окружающую среду |
| Объем выбросов | т | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Система обращения с отходами |
| Доступность для потребителей |
| Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения | % | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Показатели спроса на услуги |
| Объем утилизируемых (захороняемых) твердых коммунальных отходов от всех потребителей МО ГО «Усинск» | тыс. м3 | 1580 | 1627,4 | 1676,2 | 1726,5 | 1778,3 | 1831,7 | 1886,6 | 1943,2 | 2001,5 | 2061,5 | 2123,4 | 2187,1 | 2252,7 |
| Объем утилизируемых (захороняемых) твердых коммунальных отходов от населения | тыс. м3 | 1106 | 1139,2 | 1173,4 | 1208,6 | 1244,8 | 1282,2 | 1320,6 | 1360,2 | 1401,0 | 1443,1 | 1486,4 | 1531,0 | 1576,9 |
| Коэффициент заполняемости полигона | % |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Показатели надежности системы |
| Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | час./день | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 |
| Коэффициент защищенности объектов от пожаров | час/день | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Коэффициент защищенности объектов от пожаров | ед. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
| Индекс замены оборудования | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 33,3 | 25,0 | 20,0 | 16,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Качество производимых товаров (оказываемых услуг) |
| Наличие контроля качества товаров и услуг | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Воздействие на окружающую среду |
| Соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам эксплуатации объектов, используемых для утилизации (захоронения) ТКО | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Доля отходов, размещаемых на свалках, полигонах в общем объеме образования отходов | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Доля отходов, направляемых на использование и обезвреживание, в общем объеме образования отходов | % |  |  |  |  | 30,2 | 33,0 | 35,0 | 37,0 | 38,0 | 39,0 | 40,0 | 45,0 | 45,0 |
| Доля восстановленных земель, подвергшихся загрязнению в связи с размещением площадок временного размещения отходов, от их общего объема | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Ресурсная эффективность утилизации ТКО |
| Доля отходов, используемых в качестве вторичного сырья в общем объеме образования отходов | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 |

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В ОТНОШЕНИИ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «УСИНСК»

Перечень инвестиционных проектов в отношении соответствующей системы коммунальной инфраструктуры (со ссылками на схемы и программы развития единой национальной (общероссийской) электрической сети на долгосрочный период, генеральную схему размещения объектов электроэнергетики, федеральную программу газификации, соответствующие межрегиональные, региональные программы газификации, схемы теплоснабжения, схемы водоснабжения и водоотведения, программы по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов, программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, инвестиционные программы организаций, осуществляющих электро-, газо-, тепло-, водоснабжение и водоотведение, и организаций, оказывающих услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов) (далее – инвестиционные проекты) МО ГО «Усинск» приведён в разделе 4 Тома 1.

РАЗДЕЛ 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

Система организации реализации инвестиционных проектов, отраженных в Программе, включает в себя организационную схему вариантов реализации проектов, в том числе этапы согласования и утверждения инвестиционных проектов, выбор способа их реализации, проведение муниципальных конкурсных процедур, алгоритм мониторинга реализации проектов, оценку достижения соответствующих целевых индикаторов.

Основным принципом организации реализации проектов является сбалансированность интересов органов государственных власти Республики Коми, органов местного самоуправления МО ГО «Усинск», предприятий и организаций различных форм собственности, принимающих участие в реализации проектов Программы.

Общий контроль за организацией реализации проектов осуществляет исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления МО ГО «Усинск» – администрация МО ГО «Усинск».

При реализации мероприятий Программы назначаются координаторы Программы, обеспечивающее общее управление реализацией конкретных мероприятий Программы. Координаторы Программы несут ответственность за своевременность и эффективность действий по реализации программных мероприятий, а также за достижение утвержденных значений целевых показателей эффективности развития систем коммунальной инфраструктуры МО ГО «Усинск».

Состав, предлагаемых к реализации в Программе проектов включает в себя:

проекты, реализуемые действующими на территории организациями, в том числе регулируемыми;

проекты, выставляемые на конкурс для привлечения сторонних инвесторов.

Основные достоинства и недостатки вариантов реализации проектов представлены в таблице 7.1.

Таблица 7.1 – Достоинства и недостатки вариантов реализации проектов

| Виды проектов | Источник финансирования | Достоинства / Недостатки |
| --- | --- | --- |
| Проекты, реализуемые действующими на территории организациями (за счет инвестиционных средств, в рамках программного развития территории) | Частные инвестиции, в том числе концессионная схема | Наиболее эффективная форма реализации проекта. Затраты и экономический эффект сосредоточены в рамках инвестора |
| Проекты, реализуемые действующими на территории регулируемыми организациями (в рамках заявок на технологическое присоединение к системам коммунальной инфраструктуры) | 1) Наличие технической возможности подключения – плата заявителя. 2) Наличие технической возможности подключения с выпадающими доходами - инвестиционная программа за счет всего круга потребителей коммунального ресурса. 3) Отсутствие технической возможности подключения – индивидуальный проект – плата заявителя | Наличие выпадающих доходов – длительный цикл возмещения регулируемой организацией затраченных средств (1-2 года), в частности в отношении «льготной категории» заявителей |
| Проекты, реализуемые действующими на территории организациями (за счет бюджетных средств в рамках программного развития территории) | Бюджетные средства (муниципальные и государственные финансы) | Прямые затраты бюджетной системы за счет полного круга налогоплательщиков с отложенным социальным и экономическим эффектами (увеличение поступления от вновь созданных мощностей) |

Проекты, финансирование которых осуществляется за счет муниципальных целевых бюджетных средств, подлежат ежегодному включению в состав расходной части бюджета города Усинска. Проекты, финансирование которых осуществляется за счет государственных целевых бюджетных средств, подлежат ежегодному включению в состав расходной части бюджета соответствующего уровня, а также бюджета города Усинска при условии реализации проекта в форме субвенций и субсидий от бюджета вышестоящего уровня. Определение исполнителя проекта осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Проекты, реализуемые за счет привлекаемых частных инвестиционных средств, в рамках программного развития территории города Усинска, реализуется на основании действующей нормативно-правовой базы города Усинска в сфере инвестиционной деятельности.

Проекты действующих регулируемых организаций, в рамках заявлений на технологическое присоединение к системам коммунальной инфраструктуры, при наличии технической возможности подключения, реализуются на основе заключаемых договоров на технологическое присоединение в установленные законодательством сроки в размере установленной платы за технологическое присоединение в отношении неограниченного круга лиц. Выпадающие доходы от реализации мероприятий по технологическому присоединению подлежат включению в инвестиционные программы регулируемых организаций на очередной период регулирования в соответствии со сроками рассмотрения таких программ. Внутрихозяйственными источниками финансирования данных мероприятий являются: амортизация, прибыль после уплаты налогов, внешние займы.

Проекты действующих регулируемых организаций, в рамках заявлений на технологическое присоединение к системам коммунальной инфраструктуры, при отсутствии технической возможности подключения, реализуются на основе заключаемых договоров на технологическое присоединение в установленные законодательством сроки в размере установленной платы за технологическое присоединение в отношении индивидуального проекта, включающего мероприятия по реконструкции, модернизации строительству, обеспечивающие техническую возможность подключения к действующей системе коммунальной инфраструктуры.

Порядок согласования и утверждения инвестиционных программ регулируемых организаций определяется следующими нормативно-правовыми актами:

Постановлением Правительства РФ от 05.05.2014 № 410 «О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ»;

Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»;

Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики».

Постановлением Правительства РФ от 16.05.2016 № 424 «Об утверждении порядка разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных и производственных программ в области обращения с твердыми коммунальными отходами, в том числе порядка определения плановых и фактических значений показателей эффективности объектов, используемых для обработки, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов».

Исполнение обязательств регулируемыми организациями по заключаемым договорам на технологическое присоединение осуществляется в рамках хозяйственного или подрядного способа в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

РАЗДЕЛ 8. ОБОСНОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В КАЧЕСТВЕ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ТАРИФОВ, ПЛАТЫ ЗА ПОДКЛЮЧЕНИЕ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ) ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА К СИСТЕМАМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «УСИНСК»

В качестве основных источников финансирования инвестиционных проектов выступают: амортизация и прибыль в составе необходимой валовой выручки, плата за подключение к инженерным сетям, заемные средства, целевые бюджетные средства, а также средства частных инвесторов.

Возможный объем финансирования инвестиционных проектов за счет амортизации и прибыли определяется предельным уровнем тарифов организаций коммунального комплекса, а также мероприятиями по переоценке основных фондов. Финансирование инвестиционных проектов по подключению к инженерным сетям в рамках индивидуальных проектов покрывается платой за подключение, в отношении «льготной категории потребителей» – за счет включения выпадающих доходов в состав необходимой валовой выручки на последующие периоды регулирования в части непокрываемой «льготной» платой.

Сценарными условиями и основными параметрами прогноза социально-экономического развития РФ на 2017 год и плановый период 2018-2019 годы определены размеры индексации стоимости коммунальных услуг (включает два фактора – тарифы и объемы коммунальных услуг): 2017 год – 1,044, 2018 год – 1,046, 2019 год – 1,042. Технико-экономическими параметрами Программы допускается соответствующий рост тарифов на коммунальные услуги для населения по данным периодам с дальнейшей экстраполяцией их роста до 2027 годы в размере – 1,042 ежегодно. К основным тарифным составляющим, являющимся одновременно источниками финансирования инвестиционных проектов Программы, относится амортизация и прибыль регулируемых организаций. При увеличении тарифов на коммунальные услуги в пределах вышеуказанных темпов допустим рост текущих размеров амортизации и прибыли регулируемых организаций соответствующим образом.

Оценка минимального объема бюджетных средств, возможных к направлению на финансирование развития систем коммунальной инфраструктуры, проведена от текущего уровня (2017 год) финансирования мероприятий по созданию условий для развития коммунального хозяйства и повышения качества коммунальных услуг в МО ГО «Усинск».

Оценка минимальной величины расходов бюджета МО ГО «Усинск», направляемых на развитие систем коммунальных инфраструктуры по итогам 2017 года, приведена в таблице 8.1.

Таблица 8.1 – Оценка минимальной величины расходов бюджета МО ГО «Усинск», направляемых на развитие систем коммунальной инфраструктуры

| № п/п | Наименование коммунальной системы/организации | Ед. изм. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бюджетные средства МО ГО «Усинск», направляемые на реализацию инвестиционных мероприятий в сфере коммунального хозяйства | млн. руб. | 0,79 | 6,18 | 1,25 | 1,25 | - | - | - | - | - | - | - |

Источники финансирования инвестиционных проектов в системе коммунальной инфраструктуры МО ГО «Усинск» приведены в таблице 8.2.

Таблица 8.2 – Источники финансирования инвестиционных проектов в системе коммунальной инфраструктуры МО ГО «Усинск», млн. руб. (с НДС)

| Наименование источника финансирования | Всего | в том числе по периодам |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| ИТОГО ПО ВСЕМ СИСТЕМАМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ | 1 013,18 | 44,7 | 95,87 | 232,34 | 166,1 | 105,08 | 78,88 | 243,90 | 46,40 | - | - | - |
| в том числе по источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -надбавка к тарифу | 649,01 | 43,00 | 32,31 | 34,27 | 103,88 | 70,87 | 77,38 | 242,40 | 44,90 | - | - | - |
| -бюджетные средства | 9,47 | 0,79 | 6,18 | 1,25 | 1,25 | - | - | - | - | - | - | - |
| -из различных источников | 354,7 | - | 58,29 | 196,82 | 60,88 | 34,21 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | - | - | - |

РАЗДЕЛ 9. РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ СОВОКУПНОГО ПЛАТЕЖА ГРАЖДАН ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ НА СООТВЕТСТВИЕ КРИТЕРИЯМ ДОСТУПНОСТИ

Анализ платежеспособной возможности потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса осуществляется на основании следующих нормативных документов:

Постановление Правительства РФ от 29.08.2005 № 541 «О федеральных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг».

Приказ Госстроя РФ от 17.01.2002 № 10 «Об утверждении Методических рекомендаций по формированию системы показателей оценки перехода к полной оплате ЖКУ населением муниципальных образований субъектов РФ».

Анализ платежеспособности потребителей основан на сопоставлении фактической (ожидаемой) и предельной платежеспособной возможности населения.

Фактическая (ожидаемая) величина платежей граждан за ЖКУ определяется согласно фактически утвержденным ценам (тарифам) на жилищно-коммунальные услуги и уровню оплаты ЖКУ населением в расчете на 1 м2 общей площади.

Предельная величина платежей граждан за ЖКУ на 1 м2 общей площади жилья в зависимости от среднедушевого дохода населения определяется по следующей формуле:

Д х 22

П пред. = ---------------- ,

100 х 20

где:

Д – среднедушевой доход населения, руб. на 1 чел. в месяц;

20 – установленный федеральный стандарт социальной нормы площади жилья на 1 чел., м2;

22 – федеральный стандарт максимально допустимой доли собственных расходов граждан на оплату жилья и коммунальных услуг в совокупном семейном доходе, %.

Расчет платежеспособной возможности населения в МО ГО «Усинск» с подведомственной территорией в 2017 году, представлен в таблице 9.1.

Таблица 9.1 – Расчет предельной величины платежей населения в МО ГО «Усинск»

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2017 г. | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Максимально допустимая доля собственных расходов граждан на оплату жилья и коммунальных услуг | % | 22 | Приказ Госстроя РФ от 17.01.2002 № 10 «Об утверждении Методических рекомендаций по формированию системы показателей оценки перехода к полной оплате ЖКУ населением муниципальных образований субъектов РФ» |
| 2 | Социальная норма площади | м2 | 20 | Постановление администрации муниципального образования городского округа "Усинск" от 02.12.2009 N 1770 Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования городского округа "Усинск" |
| 3 | Среднедушевые доходы населения в месяц | руб. | 31 527 | Фактическое значение |
| 4 | Расчетная предельная величина платежа за ЖКУ на 1 м2 в месяц | руб./м2 | 472,8 | Приказ Госстроя РФ от 17.01.2002 № 10 «Об утверждении Методических рекомендаций по формированию системы показателей оценки перехода к полной оплате ЖКУ населением муниципальных образований субъектов РФ» |

Региональный стандарт предельной стоимости предоставляемых ЖКУ на 1 м2 общей площади жилья в месяц по МО ГО «Усинск» установлен на основе регионального стандарта стоимости ЖКУ на одного члена семьи из трех человек и регионального стандарта нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг для одного члена семьи, состоящей из трех человек, – 20 м2.

Постановлением Правительства Республики Коми от 26 июня 2017 года № 337 установлен региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг для нанимателей жилых помещений по МО ГО «Усинск» в размере 194,35 руб./м2.

Уровень платежей граждан МО ГО «Усинск» за 2017 год с утвержденными стандартами предельной стоимости предоставляемых услуг представлен в таблице 9.2.

Таблица 9.2 – Уровень платежей граждан МО ГО «Усинск» в 2017 г., руб. на 1 м2 общей площади жилья в месяц

| Наименование показателя | 2017 г.. |
| --- | --- |
| Фактическая величина платежей граждан | 171 |
| Предельная величина платежей граждан | 472,8 |
| Федеральный стандарт предельной стоимости предоставляемых услуг | 163,3 |
| Региональный стандарт предельной стоимости предоставляемых услуг | 194,35 |

При сложившемся среднедушевом доходе населения фактическая величина платежей граждан по итогам 2016 г. не превышает предельного уровня платежей и составляет 43% от данной величины.

Фактическая величина платежей граждан в 2017 году на 4,7% выше федерального стандарта предельной стоимости предоставляемых услуг и на 12% ниже регионального стандарта предельной стоимости предоставляемых услуг.

РАЗДЕЛ 10. ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РАСХОДЫ БЮДЖЕТОВ ВСЕХ УРОВНЕЙ НА ОКАЗАНИЕ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН СУБСИДИЙ НА ОПЛАТУ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

В соответствии со ст.159 Жилищного кодекса РФ гражданам предоставляются субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в случае если их расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, рассчитанные исходя из размера регионального стандарта нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий, и размера регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг, превышают величину, соответствующую максимально допустимой доле расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи.

Размеры региональных стандартов нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий, стоимости жилищно-коммунальных услуг и максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи устанавливаются субъектами РФ. Для семей со среднедушевым доходом ниже установленного прожиточного минимума максимально допустимая доля расходов уменьшается в соответствии с поправочным коэффициентом, равным отношению среднедушевого дохода семьи к прожиточному минимуму.

Субсидии предоставляются гражданам при отсутствии у них задолженности по оплате жилых помещений и коммунальных услуг или при заключении и (или) выполнении гражданами соглашений по ее погашению.

Для расчета размера и предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг применяются:

региональный стандарт нормативной площади жилого помещения, используемый для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;

региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг, дифференцированный по муниципальным образованиям;

региональный стандарт максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи.

Региональный стандарт нормативной площади жилого помещения, используемый для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, составляет:

40 м2 общей площади жилого помещения - на одиноко проживающего человека;

46 м2 общей площади жилого помещения - на семью из двух человек;

20 м2 общей площади жилого помещения - на одного человека в семье, состоящей из трех и более человек;

м2 жилой площади - на одного человека, проживающего в общежитии.

Региональные стандарты максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи, используемые для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, на территории Республики Коми установлены в следующих размерах:

Порядок определения размера субсидии

1. 	При среднедушевом доходе семьи равном или выше установленного прожиточного минимума размер субсидии определяется по формуле:

С=ССЖКУ х n – (МДД/100) х Д,

где:

С-размер субсидии (в рублях);

ССЖКУ- размер установленного для муниципального образования регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг на одного члена семьи для семей различной численности (в рублях);

n-количество лиц, входящих в состав семьи заявителя;

МДД- региональный стандарт максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи (в процентах);

Д- совокупный доход семьи (в рублях).

2. 	При среднедушевом доходе семьи ниже установленного прожиточного минимума размер субсидии определяется по формуле:

С=ССЖКУ х n- (МДД/100) х Д х К,

где:

К- поправочный коэффициент, рассчитанный по формуле:

К= СД/ПМ,

где:

СД- среднедушевой доход семьи (в рублях);

ПМ-величина прожиточного минимума семьи заявителя

Стандарт максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи – 22% для всех категорий граждан определён постановлением Правительства Республики Коми от 03 июля 2014 года № 262 «О региональных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг (в редакции постановлений Правительства Республики Коми от 07.10.2014 № 407, от 30.06.2015 № 286, от 24.06.2016 № 305, от 26.06.2017 № 337).

В таблице 10.1 приведены сведения о стоимости предоставляемых жилищно-коммунальных услуг на один квадратный метр общей площади жилья.

Таблица 10.1. Стоимость предоставляемых жилищно-коммунальных услуг на один квадратный метр общей площади жилья

| Муниципальные образования | Стоимость предоставляемых жилищно-коммунальных услуг на один квадратный метр общей площади жилья (рублей) |
| --- | --- |
|  | с 01.07.2017 |
|  | для пользователей жилых помещений государственного и муниципального жилищных фондов, нанимателей по договорам найма жилых помещений частного жилищного фонда и членов жилищных кооперативов при уплате платы за наем | для собственников жилых помещений при уплате взноса на капитальный ремонт | для собственников жилых помещений и для пользователей жилых помещений государственного и муниципального жилищных фондов, для нанимателей по договорам найма жилых помещений частного жилищного фонда, членов жилищных кооперативов без уплаты взноса на капитальный ремонт и платы за наем |
| МО ГО «Усинск» | 192,03 | 194,35 | 191,46 |

Прожиточный минимум утверждён постановлением Правительства Республики Коми от 20 июля 2017 года № 395 «Об утверждении величины прожиточного минимума в среднем на душу населения, по основным социально-демографическим группам населения и природно-климатическим зонам Республики Коми за II квартал 2017 года» и представлен в таблице 10.2.

Таблица 10.2 – Прожиточный минимум в Республике Коми

| Основные социально-демографические группы населения | В среднем по Республике Коми | Природно-климатические зоны Республики Коми |
| --- | --- | --- |
|  |  | северная зона | южная зона |
| Все население, в том числе: | 12 412 | 13 812 | 11 873 |
| Трудоспособное население | 13 276 | 14 535 | 12 778 |
| Пенсионеры | 10 152 | 11 117 | 9 824 |
| Дети | 12 487 | 14 454 | 11 687 |

Расходы в части предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан на оплату жилищно-коммунальных услуг с 01 января 2016 года увеличены на 5,5%, с 01 января 2017 года – на 4,5%, планируемое увеличение с 01 января 2018 года на 4,0%.

В таблице 10.3 приведены прогнозные величины стоимости жилищно-коммунальных услуг в МО ГО «Усинск» до 2027 года.

Таблица 10.3 – Прогнозные величины стоимости жилищно-коммунальных услуг в МО ГО «Усинск» до 2027 года

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Среднедушевые доходы населения в месяц | руб. | 38682,3 | 40229,6 | 41838,8 | 43512,3 | 45252,8 | 47062,9 | 48945,4 | 50903,3 | 52939,4 | 55057,0 | 57259,3 |
| 2 | Расчетная предельная величина платежа за ЖКУ на 1 м2 в месяц | руб./м2 | 472,8 | 487,0 | 501,6 | 516,6 | 532,1 | 548,1 | 564,5 | 581,5 | 598,9 | 616,9 | 635,4 |
| 3 | Федеральный стандарт предельной стоимости предоставляемых услуг | руб./м2 | 163,3 | 166,9 | 169,4 | 176,2 | 179,25 | 183,37 | 187,49 | 191,61 | 195,73 | 199,85 | 203,97 |
| 4 | Прогнозная величина платы за коммунальные услуги | руб./м | 171 | 179,9 | 187,1 | 194,6 | 202,65 | 210,45 | 218,25 | 226,05 | 233,85 | 241,65 | 249,45 |
| 5 | Отношение прогнозной величины платы за коммунальные услуги к расчётной предельной величине платежа за ЖКУ на 1 м2 в месяц | % | 36,2 | 36,9 | 37,3 | 37,7 | 38,1 | 38,4 | 38,7 | 38,9 | 39,0 | 39,2 | 39,3 |

Прогнозная величина платы за коммунальные ресурсы в 2017-2027 гг. составит от 36,2 до 39,3% от предельных величин платежей населения в МО ГО «Усинск», что говорит о доступности тарифов на коммунальные услуги для населения в течение всего периода реализации Программы.

УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «УСИНСК»

Ответственные за реализацию Программы

Система управления Программой и контроль за ходом ее выполнения определяется в соответствии с требованиями, определенными действующим законодательством.

Механизм реализации Программы базируется на принципах четкого разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей программы.

Управление реализацией Программы осуществляет заказчик – муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства» администрации муниципального образования городского округа «Усинск».

Координатором реализации Программы является муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства» администрации муниципального образования городского округа «Усинск», которое осуществляет текущее управление Программой, мониторинг и подготовку ежегодного отчета об исполнении Программы.

Координатор Программы является ответственным за реализацию Программы.

План-график работ по реализации Программы

Сроки реализации инвестиционных проектов, включенных в Программу, должны соответствовать срокам, определенным в Программах инвестиционных проектов.

Реализация программы осуществляется в один этап с 2017 по 2027 год.

Утверждение тарифов, принятие решений по выделению бюджетных средств, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, в том числе по договорам концессии, осуществляется в соответствии с порядком, установленным в нормативных правовых актах Республики Коми, г.Усинск.

Порядок предоставления отчетности по выполнению Программы

Предоставление отчетности по выполнению мероприятий Программы осуществляется в рамках мониторинга.

Целью мониторинга Программы является регулярный контроль ситуации в сфере коммунального хозяйства, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию коммунального комплекса, предусмотренных Программой.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры включает следующие этапы:

1. 	Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры городского округа «Усинск».

2. 	Анализ данных о результатах планируемых и фактически проводимых преобразований систем коммунальной инфраструктуры.

Мониторинг Программы предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте.

Анализ проводится путем сопоставления показателя за отчетный период с аналогичным показателем за предыдущий (базовый) период.

Порядок корректировки Программы

По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка Программы. Решение о корректировке Программы принимается по итогам ежегодного рассмотрения отчета о ходе реализации Программы.